| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 01 / 2017 |
| --- | --- |

| Μελέτη: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| --- | --- |

| Προϋπολογισμός Δαπάνης: Σύνολο: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 63.066,40 Ευρώ |
| --- | --- |

Νέα Μάκρη 14η Ιουνίου 2017

Ο Συντάξας

Γιάννης Σπανός

Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | ΣΑΤΑ & Ιδίοι πόροι 2017 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την ανάγκη που προέκυψε για την προμήθεια  εξοπλισμού πληροφορικής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.

Συγκεκριμένα, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια:

- Συστήματος δύο (2) εξυπηρετητών, σε κοινό περίβλημα τύπου blade, με λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης εικονικών μηχανών, καθώς και λογισμικό windows server

- Τριών (3) μέσων αποθήκευσης προσαρτώμενων στο δίκτυο

- Έξι (6) ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνη

- Ενός (1) πακέτου εφαρμογών λογισμικού γραφείου

- Ογδόντα τεσσάρων (84) αδειών χρήσης λογισμικού αντιμετώπισης κακόβουλων λογισμικών

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει προσφορά για το σύνολο και μόνον των ομάδων της παρούσας μελέτης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει το σύνολο του υλικού και του λογισμικού, να το παραμετροποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος, όπως αυτές θα υποδειχθούν από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, και να το θέσει σε πλήρη λειτουργία.

Η δαπάνη για τη παρούσα προϋπολογίζεται στο ποσό των 50.860,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (12.206,40 ευρώ), ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει 63.066,4 ευρώ και θα βαρύνει τις κάτωθι πιστώσεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έτους 2017 :

α) Κ.Α. 10.7133.04, ποσό 10.000,00 ευρώ, με τίτλο "Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής", χρηματοδότηση ιδίοι πόροι.

β) Κ.Α. 10.7134.01, ποσό 10.000,00 ευρώ, με τίτλο "Προμήθεια νέων προγραμμάτων μηχανογράφησης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου", χρηματοδότηση ιδίοι πόροι.

γ) Κ.Α. 10.7134.02, ποσό 43.305,00 ευρώ, με τίτλο "Συστήματα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας", χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

| Νέα Μάκρη 14.06.2017 Ο Συντάξας |  | Νέα Μάκρη 14.06.2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη του Τμήματος |
| --- | --- | --- |
| Γιάννης Σπανός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc |  | Μανάρα Μαρία Ελένη Πολιτικός Μηχανικός |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | ΣΑΤΑ & Ιδίοι πόροι 2017 |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ομάδα Α

| Α/Α | Είδος | Μ.Μ. | Α.Τ. | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εξυπηρετητής | Τεμ. | 1.1 | 1 |
| 2 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Α | Τεμ. | 1.2 | 1 |
| 3 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Β | Τεμ. | 1.3 | 5 |
| 4 | Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο(NAS) – τύπος Α | Τεμ. | 1.4 | 1 |
| 5 | Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο(NAS) – τύπος Β | Τεμ. | 1.5 | 2 |

Ομάδα Β

| Α/Α | Είδος | Μ.Μ. | Α.Τ. | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λογισμικό αντιμετώπισης κακόβουλων λογισμικών (antivirus) | Τεμ. | 2.1 | 84 |
| 2 | Λογισμικό πακέτο εφαρμογών γραφείου | Τεμ. | 2.2 | 1 |
| 3 | Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητή | Τεμ. | 2.3 | 2 |
| 4 | Άδειες χρήσης πελατών | Τεμ. | 2.4 | 80 |

Ομάδα Γ

| Α/Α | Είδος | Μ.Μ. | Α.Τ. | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φυσική εγκατάσταση εξοπλισμού | Ώρα | 3.1 | 11 |
| 2 | Καλωδίωση εξοπλισμού | Ώρα | 3.2 | 7 |
| 3 | Αρχικοποίηση εξοπλισμού, ενημερώσεις firmware | Ώρα | 3.3 | 9 |
| 4 | Εγκατάσταση vSphere essentials plus | Ώρα | 3.4 | 10 |
| 5 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση vCenter Appliance | Ώρα | 3.5 | 6 |
| 6 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Backup λύσης | Ώρα | 3.6 | 10 |
| 7 | Δημιουργία Windows Server template | Ώρα | 3.7 | 6 |
| 8 | Δικτυακές εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις | Ώρα | 3.8 | 11 |
| 9 | Δημιουργία 4 εικονικών μηχανών | Ώρα | 3.9 | 6 |
| 10 | NAS Initialization & Configuration (3 Sites) | Ώρα | 3.10 | 10 |
| 11 | Antivirus (Management Server on VM) | Ώρα | 3.11 | 10 |
| 12 | Antivirus (80 Clients push) | Ώρα | 3.12 | 14 |

| Νέα Μάκρη 14.06.2017 Ο Συντάξας |  | Νέα Μάκρη 14.06.2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη του Τμήματος |
| --- | --- | --- |
| Γιάννης Σπανός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc |  | Μανάρα Μαρία Ελένη Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | ΣΑΤΑ & Ιδίοι πόροι 2017 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ομάδα Α (Κ.Α. 10.7133.04 & Κ.Α. 10.7134.02)

| Α/Α | Είδος | Μ.Μ. | Α.Τ. | Ποσότητα | Τιμή Μον. (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εξυπηρετητής (CPV: 30211000-1) | Τεμ. | 1.1 | 1 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Α (CPV: 30000000-9) | Τεμ. | 1.2 | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Β (CPV: 30000000-9) | Τεμ. | 1.3 | 5 | 700,00 | 3.500,00 |
| 4 | Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο (NAS) – τύπος Α (CPV: 30233141-1) | Τεμ. | 1.4 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5 | Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο (NAS) – τύπος Β (CPV: 30233141-1) | Τεμ. | 1.5 | 2 | 800,00 | 1.600,00 |
| Σύνολο δαπάνης ομάδας Α χωρίς Φ.Π.Α. | 36.200,00 |
| Φ.Π.Α. 24% | 8.688,00 |
| Σύνολο | 44.888,00 |

Ομάδα Β (Κ.Α. 10.7134.01)

| Α/Α | Είδος | Μ.Μ. | Α.Τ. | Ποσότητα | Τιμή Μον. (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λογισμικό αντιμετώπισης κακόβουλων λογισμικών (antivirus) (CPV: 48761000-0) | Τεμ. | 2.1 | 84 | 35,00 | 2.940,00 |
| 2 | Λογισμικό πακέτο εφαρμογών γραφείου (CPV: 48300000-1) | Τεμ. | 2.2 | 1 | 340,00 | 340,00 |
| 3 | Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητή (CPV: 32425000-8) | Τεμ. | 2.3 | 2 | 750,00 | 1.500,00 |
| 4 | Άδειες χρήσης πελατών (CPV: 48445000-9) | Τεμ. | 2.4 | 80 | 41,00 | 3.280,00 |
| Σύνολο δαπάνης ομάδας Β χωρίς Φ.Π.Α. | 8.060,00 |
| Φ.Π.Α. 24% | 1.934,40 |
| Σύνολο | 9.994,40 |

Ομάδα Γ (Κ.Α. 10.7134.02)

| Α/Α | Είδος | Μ.Μ. | Α.Τ. | Ποσότητα | Τιμή Μον. (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φυσική εγκατάσταση εξοπλισμού (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.1 | 11 | 60,00 | 660,00 |
| 2 | Καλωδίωση εξοπλισμού (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.2 | 7 | 60,00 | 420,00 |
| 3 | Αρχικοποίηση εξοπλισμού, ενημερώσεις firmware (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.3 | 9 | 60,00 | 540,00 |
| 4 | Εγκατάσταση vSphere essentials plus (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.4 | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 5 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση vCenter Appliance (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.5 | 6 | 60,00 | 360,00 |
| 6 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Backup λύσης (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.6 | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 7 | Δημιουργία Windows Server template (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.7 | 6 | 60,00 | 360,00 |
| 8 | Δικτυακές εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.8 | 11 | 60,00 | 660,00 |
| 9 | Δημιουργία 4 εικονικών μηχανών (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.9 | 6 | 60,00 | 360,00 |
| 10 | NAS Initialization & Configuration (3 Sites) (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.10 | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 11 | Antivirus (Management Server on VM) (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.11 | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 12 | Antivirus (80 Clients push) (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.12 | 14 | 60,00 | 840,00 |
| Σύνολο δαπάνης ομάδας Γ χωρίς Φ.Π.Α. | 6.600,00 |
| Φ.Π.Α. 24% | 1.584,00 |
| Σύνολο | 8.184,00 |

Συγκεντρωτικός Πίνακας

| Σύνολο ομάδας Α | 36.200,00 |
| --- | --- |
| Σύνολο ομάδας Β | 8.060,00 |
| Σύνολο ομάδας Γ | 6.600,00 |
| Άθροισμα δαπάνης | 50.860,00 |
| Φ.Π.Α. 24% | 12.206,40 |
| Γενικό Σύνολο | 63.066,40 |

| Νέα Μάκρη 14.06.2017 Ο Συντάξας |  | Νέα Μάκρη 14.06.2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη του Τμήματος |
| --- | --- | --- |
| Γιάννης Σπανός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc |  | Μανάρα Μαρία Ελένη Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | ΣΑΤΑ & Ιδίοι πόροι 2017 |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α

ΆΡΘΡΟ 1.1 Εξυπηρετητής (CPV: 30211000-1)

Για τη προμήθεια ενός Εξυπηρετητή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: είκοσι εννέα χιλιάδες ευρώ (29.000,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 1.2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Α (CPV: 30000000-9)

Για τη προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή με οθόνη, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: χίλια εκατό ευρώ (1.100,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 1.3  Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Β (CPV: 30000000-9)

Για τη προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή με οθόνη, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: επτακόσια ευρώ (700,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 1.4 Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο (NAS) – τύπος Α (CPV: 30233141-1)

Για τη προμήθεια μέσου αποθήκευσης προσαρτώμενου στο δίκτυο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: χίλια ευρώ (1.000,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 1.5 Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο(NAS) – τύπος Β (CPV: 30233141-1)

Για τη προμήθεια μέσου αποθήκευσης προσαρτώμενου στο δίκτυο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: οκτακόσια ευρώ (800,00 ευρώ)

ΟΜΑΔΑ Β

ΆΡΘΡΟ 2.1 Λογισμικό αντιμετώπισης κακόβουλων λογισμικών (antivirus) (CPV: 48761000-0)

Για τη προμήθεια λογισμικού αντιμετώπισης κακόβουλων λογισμικών (antivirus), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: ττριάντα πέντε ευρώ (35,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 2.2 Λογισμικό πακέτο εφαρμογών γραφείου (CPV: 48300000-1)

Για τη προμήθεια λογισμικού πακέτου εφαρμογών γραφείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: τριακόσια σαράντα ευρώ (340,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 2.3 Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητή (CPV: 32425000-8)

Για τη προμήθεια λειτουργικού συστήματος εξυπηρετητή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: επτακόσια πενήντα ευρώ (750,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 2.4 Άδεια χρήσης πελατών (CPV: 48445000-9)

Για τη προμήθεια άδειας χρήσης πελατών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: σαράντα ένα ευρώ (41,00 ευρώ)

ΟΜΑΔΑ Γ

ΆΡΘΡΟ 3.1 Φυσική εγκατάσταση εξοπλισμού (CPV: 72222200-9)

Για τη φυσική εγκατάσταση, παραμετροποίηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.2 Καλωδίωση εξοπλισμού (CPV: 72222200-9)

Για την καλωδίωση εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.3 Αρχικοποίηση εξοπλισμού, ενημερώσεις firmware (CPV: 72222200-9)

Για την αρχικοποίηση εξοπλισμού, ενημερώσεις firmware σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.4 Εγκατάσταση vSphere essentials plus (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση του λογισμικού vSphere essentials plus σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.5 Εγκατάσταση, παραμετροποίηση vCenter Appliance (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση του λογισμικού vCenter Appliance σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.6 Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Backup λύσης (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση της λύσης Backup σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.7 Δημιουργία Windows Server template (CPV: 72222200-9)

Για την δημιουργία Windows Server template σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.8 Δικτυακές εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση του δικτυακού εξοπλισμού, την παραμετροποίησή του με στόχο την διαλειτουργικότητα με τον υπάρχων εξοπλισμό σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.9 Δημιουργία 4 εικονικών μηχανών (CPV: 72222200-9)

Για την δημιουργία 4 εικονικών μηχανών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.10 NAS Initialization & Configuration (3 Sites) (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευής NAS σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.11 Antivirus (Management Server on VM) (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης αντιϊκής προστασίας στον κεντρικό εξυπηρετητή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.12 Antivirus (80 Clients push) (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση λογισμικού αντιϊκής προστασίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

| Νέα Μάκρη 14.06.2017 Ο Συντάξας |  | Νέα Μάκρη 14.06.2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη του Τμήματος |
| --- | --- | --- |
| Γιάννης Σπανός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc |  | Μανάρα Μαρία Ελένη Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | ΣΑΤΑ & Ιδίοι πόροι 2017 |

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για όλα τα είδη, η παρεχόμενη εγγύηση θα καλύπτει πλήρως και καθ’ όλη τη διάρκειά της το κόστος της εργασίας, των ανταλλακτικών καθώς και της μεταφοράς από και προς τον αρχικό χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού, που απαιτείται για την πλήρη αποκατάσταση της εκάστοτε βλάβης.

- Στην τεχνική προσφορά είναι απαραίτητη η αναφορά του ακριβούς αριθμού κωδικοποίησης ή αριθμού είδους (part number) του κατασκευαστικού οίκου, για κάθε είδος που προσφέρεται.

- Τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω και ο συμμετέχων οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλει μέσα στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς (α) τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών που προσφέρονται (σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα που απαιτούνται), και (β) την κατάλληλη τεκμηρίωσή τους µε παραπομπές στις σελίδες των τεχνικών φυλλαδίων ή εγχειριδίων του κατασκευαστή, ή όποιο άλλο έντυπο τεκμηρίωσης απαιτείται και περιλαμβάνεται στο τεύχος της τεχνικής προσφοράς,  ως εξής:

Γενικά

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Πιστοποιητικό διαχείρισης παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (ΔΠΥΠ-ITSM) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20000 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής. | ΝΑΙ |  |  |

Ομάδα Α

Α.Τ. 1.1 Εξυπηρετητής

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Γενικά |  |  |  |
|  | Ενιαίο Σύστημα με εξυπηρετητές, αποθηκευτικό σύστημα και δικτυακή συσκευή, του ίδιου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
|  | Σασί (περιλαμβάνει τους εξυπηρετητές, αποθηκευτικό σύστημα και την δικτυακή συσκευή). Να υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης σε Rack με το κατάλληλο ΚΙΤ | Tower |  |  |
|  | Interactive LCD οθόνη με configuration wizard, πληροφορίες και troubleshooting του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | DVD+/-RW SATA Internal | ΝΑΙ |  |  |
|  | PCI-e slots για τοποθέτηση καρτών | ≥ 8 |  |  |
|  | Εξυπηρετητές |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων (blades) | 2 |  |  |
|  | Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) ανά server | 2 |  |  |
|  | Μνήμη (RAM) |  |  |  |
|  | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 1.5TB |  |  |
|  | Συχνότητα μνήμης | ≥2400MT/s |  |  |
|  | Συνολικά DIMM slots σε κάθε server | ≥ 24 |  |  |
|  | Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι |  |  |  |
|  | Προσφερόμενοι σκληροί δίσκοι ανά εξυπηρετητή hot-plug | ≥ 2 (σε RAID 1) |  |  |
|  | Hardware RAID controller με υποστήριξη RAID 0, 1, 5, 10 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελεγκτές Δικτύου |  |  |  |
|  | Αριθμός θυρών Ethernet Intel 1GbE | ≥ 4 |  |  |
|  | Σύνθεση εξυπηρετητών |  |  |  |
|  | Οι εξυπηρετητές να προσφερθούν με 2 x Intel Xeon E5-2620 v4 ή ανώτερους, 96GB RAM και 2 x 120GB SSD δίσκους ή ανώτερους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Nα εγκατασταθεί 1 Intel Ethernet DP 10GBASE-T card για κάθε server στις διαθέσιμες PCI-e slots του ενιαίου συστήματος και να γίνει assigned στον κάθε server. | ΝΑΙ (συνολικά 2) |  |  |
|  | Nα εγκατασταθεί 1 Dual Port 8Gb Fibre Channel HBA για έναν server στις διαθέσιμες PCI-e slots του ενιαίου συστήματος και να γίνει assigned στον server. | ΝΑΙ (συνολικά 1) |  |  |
|  | Να προσφερθεί VMware Essentials Plus License 3YR Subscription για τους 2 servers από τον κατασκευαστή του υλικού | NAI |  |  |
|  | Ελεγκτής διαχείρισης |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένη διαχείριση με Dedicated 1Gb NIC | NAI |  |  |
|  | Να υποστηρίζεται υψηλού επιπέδου ασφάλεια: Two-Factor Authentication, Directory Services (AD,LDAP), PK Authentication | NAI |  |  |
|  | Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω Local/SSH CLI, Remote CLI, Web GUI, IPMI 2.0, DCMI | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του συστήματος μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναλυτική καταγραφή / παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται) και Performance Monitoring | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη απομακρυσμένης πρόσβασης: Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Folders, Virtual Media, Remote File Share | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υποστηρίζεται Remote Configuration, Backup and Restore configurations του συστήματος και Updates (local, remote, scheduled, automatic, roll-back) | NAI |  |  |
|  | Να υπάρχει η δυνατότητα για Email Alerts | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα ενσωμάτωσης στην κάρτα απομακρυσμένης πρόσβασης κάρτας μνήμης Vflash 16GB SD Card για σκοπούς service. Να μην προσφερθεί στο παρόν έργο. | NAI |  |  |
|  | Κοινό υποσύστημα δίσκων |  |  |  |
|  | Οι δίσκοι του συστήματος θα πρέπει να είναι hot-plug 2.5” | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνολικός αριθμός προσφερόμενων δίσκων | ≥ 12 |  |  |
|  | Τεχνολογία δίσκων | SAS 15K RPM |  |  |
|  | Μέγεθος κάθε δίσκου | ≥ 600GB |  |  |
|  | Αριθμός υποστηριζόμενων σκληρών δίσκων 2.5” στην μέγιστη επέκταση του συστήματος χωρίς την προσθήκη επιπλέον enclosure επέκτασης. | ≥ 25 |  |  |
|  | Ελεγκτής δίσκων |  |  |  |
|  | Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει Dual Controller in Redundant Mode | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει διαμορφώσεις RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μνήμη NV Cache | ≥ 1GB |  |  |
|  | Στοιχεία Διαχείρισης |  |  |  |
|  | Διπλός (redundant) Management Controller του συστήματος | NAI |  |  |
|  | Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η διαχείριση να γίνεται local και remote | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης του κατασκευαστή, που επιτρέπει την ενοποιημένη διαχείριση server nodes, storage, networking and power σε μία single console. | NAI |  |  |
|  | Να υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης μέχρι 9 ίδιων συστημάτων τουλάχιστον από μία single console | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εσωτερικό Network Module |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
|  | Internal switch module | ≥ 8-port external |  |  |
|  | Gigabit Ethernet | NAI |  |  |
|  | Υποσύστημα τροφοδοσίας / ψύξης |  |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζεται από redundant και hot-pluggable τροφοδοσία και ψύξη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός fan modules | ≥ 6 |  |  |
|  | Αριθμός blower modules | ≥ 4 |  |  |
|  | Αριθμός PSU | ≥ 4 (2+2) |  |  |
|  | Ισχύς κάθε Ρower Supply | ≥ 1600W |  |  |
|  | To σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
|  | Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα | ≥ 3 έτη |  |  |
|  | Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανταπόκριση για το Hardware On-Site Next Business Day κατόπιν της τηλεφωνικής διάγνωσης, συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | NAI |  |  |

Α.Τ. 1.2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Α

| A/A | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.1.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 1.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3 | Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4 | Του ίδιου κατασκευαστή με την οθόνη | NAI |  |  |
| 1.1.5 | Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT, FCC, TUV, TCO, UL | NAI |  |  |
| 1.2 | Επεξεργαστής |  |  |  |
| 1.2.1 | Intel i7 7th generation | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.2 | Αριθμός πυρήνων | ≥ 4 |  |  |
| 1.2.3 | Συχνότητα λειτουργίας | ≥ 3.6 GHz |  |  |
| 1.2.4 | Cache | ≥ 8 MB |  |  |
| 1.3 | Μνήμη |  |  |  |
| 1.3.1 | Μέγεθος κεντρικής μνήμης | ≥ 16 GB |  |  |
| 1.3.2 | Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας | ≥ 2400MHz |  |  |
| 1.3.3 | DIMM slots | ≥ 2 |  |  |
| 1.3.4 | Maximum RAM | ≥ 32 GB |  |  |
| 1.4 | Μονάδες δίσκων |  |  |  |
| 1.4.1 | Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων | ≥ 1 |  |  |
| 1.4.2 | Χωρητικότητα δίσκου | ≥ 1TB |  |  |
| 1.4.3 | Τεχνολογία δίσκου SATA 7200 rpm | NAI |  |  |
| 1.4.4 | Εσωτερικό DVD+/-RW | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | I/o ports on-board |  |  |  |
| 1.5.1 | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.2 | Audio-In , Audio-Out | NAI |  |  |
| 1.5.3 | PCI Express x16 | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.4 | PCI Express x1 | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.5 | M.2 Slot | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.6 | External USB 2.0 (τουλάχιστον 2 μπροστά) | ≥ 4 |  |  |
| 1.5.7 | External USB 3.1 (τουλάχιστον 2 μπροστά) | ≥ 4 |  |  |
| 1.6 | Τροφοδοτικό |  |  |  |
| 1.6.1 | Ισχύς | ≤ 180 Watt |  |  |
| 1.6.2 | Efficiency (80 Plus Platinum) | ≥ 92% |  |  |
| 1.6.3 | ΗΧΟΣ |  |  |  |
| 1.6.4 | Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Κάρτα γραφικών |  |  |  |
| 1.7.1 | Ενσωματωμένη | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7.2 | Έξοδοι σήματος on-board | 1 x HDMI 1.4 & 1 x DP 1.2 |  |  |
| 1.8 | Οθόνη |  |  |  |
| 1.8.1 | Τυπικό μέγεθος | ≥ 23,8" |  |  |
| 1.8.2 | Τυπική ανάλυση | Full HD 1.920x1.080 |  |  |
| 1.8.3 | Τεχνολογία οθόνης IPS | NAI |  |  |
| 1.8.4 | Φωτεινότητα | ≥ 250 cd/m2 |  |  |
| 1.8.5 | Αντίθεση | ≥ 1000:1 |  |  |
| 1.8.6 | Μέγιστος χρόνος απόκρισης | 8ms |  |  |
| 1.8.7 | Ελάχιστη γωνία θέασης | 178ο/178ο |  |  |
| 1.8.8 | Θύρες επικοινωνίας | D-Sub, Display Port |  |  |
| 1.9 | Λοιπές απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.9.1 | Πληκτρολόγιο & ποντίκι του ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.2 | Λειτουργικό σύστημα | MS Windows 10 Pro 64bit GR |  |  |
| 1.9.3 | Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα | ≥ 5 Χρόνια |  |  |
| 1.9.4 | Ανταπόκριση για το Hardware On-Site Next Business Day κατόπιν της τηλεφωνικής διάγνωσης, συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.5 | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.6 | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | NAI |  |  |

Α.Τ. 1.3 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Β

| A/A | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 2.1.1 | Ποσότητα | 5 |  |  |
| 2.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.3 | Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.4 | Του ίδιου κατασκευαστή με την οθόνη | NAI |  |  |
| 2.1.5 | Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT, FCC, TUV, TCO, UL | NAI |  |  |
| 2.2 | Επεξεργαστής |  |  |  |
| 2.2.1 | Intel i3 7th generation | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2 | Αριθμός πυρήνων | ≥ 4 |  |  |
| 2.2.3 | Συχνότητα λειτουργίας | ≥ 3.9 GHz |  |  |
| 2.2.4 | Cache | ≥ 3 MB |  |  |
| 1.3 | Μνήμη |  |  |  |
| 2.3.1 | Mέγεθος κεντρικής μνήμης | ≥ 4 GB |  |  |
| 2.3.2 | Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας | ≥ 2400MHz |  |  |
| 2.3.3 | Maximum RAM | ≥ 32 GB |  |  |
| 2.4 | Μονάδες δίσκων |  |  |  |
| 2.4.1 | Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων | ≥ 1 |  |  |
| 2.4.2 | Χωρητικότητα δίσκου | ≥ 500 GB |  |  |
| 2.4.3 | Τεχνολογία δίσκου SATA 7200 rpm | NAI |  |  |
| 2.4.4 | Εσωτερικό DVD+/-RW | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | I/o ports on-board |  |  |  |
| 2.5.1 | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 | ≥ 1 |  |  |
| 2.5.2 | Audio-In , Audio-Out | NAI |  |  |
| 2.5.3 | PCI Express x16 | ≥ 1 |  |  |
| 2.5.4 | PCI Express x1 | ≥ 1 |  |  |
| 2.5.5 | M.2 Slot | ≥ 1 |  |  |
| 2.5.6 | External USB 2.0 (τουλάχιστον 2 μπροστά) | ≥ 4 |  |  |
| 2.5.7 | External USB 3.1 (τουλάχιστον 2 μπροστά) | ≥ 4 |  |  |
| 2.6 | Τροφοδοτικό |  |  |  |
| 2.6.1 | Ισχύς | ≤ 180 Watt |  |  |
| 2.6.2 | Efficiency (80 Plus Platinum) | ≥ 92% |  |  |
| 2.6.3 | ΗΧΟΣ |  |  |  |
| 2.6.4 | Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Κάρτα γραφικών |  |  |  |
| 2.7.1 | Ενσωματωμένη | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7.2 | Έξοδοι σήματος on-board | 1 x HDMI 1.4 & 1 x DP 1.2 |  |  |
| 2.8 | Οθόνη |  |  |  |
| 2.8.1 | Τυπικό μέγεθος | ≥ 21,5" |  |  |
| 2.8.2 | Τυπική ανάλυση | Full HD 1.920x1.080 |  |  |
| 2.8.3 | Τεχνολογία οθόνης IPS | NAI |  |  |
| 2.8.4 | Φωτεινότητα | ≥ 250 cd/m2 |  |  |
| 2.8.5 | Αντίθεση | ≥ 3000:1 |  |  |
| 2.8.6 | Μέγιστος χρόνος απόκρισης | 12ms |  |  |
| 2.8.7 | Ελάχιστη γωνία θέασης | 178ο/178ο |  |  |
| 2.8.8 | Θύρες επικοινωνίας | D-Sub, HDMI |  |  |
| 2.9 | Λοιπές απαιτήσεις |  |  |  |
| 2.9.1 | Πληκτρολόγιο & ποντίκι του ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.2 | Λειτουργικό σύστημα | MS Windows 10 Pro 64bit GR |  |  |
| 2.9.3 | Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα | ≥ 5 Χρόνια |  |  |
| 2.9.4 | Ανταπόκριση για το Hardware On-Site Next Business Day κατόπιν της τηλεφωνικής διάγνωσης, συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.5 | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.6 | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | NAI |  |  |

Α.Τ. 1.4 Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο(NAS) – τύπος Α

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συσκευή NAS με 4 δίσκους |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Ποσότητα | 1 |  |  |
|  | Επεξεργαστής | NAI |  |  |
|  | Συχνότητα επεξεργαστή | ≥ 2,4 GHz |  |  |
|  | Αριθμός πύρινων επεξεργαστή | ≥4 |  |  |
|  | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | 8 GB |  |  |
|  | Προσφερόμενη μνήμη | 8 GB |  |  |
|  | Θέσεις δίσκων | ≥ 4 |  |  |
|  | Θέσεις δίσκων με προσθήκη μονάδας επέκτασης | ≥ 9 |  |  |
|  | Υποστηριζόμενοι τύποι δίσκων | 3.5" SATA3 HDD 2.5" SATA3 HDD 2.5" SATA3 SSD |  |  |
|  | Προσφερόμενοι δίσκοι SATA 6 Gb/s, 7200rpm, designed for NAS | 4 x 2 TB |  |  |
|  | Θύρες USB 3.0 | ≥ 3 |  |  |
|  | Θύρες 10/100/1000 Mbps | ≥ 2 |  |  |
|  | Link aggregation & failover | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη SSD (TRIM) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη SSD Read/Write Cache | NAI |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων εσωτερικών δίσκων | Btrfs & Ext 4 |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων εξωτερικών δίσκων | Btrfs, Ext 3/4, FAT, NTFS, HFS+ |  |  |
|  | Υποστήριξη iSCSI LUN | ≥ 256 |  |  |
|  | Υποστήριξη Snapshot Replication | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη RAID: Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0/1/5/6/10 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη RAID Migration: Basic σε RAID 1 & RAID 5 RAID 1 σε RAID 5 RAID 5 σε RAID 6 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Volume Expansion με μεγαλύτερο δίσκο σε: Hybrid RAID, RAID 1/5/6 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη για Global Hot Spare σε Hybrid RAID, RAID 1/5/6/10 | NAI |  |  |
|  | Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα: VMware vSphere 5 VMware vSphere 6 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Citrix | NAI |  |  |

Α.Τ. 1.5 Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο(NAS) – τύπος Β

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συσκευή NAS με 2 δίσκους |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Ποσότητα | 2 |  |  |
|  | Επεξεργαστής | NAI |  |  |
|  | Αριθμός πύρινων επεξεργαστή | ≥4 |  |  |
|  | Προσφερόμενη μνήμη | 2 GB |  |  |
|  | Θέσεις δίσκων | ≥ 2 |  |  |
|  | Θέσεις δίσκων με προσθήκη μονάδας επέκτασης | ≥ 7 |  |  |
|  | Υποστηριζόμενοι τύποι δίσκων | 3.5" SATA3 HDD 2.5" SATA3 HDD 2.5" SATA3 SSD |  |  |
|  | Προσφερόμενοι δίσκοι SATA 6 Gb/s, 7200rpm, designed for NAS | 2 x 2 TB |  |  |
|  | Θύρες USB 3.0 | ≥ 3 |  |  |
|  | Θύρες 10/100/1000 Mbps | ≥ 2 |  |  |
|  | Link aggregation & failover | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη SSD (TRIM) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη SSD Read/Write Cache | NAI |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων εσωτερικών δίσκων | Btrfs & Ext 4 |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων εξωτερικών δίσκων | Btrfs, Ext 3/4, FAT, NTFS, HFS+ |  |  |
|  | Υποστήριξη iSCSI LUN | ≥ 256 |  |  |
|  | Υποστήριξη Snapshot Replication | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη RAID: Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0/1 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Volume Expansion με μεγαλύτερο δίσκο | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη για Global Hot Spare | NAI |  |  |
|  | Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα: VMware vSphere 5 VMware vSphere 6 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Citrix | NAI |  |  |

Ομάδα Β

| Α.Τ. | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 84 άδειες χρήσης λογισμικού αντιικής προστασίας που θα καλύπτουν το σύνολο των Η/Υ και των εξυπηρετητών (Domain controllers, file servers, email server κ.λπ.) του Δήμου Μαραθώνος σε όλα τα απομακρυσμένα Δημοτικά καταστήματα και ΚΕΠ, με υποστήριξη τουλάχιστον 2 ετών. Ο κατασκευαστής του λογισμικού προστασίας από υιούς να βρίσκεται στο πρώτο τεταρτημόριο του Magic Quadrant της Gartner για το έτος 2017 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Μία άδεια χρήσης για το Microsoft Office Standard 2016, Ελληνικό πακέτο, Open License Government | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Τουλάχιστον δύο άδειες χρήσης για το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition για όσες ιδεατές μηχανές απαιτούνται. Θα περιλαμβάνονται και η κατάλληλη αδειοδότηση που απαιτείται σύμφωνα με το πλήθος των πυρήνων των φυσικών επεξεργαστών που θα παραδοθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Τουλάχιστον 80 άδειες για χρήστες (client cals) του δικτυακού λειτουργικού συστήματος Windows Server 2016 | ΝΑΙ |  |  |

Ομάδα Γ

| Α.Τ. | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Φυσική εγκατάσταση εξοπλισμού. Πλήρης εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε πλήρη λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού (υλισμικού και λογισμικού) ώστε να διατηρείται η πλήρης διαλειτουργικότητα με τον υπάρχων εξοπλισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Καλωδίωση εξοπλισμού. Όλες οι απαραίτητες εργασίες και τα υλικά ώστε να διασυνδεθούν τα νέα συστήματα (εξυπηρετητές, μεταγωγείς, αποθηκευτικό σύστημα κ.λπ.) και να διαλειτουργούν με τα υπάρχοντα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Αρχικοποίηση εξοπλισμού, ενημερώσεις firmware. Εκκίνηση όλων των συσκευών που περιλαμβάνει ο παρεχόμενος εξοπλισμός (και αν προκύπτει ανάγκη τμήματα των υπαρχόντων συστημάτων), έλεγχος καλής λειτουργίας αυτών. Ενημέρωση firmware όλων των συσκευών σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις που παρέχει ο κατασκευαστής του. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Εγκατάσταση vSphere essentials plus. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση προγράμματος εικονικοποίησης που θα προσφερθεί και κωδικής ονομασίας Vmware vSphere Essentials plus στους 2 εξυπηρετητές τύπου blade server που περιλαμβάνονται στο Blade enclosure. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση vCenter Appliance. Δημιουργία ενός εικονικού εξυπηρετητή και εγκατάσταση, παραμετροποίηση Vmware vCenter Appliance για την κεντρική διαχείρηση των εικονικών υποδομών | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Backup λύσης. Δημιουργία ενός εικονικού εξυπηρετητή και εγκατάσταση, παραμετροποίηση της λύσης αντιγράφων ασφαλείας Vmware Data Protection ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πλήρους Backup. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 | Δημιουργία Windows Server template. Δημιουργία ενός εικονικού εξυπηρετητή με λογισμικό Windows Server το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βάση αναφοράς (template) για την δημιουργία άλλων Windows εικονικών εξυπηρετητών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Δικτυακές εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις. Εγκατάσταση δικτυακών συσκευών και ρυθμίσεις. Παραμετροποίηση των δικτυακών συσκευών σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας σε συνεννόηση με το τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή μετάπτωση από τον υφιστάμενο domain controller στον νέο. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.9 | Δημιουργία 4 εικονικών μηχανών. Δημιουργία (4) Windows εικονικών εξυπηρετητών στην Vmware υποδομή με τυπική εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Windows server και βασική παραμετροποίηση αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.10 | NAS Initialization & Configuration (3 Sites). Εγκατάσταση και πλήρη παραμετροποίηση συστήματος αποθήκευσης των αντιγράφων ασφαλείας τύπου NAS σε 3 διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.11 | Antivirus (Management Server on VM). Δημιουργία ενός εικονικού εξυπηρετητή ως λύση ασφάλειας για προστασία από «ιούς». Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού Antivirus | ΝΑΙ |  |  |
| 3.12 | Antivirus (80 Clients push). Εγκατάσταση του λογισμικού προστασίας από «ιούς» σε 80 σταθμούς εργασίας με την μέθοδο απομακρυσμένης εγκατάστασης (Remote Push) | ΝΑΙ |  |  |

| Νέα Μάκρη 14.06.2017 Ο Συντάξας |  | Νέα Μάκρη 14.06.2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη του Τμήματος |
| --- | --- | --- |
| Γιάννης Σπανός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc |  | Μανάρα Μαρία Ελένη Πολιτικός Μηχανικός |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | ΣΑΤΑ & Ιδίοι πόροι 2017 |

# ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αναγκαιότητα - Αντικείμενο έργου

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την ανάγκη που προέκυψε για την προμήθεια  εξοπλισμού πληροφορικής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος (Δημοτικά Καταστήματα Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, Βαρνάβα και Γραμματικού).

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει συνοπτικά το ακόλουθο αντικείμενο:

Προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση, παραμετροποίηση και θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία του παρακάτω εξοπλισμού για την δημιουργία κεντρικής υπολογιστικής υποδομής, που θα φιλοξενήσει τις εφαρμογές του Δήμου καθώς και τις νέες εφαρμογές, που θα υλοποιηθούν μελλοντικά σε εγκαταστάσεις του Δήμου.

- Συστήματος δύο (2) εξυπηρετητών, σε κοινό περίβλημα τύπου blade, με λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης εικονικών μηχανών, καθώς και λογισμικό windows server

- Τριών (3) μέσων αποθήκευσης προσαρτώμενων στο δίκτυο

- Έξι (6) ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνη

- Ενός (1) πακέτου εφαρμογών λογισμικού γραφείου

- Ογδόντα τεσσάρων (84) αδειών χρήσης λογισμικού αντιμετώπισης κακόβουλων λογισμικών

## Υφιστάμενη κατάσταση

Οι εξυπηρετητές και γενικότερα το σύνολο του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου μας είναι πεπαλαιωμένο (με δυσκολία στην προμήθεια ανταλλακτικών) παρουσιάζοντας βλάβες διαφόρων μορφών και σημαντικότητας, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μία επαναλαμβανόμενη σειρά δυσλειτουργιών, που αυξάνεται με εκθετικό βαθμό, τόσο σε συχνότητα όσο και σε διάρκεια, με άμεσο αντίκτυπο στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η πληροφοριακή υποδομή του Δήμου σήμερα είναι περιληπτικά η εξής:

Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης

- 50 Η/Υ (περίπου 40 με Windows XP και 10 με Windows 7)

- Server 1 (DC-file srv)

- Server 2 (DC-file srv)

- Server 3 (Oracle-Singular Application Server)

Δημοτικό Κατάστημα Μαραθώνα

- 25 Η/Υ (Windows XP)

- Server 1 (DC-file srv)

Δημοτικό Κατάστημα Βαρνάβα

- 3 Η/Υ (Windows XP)

Δημοτικό Κατάστημα Γραμματικού

- 3 Η/Υ (Windows XP)

## Νέα υποδομή

Για την υλοποίηση του νέου συστήματος απαιτείται η προμήθεια νέου υλικού, τουλάχιστον για τον βασικό κορμό του. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν αποσκοπεί μόνο στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και στην ευκολία συντήρησης αλλά και στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των δεδομένων. Η υλοποίηση θα βασιστεί σε περιβάλλον εικονικών μηχανών το οποίο θα φιλοξενείται σε δύο φυσικούς εξυπηρετητές.

Πλεονεκτήματα της Εικονικής Αρχιτεκτονικής:

- Λιγότερο Hardware και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας

- Ταχύτητα στην υλοποίηση νέου εικονικού Server

- Αύξηση χωρητικότητας στους Servers (εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του Storage)

- Φορητότητα. Οι εικονικές μηχανές είναι φορητές και εύκολες στη διαχείριση.

- Ανεξαρτησία υλικού. Οι εικονικές μηχανές μπορούν να "τρέξουν" σε κάθε μηχάνημα που υποστηρίζει την τεχνολογία αυτή.

Στα πλαίσια της παρούσας, θα γίνει προμήθεια ενός ενιαίου συστήματος με δύο εξυπηρετητές, αποθηκευτικό σύστημα και δικτυακή συσκευή. Στους δύο φυσικούς  εξυπηρετητές θα αναπτυχθούν τέσσερις εικονικές μηχανές με Microsoft Windows Server 2016, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σαν Domain Controller, File Server και Antivirus server. Στις εικονικές μηχανές θα φιλοξενηθούν επίσης και οι εφαρμογές του Δήμου.

Στις κοινότητες Βαρνάβα και Γραμματικού θα εγκατασταθούν συσκευές NAS με δύο δίσκους η καθεμία ενώ στο Δημοτικό Κατάστημα Μαραθώνα θα εγκατασταθεί συσκευή NAS με τέσσερις δίσκους.

Ο κεντρικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο Δημαρχείο της Νέας Μάκρης σε χώρο που θα υποδειχθεί και θα διαμορφωθεί από τον Δήμο.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις :

- Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147 Ά/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».

- Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)»,
 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006).

- Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

- Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22-11-2010) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την με αριθ. 30/20-4-2011 Εγκύκλιο του Υπ.Εσ.Α & Ηλ.Δ και του Υπ.Οικ. Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» στους Δήμους και στα Δημοτικά ΝΠΔΔ.

- Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και της παραγράφου Ζ αυτού «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»

- Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και του με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγγράφου «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»

- Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».

- Απόφαση ΑΧΣ 437/2005 (ΦΕΚ 1641Β΄/8-11-2006) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και η τροποποιητική αυτής απόφαση 120/2012 (ΦΕΚ 1583 Β΄/9-5-2012).

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία.

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :

- Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού

- Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.

- Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου.

- Τεχνική Περιγραφή.

- Η Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Άρθρο 4ο : Σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις ανάδοχου

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει προσφορά για το σύνολο και μόνον των ομάδων της παρούσας μελέτης. Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο των απαραίτητων ενεργειών για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου, θα προγραμματίσει την εκτέλεση των επιμέρους δραστηριοτήτων που απαιτούνται, θα προμηθεύσει, θα εγκαταστήσει και θα θέσει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία τον ζητούμενο εξοπλισμό και λογισμικό συστήματος και θα παρέχει υπηρεσίες εγγύησης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Πιο αναλυτικά ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει:

- Την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του κεντρικού συστήματος εξυπηρετητών

- Τη δημιουργία εικονικών εξυπηρετητών, τη παραμετροποίηση, ενοποίηση στο δίκτυο, εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων, εφαρμογών καθώς και τη διαχείριση και συντήρηση τους. Τη διαχείριση και επέκταση υπηρεσιών καταλόγου χρηστών, και την μετάπτωση από τους υπάρχοντες domain controllers σε έναν νέο και ενοποιημένο για όλα τα Δημοτικά Καταστήματα και τα ΚΕΠ του Δήμου Μαραθώνος.

- Τη προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημικού λογισμικού για την υλοποίηση λειτουργιών antivirus στον αντίστοιχο εξοπλισμό

- Την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση των συστημάτων NAS

- Την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και την ενσωμάτωση τους στο δίκτυο του Δήμου Μαραθώνος.

- Τη προμήθεια λοιπού εξοπλισμού που κατά την κρίση του υποψηφίου αναδόχου απαιτείται για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων και όλα τα υλικά διασύνδεσης (καλώδια, κονέκτορες, κλπ.)

- Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης (Υπηρεσίες Συντήρησης Εξοπλισμού και Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Οι εργασίες που ενδέχεται να επηρεάσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου θα πραγματοποιούνται εκτός του συνήθους εργάσιμου ωραρίου, χωρίς πρόσθετο κόστος για τον Δήμο Μαραθώνος.

Ο Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας των πληροφοριών και της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής στο πεδίο εφαρμογής σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης και υποστήριξης λογισμικού έργων πληροφορικής, απαιτείται να υποβάλει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής

- Πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής.

- Πιστοποιητικό διαχείρισης παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (ΔΠΥΠ-ITSM) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20000 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής.

Άρθρο 6ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου.

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της παρούσας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 7ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ (€).

Οι τιμές προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια των συμβατικών υποχρεώσεων και για κανένα λόγο ή αιτία (σε καμία περίπτωση) δεν δικαιούται ο ανάδοχος να τις αναπροσαρμόσει ή να τις αναθεωρήσει.

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της παρούσας.

Άρθρο 8ο: Χρόνος και Τόπος Παράδοσης.

Ο ανάδοχος πριν την εκτέλεση - παράδοση του συμβατικού αντικειμένου θα έρχεται σε συνεννόηση το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει, το αργότερο έως τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού, σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμος Μαραθώνος, με σχετική ενημέρωση για την ημερομηνία και ώρα παράδοσης τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα.

Κατά τα λοιπά για τον χρόνο παράδοσης και την ενδεχόμενη παράτασή του, τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της υπηρεσίας, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206, 207, 208 & 209 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 9ο : Παραλαβή.

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.

Εφ’ όσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και λογαριασμό του Αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του, τρόπο.

Άρθρο 10ο : Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη.

| Νέα Μάκρη 14.06.2017 Ο Συντάξας |  | Νέα Μάκρη 14.06.2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη του Τμήματος |
| --- | --- | --- |
| Γιάννης Σπανός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc |  | Μανάρα Μαρία Ελένη Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | ΣΑΤΑ & Ιδίοι πόροι 2017 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -

## ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α' ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 80%

|  | Συντελεστές Βαρύτητας |
| --- | --- |
| Α/Α | Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφοράς Βαθμολογία | Μερικοί | Ολικοί |
| Α1 | Συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης - από 100 έως 120 | 70% | 80% |
| Α2 | Λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης - από 100 έως 120 | 10% |  |

Β' ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 20%

|  | Συντελεστές Βαρύτητας |
| --- | --- |
| Α/Α | Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφοράς Βαθμολογία | Μερικοί | Ολικοί |
| Β1 | Χρόνος παράδοσης υλικών – από 100 έως 120 | 5% | 20% |
| Β2 | Χρόνος εγγύησης - από 100 έως 120 | 10% |  |
| Β3 | Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) μετά την πώληση, τεχνική βοήθεια, εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών - από 100 έως 120 | 5% |  |

Η τελική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου θα προκύψει από τον τύπο:

Ui = (Α1i x 70% + Α2i x 10%) + (Β1i x 5% + Β2i x 10% + Β3i x 5%)

όπου :

Ui : τελική βαθμολογία προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου

Α1i, Α2i, Β1i, Β2i, Β3i : βαθμολογία της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου ως προς τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης.

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 λεως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Διαμόρφωση Λόγου Τιμής Προσφοράς προς τη Βαθμολογία

Με βάση την άνωθεν τεχνική αξιολόγηση πραγματοποιείται, μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η οικονομοτεχνική αξιολόγηση, για την ανάδειξη του Αναδόχου, ο οποίος έχει υποβάλει την πλεόν συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τον κάτωθι τύπο :

Λi = Ti / Ui

Όπου :

Λi  : ο λόγος της συνολικής Τιμής της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου χωρίς Φ.Π.Α. προς την τελική βαθμολογία προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου

Τi :  η συνολική τιμή της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου χωρίς Φ.Π.Α.

Ui : η τελική βαθμολογία προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά έιναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο Λi.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται η προσφορά με το μεγαλύτερο συνολικό βαθμό τεχνικής προσφοράς.

| Νέα Μάκρη 14.06.2017 Ο Συντάξας |  | Νέα Μάκρη 14.06.2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη του Τμήματος |
| --- | --- | --- |
| Γιάννης Σπανός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc |  | Μανάρα Μαρία Ελένη Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | ΣΑΤΑ & Ιδίοι πόροι 2017 |

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ομάδα Α (Κ.Α. 10.7133.04 & Κ.Α. 10.7134.02)

| Α/Α | Είδος | Μ.Μ. | Α.Τ. | Ποσότητα | Τιμή Μον. (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εξυπηρετητής (CPV: 30211000-1) | Τεμ. | 1.1 | 1 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Α (CPV: 30000000-9) | Τεμ. | 1.2 | 1 |  |  |
| 3 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Β (CPV: 30000000-9) | Τεμ. | 1.3 | 5 |  |  |
| 4 | Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο (NAS) – τύπος Α (CPV: 30233141-1) | Τεμ. | 1.4 | 1 |  |  |
| 5 | Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο (NAS) – τύπος Β (CPV: 30233141-1) | Τεμ. | 1.5 | 2 |  |  |
| Σύνολο δαπάνης ομάδας Α χωρίς Φ.Π.Α. |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| Σύνολο |  |

Ομάδα Β (Κ.Α. 10.7134.01)

| Α/Α | Είδος | Μ.Μ. | Α.Τ. | Ποσότητα | Τιμή Μον. (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λογισμικό αντιμετώπισης κακόβουλων λογισμικών (antivirus) (CPV: 48761000-0) | Τεμ. | 2.1 | 84 |  |  |
| 2 | Λογισμικό πακέτο εφαρμογών γραφείου (CPV: 48300000-1) | Τεμ. | 2.2 | 1 |  |  |
| 3 | Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητή (CPV: 32425000-8) | Τεμ. | 2.3 | 2 |  |  |
| 4 | Άδειες χρήσης πελατών (CPV: 48445000-9) | Τεμ. | 2.4 | 80 |  |  |
| Σύνολο δαπάνης ομάδας Β χωρίς Φ.Π.Α. |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| Σύνολο |  |

Ομάδα Γ (Κ.Α. 10.7134.02)

| Α/Α | Είδος | Μ.Μ. | Α.Τ. | Ποσότητα | Τιμή Μον. (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φυσική εγκατάσταση εξοπλισμού (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.1 | 11 |  |  |
| 2 | Καλωδίωση εξοπλισμού (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.2 | 7 |  |  |
| 3 | Αρχικοποίηση εξοπλισμού, ενημερώσεις firmware (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.3 | 9 |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση vSphere essentials plus (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.4 | 10 |  |  |
| 5 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση vCenter Appliance (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.5 | 6 |  |  |
| 6 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Backup λύσης (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.6 | 10 |  |  |
| 7 | Δημιουργία Windows Server template (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.7 | 6 |  |  |
| 8 | Δικτυακές εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.8 | 11 |  |  |
| 9 | Δημιουργία 4 εικονικών μηχανών (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.9 | 6 |  |  |
| 10 | NAS Initialization & Configuration (3 Sites) (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.10 | 10 |  |  |
| 11 | Antivirus (Management Server on VM) (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.11 | 10 |  |  |
| 12 | Antivirus (80 Clients push) (CPV: 72222200-9) | Ώρες | 3.12 | 14 |  |  |
| Σύνολο δαπάνης ομάδας Γ χωρίς Φ.Π.Α. |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| Σύνολο |  |

Συγκεντρωτικός Πίνακας

| Σύνολο ομάδας Α |  |
| --- | --- |
| Σύνολο ομάδας Β |  |
| Σύνολο ομάδας Γ |  |
| Άθροισμα δαπάνης |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| Γενικό Σύνολο |  |

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) :

*Ο κάθε προμηθευτής μπορεί να καταθέσει μόνο συνολική προσφορά για το σύνολο των ομάδων της παρούσας μελέτης.

|  |  | Νέα Μάκρη / / 2017 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | ΣΑΤΑ & Ιδίοι πόροι 2017 |

### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α

ΆΡΘΡΟ 1.1 Εξυπηρετητής (CPV: 30211000-1)

Για τη προμήθεια ενός Εξυπηρετητή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 1.2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Α (CPV: 30000000-9)

Για τη προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή με οθόνη, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 1.3  Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Β (CPV: 30000000-9)

Για τη προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή με οθόνη, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 1.4 Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο (NAS) – τύπος Α (CPV: 30233141-1)

Για τη προμήθεια μέσου αποθήκευσης προσαρτώμενου στο δίκτυο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 1.5 Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο(NAS) – τύπος Β (CPV: 30233141-1)

Για τη προμήθεια μέσου αποθήκευσης προσαρτώμενου στο δίκτυο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΟΜΑΔΑ Β

ΆΡΘΡΟ 2.1 Λογισμικό αντιμετώπισης κακόβουλων λογισμικών (antivirus) (CPV: 48761000-0)

Για τη προμήθεια λογισμικού αντιμετώπισης κακόβουλων λογισμικών (antivirus), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 2.2 Λογισμικό πακέτο εφαρμογών γραφείου (CPV: 48300000-1)

Για τη προμήθεια λογισμικού πακέτου εφαρμογών γραφείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 2.3 Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητή (CPV: 32425000-8)

Για τη προμήθεια λειτουργικού συστήματος εξυπηρετητή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 2.4 Άδεια χρήσης πελατών (CPV: 48445000-9)

Για τη προμήθεια άδειας χρήσης πελατών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΟΜΑΔΑ Γ

ΆΡΘΡΟ 3.1 Φυσική εγκατάσταση εξοπλισμού (CPV: 72222200-9)

Για τη φυσική εγκατάσταση, παραμετροποίηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 3.2 Καλωδίωση εξοπλισμού (CPV: 72222200-9)

Για την καλωδίωση εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 3.3 Αρχικοποίηση εξοπλισμού, ενημερώσεις firmware (CPV: 72222200-9)

Για την αρχικοποίηση εξοπλισμού, ενημερώσεις firmware σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 3.4 Εγκατάσταση vSphere essentials plus (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση του λογισμικού vSphere essentials plus σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 3.5 Εγκατάσταση, παραμετροποίηση vCenter Appliance (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση του λογισμικού vCenter Appliance σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 3.6 Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Backup λύσης (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση της λύσης Backup σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 3.7 Δημιουργία Windows Server template (CPV: 72222200-9)

Για την δημιουργία Windows Server template σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 3.8 Δικτυακές εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση του δικτυακού εξοπλισμού, την παραμετροποίησή του με στόχο την διαλειτουργικότητα με τον υπάρχων εξοπλισμό σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 3.9 Δημιουργία 4 εικονικών μηχανών (CPV: 72222200-9)

Για την δημιουργία 4 εικονικών μηχανών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 3.10 NAS Initialization & Configuration (3 Sites) (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευής NAS σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: εξήντα ευρώ (60,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 3.11 Antivirus (Management Server on VM) (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης αντιϊκής προστασίας στον κεντρικό εξυπηρετητή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 3.12 Antivirus (80 Clients push) (CPV: 72222200-9)

Για την εγκατάσταση λογισμικού αντιϊκής προστασίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΏΡΑ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

*Ο κάθε προμηθευτής μπορεί να καταθέσει μόνο συνολική προσφορά για το σύνολο των ομάδων της παρούσας μελέτης.

|  |  | Νέα Μάκρη / / 2017 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 50.860,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | ΣΑΤΑ & Ιδίοι πόροι 2017 |

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Γενικά

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Πιστοποιητικό διαχείρισης παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (ΔΠΥΠ-ITSM) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20000 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής. | ΝΑΙ |  |  |

Ομάδα Α

Α.Τ. 1.1 Εξυπηρετητής

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Γενικά |  |  |  |
|  | Ενιαίο Σύστημα με εξυπηρετητές, αποθηκευτικό σύστημα και δικτυακή συσκευή, του ίδιου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
|  | Σασί (περιλαμβάνει τους εξυπηρετητές, αποθηκευτικό σύστημα και την δικτυακή συσκευή). Να υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης σε Rack με το κατάλληλο ΚΙΤ | Tower |  |  |
|  | Interactive LCD οθόνη με configuration wizard, πληροφορίες και troubleshooting του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | DVD+/-RW SATA Internal | ΝΑΙ |  |  |
|  | PCI-e slots για τοποθέτηση καρτών | ≥ 8 |  |  |
|  | Εξυπηρετητές |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων (blades) | 2 |  |  |
|  | Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) ανά server | 2 |  |  |
|  | Μνήμη (RAM) |  |  |  |
|  | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 1.5TB |  |  |
|  | Συχνότητα μνήμης | ≥2400MT/s |  |  |
|  | Συνολικά DIMM slots σε κάθε server | ≥ 24 |  |  |
|  | Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι |  |  |  |
|  | Προσφερόμενοι σκληροί δίσκοι ανά εξυπηρετητή hot-plug | ≥ 2 (σε RAID 1) |  |  |
|  | Hardware RAID controller με υποστήριξη RAID 0, 1, 5, 10 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελεγκτές Δικτύου |  |  |  |
|  | Αριθμός θυρών Ethernet Intel 1GbE | ≥ 4 |  |  |
|  | Σύνθεση εξυπηρετητών |  |  |  |
|  | Οι εξυπηρετητές να προσφερθούν με 2 x Intel Xeon E5-2620 v4 ή ανώτερους, 96GB RAM και 2 x 120GB SSD δίσκους ή ανώτερους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Nα εγκατασταθεί 1 Intel Ethernet DP 10GBASE-T card για κάθε server στις διαθέσιμες PCI-e slots του ενιαίου συστήματος και να γίνει assigned στον κάθε server. | ΝΑΙ (συνολικά 2) |  |  |
|  | Nα εγκατασταθεί 1 Dual Port 8Gb Fibre Channel HBA για έναν server στις διαθέσιμες PCI-e slots του ενιαίου συστήματος και να γίνει assigned στον server. | ΝΑΙ (συνολικά 1) |  |  |
|  | Να προσφερθεί VMware Essentials Plus License 3YR Subscription για τους 2 servers από τον κατασκευαστή του υλικού | NAI |  |  |
|  | Ελεγκτής διαχείρισης |  |  |  |
|  | Ενσωματωμένη διαχείριση με Dedicated 1Gb NIC | NAI |  |  |
|  | Να υποστηρίζεται υψηλού επιπέδου ασφάλεια: Two-Factor Authentication, Directory Services (AD,LDAP), PK Authentication | NAI |  |  |
|  | Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω Local/SSH CLI, Remote CLI, Web GUI, IPMI 2.0, DCMI | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του συστήματος μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναλυτική καταγραφή / παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται) και Performance Monitoring | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη απομακρυσμένης πρόσβασης: Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Folders, Virtual Media, Remote File Share | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υποστηρίζεται Remote Configuration, Backup and Restore configurations του συστήματος και Updates (local, remote, scheduled, automatic, roll-back) | NAI |  |  |
|  | Να υπάρχει η δυνατότητα για Email Alerts | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα ενσωμάτωσης στην κάρτα απομακρυσμένης πρόσβασης κάρτας μνήμης Vflash 16GB SD Card για σκοπούς service. Να μην προσφερθεί στο παρόν έργο. | NAI |  |  |
|  | Κοινό υποσύστημα δίσκων |  |  |  |
|  | Οι δίσκοι του συστήματος θα πρέπει να είναι hot-plug 2.5” | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνολικός αριθμός προσφερόμενων δίσκων | ≥ 12 |  |  |
|  | Τεχνολογία δίσκων | SAS 15K RPM |  |  |
|  | Μέγεθος κάθε δίσκου | ≥ 600GB |  |  |
|  | Αριθμός υποστηριζόμενων σκληρών δίσκων 2.5” στην μέγιστη επέκταση του συστήματος χωρίς την προσθήκη επιπλέον enclosure επέκτασης. | ≥ 25 |  |  |
|  | Ελεγκτής δίσκων |  |  |  |
|  | Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει Dual Controller in Redundant Mode | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει διαμορφώσεις RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μνήμη NV Cache | ≥ 1GB |  |  |
|  | Στοιχεία Διαχείρισης |  |  |  |
|  | Διπλός (redundant) Management Controller του συστήματος | NAI |  |  |
|  | Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η διαχείριση να γίνεται local και remote | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης του κατασκευαστή, που επιτρέπει την ενοποιημένη διαχείριση server nodes, storage, networking and power σε μία single console. | NAI |  |  |
|  | Να υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης μέχρι 9 ίδιων συστημάτων τουλάχιστον από μία single console | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εσωτερικό Network Module |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
|  | Internal switch module | ≥ 8-port external |  |  |
|  | Gigabit Ethernet | NAI |  |  |
|  | Υποσύστημα τροφοδοσίας / ψύξης |  |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζεται από redundant και hot-pluggable τροφοδοσία και ψύξη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός fan modules | ≥ 6 |  |  |
|  | Αριθμός blower modules | ≥ 4 |  |  |
|  | Αριθμός PSU | ≥ 4 (2+2) |  |  |
|  | Ισχύς κάθε Ρower Supply | ≥ 1600W |  |  |
|  | To σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
|  | Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα | ≥ 3 έτη |  |  |
|  | Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανταπόκριση για το Hardware On-Site Next Business Day κατόπιν της τηλεφωνικής διάγνωσης, συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | NAI |  |  |

Α.Τ. 1.2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Α

| A/A | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.1.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| 1.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.3 | Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1.4 | Του ίδιου κατασκευαστή με την οθόνη | NAI |  |  |
| 1.1.5 | Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT, FCC, TUV, TCO, UL | NAI |  |  |
| 1.2 | Επεξεργαστής |  |  |  |
| 1.2.1 | Intel i7 7th generation | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2.2 | Αριθμός πυρήνων | ≥ 4 |  |  |
| 1.2.3 | Συχνότητα λειτουργίας | ≥ 3.6 GHz |  |  |
| 1.2.4 | Cache | ≥ 8 MB |  |  |
| 1.3 | Μνήμη |  |  |  |
| 1.3.1 | Μέγεθος κεντρικής μνήμης | ≥ 16 GB |  |  |
| 1.3.2 | Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας | ≥ 2400MHz |  |  |
| 1.3.3 | DIMM slots | ≥ 2 |  |  |
| 1.3.4 | Maximum RAM | ≥ 32 GB |  |  |
| 1.4 | Μονάδες δίσκων |  |  |  |
| 1.4.1 | Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων | ≥ 1 |  |  |
| 1.4.2 | Χωρητικότητα δίσκου | ≥ 1TB |  |  |
| 1.4.3 | Τεχνολογία δίσκου SATA 7200 rpm | NAI |  |  |
| 1.4.4 | Εσωτερικό DVD+/-RW | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | I/o ports on-board |  |  |  |
| 1.5.1 | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.2 | Audio-In , Audio-Out | NAI |  |  |
| 1.5.3 | PCI Express x16 | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.4 | PCI Express x1 | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.5 | M.2 Slot | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.6 | External USB 2.0 (τουλάχιστον 2 μπροστά) | ≥ 4 |  |  |
| 1.5.7 | External USB 3.1 (τουλάχιστον 2 μπροστά) | ≥ 4 |  |  |
| 1.6 | Τροφοδοτικό |  |  |  |
| 1.6.1 | Ισχύς | ≤ 180 Watt |  |  |
| 1.6.2 | Efficiency (80 Plus Platinum) | ≥ 92% |  |  |
| 1.6.3 | ΗΧΟΣ |  |  |  |
| 1.6.4 | Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Κάρτα γραφικών |  |  |  |
| 1.7.1 | Ενσωματωμένη | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7.2 | Έξοδοι σήματος on-board | 1 x HDMI 1.4 & 1 x DP 1.2 |  |  |
| 1.8 | Οθόνη |  |  |  |
| 1.8.1 | Τυπικό μέγεθος | ≥ 23,8" |  |  |
| 1.8.2 | Τυπική ανάλυση | Full HD 1.920x1.080 |  |  |
| 1.8.3 | Τεχνολογία οθόνης IPS | NAI |  |  |
| 1.8.4 | Φωτεινότητα | ≥ 250 cd/m2 |  |  |
| 1.8.5 | Αντίθεση | ≥ 1000:1 |  |  |
| 1.8.6 | Μέγιστος χρόνος απόκρισης | 8ms |  |  |
| 1.8.7 | Ελάχιστη γωνία θέασης | 178ο/178ο |  |  |
| 1.8.8 | Θύρες επικοινωνίας | D-Sub, Display Port |  |  |
| 1.9 | Λοιπές απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.9.1 | Πληκτρολόγιο & ποντίκι του ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.2 | Λειτουργικό σύστημα | MS Windows 10 Pro 64bit GR |  |  |
| 1.9.3 | Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα | ≥ 5 Χρόνια |  |  |
| 1.9.4 | Ανταπόκριση για το Hardware On-Site Next Business Day κατόπιν της τηλεφωνικής διάγνωσης, συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.5 | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.6 | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | NAI |  |  |

Α.Τ. 1.3 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη – Τύπος Β

| A/A | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 2.1.1 | Ποσότητα | 5 |  |  |
| 2.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.3 | Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.4 | Του ίδιου κατασκευαστή με την οθόνη | NAI |  |  |
| 2.1.5 | Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT, FCC, TUV, TCO, UL | NAI |  |  |
| 2.2 | Επεξεργαστής |  |  |  |
| 2.2.1 | Intel i3 7th generation | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2 | Αριθμός πυρήνων | ≥ 4 |  |  |
| 2.2.3 | Συχνότητα λειτουργίας | ≥ 3.9 GHz |  |  |
| 2.2.4 | Cache | ≥ 3 MB |  |  |
| 1.3 | Μνήμη |  |  |  |
| 2.3.1 | Mέγεθος κεντρικής μνήμης | ≥ 4 GB |  |  |
| 2.3.2 | Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας | ≥ 2400MHz |  |  |
| 2.3.3 | Maximum RAM | ≥ 32 GB |  |  |
| 2.4 | Μονάδες δίσκων |  |  |  |
| 2.4.1 | Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων | ≥ 1 |  |  |
| 2.4.2 | Χωρητικότητα δίσκου | ≥ 500 GB |  |  |
| 2.4.3 | Τεχνολογία δίσκου SATA 7200 rpm | NAI |  |  |
| 2.4.4 | Εσωτερικό DVD+/-RW | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | I/o ports on-board |  |  |  |
| 2.5.1 | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 | ≥ 1 |  |  |
| 2.5.2 | Audio-In , Audio-Out | NAI |  |  |
| 2.5.3 | PCI Express x16 | ≥ 1 |  |  |
| 2.5.4 | PCI Express x1 | ≥ 1 |  |  |
| 2.5.5 | M.2 Slot | ≥ 1 |  |  |
| 2.5.6 | External USB 2.0 (τουλάχιστον 2 μπροστά) | ≥ 4 |  |  |
| 2.5.7 | External USB 3.1 (τουλάχιστον 2 μπροστά) | ≥ 4 |  |  |
| 2.6 | Τροφοδοτικό |  |  |  |
| 2.6.1 | Ισχύς | ≤ 180 Watt |  |  |
| 2.6.2 | Efficiency (80 Plus Platinum) | ≥ 92% |  |  |
| 2.6.3 | ΗΧΟΣ |  |  |  |
| 2.6.4 | Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Κάρτα γραφικών |  |  |  |
| 2.7.1 | Ενσωματωμένη | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7.2 | Έξοδοι σήματος on-board | 1 x HDMI 1.4 & 1 x DP 1.2 |  |  |
| 2.8 | Οθόνη |  |  |  |
| 2.8.1 | Τυπικό μέγεθος | ≥ 21,5" |  |  |
| 2.8.2 | Τυπική ανάλυση | Full HD 1.920x1.080 |  |  |
| 2.8.3 | Τεχνολογία οθόνης IPS | NAI |  |  |
| 2.8.4 | Φωτεινότητα | ≥ 250 cd/m2 |  |  |
| 2.8.5 | Αντίθεση | ≥ 3000:1 |  |  |
| 2.8.6 | Μέγιστος χρόνος απόκρισης | 12ms |  |  |
| 2.8.7 | Ελάχιστη γωνία θέασης | 178ο/178ο |  |  |
| 2.8.8 | Θύρες επικοινωνίας | D-Sub, HDMI |  |  |
| 2.9 | Λοιπές απαιτήσεις |  |  |  |
| 2.9.1 | Πληκτρολόγιο & ποντίκι του ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.2 | Λειτουργικό σύστημα | MS Windows 10 Pro 64bit GR |  |  |
| 2.9.3 | Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα | ≥ 5 Χρόνια |  |  |
| 2.9.4 | Ανταπόκριση για το Hardware On-Site Next Business Day κατόπιν της τηλεφωνικής διάγνωσης, συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.5 | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.6 | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | NAI |  |  |

Α.Τ. 1.4 Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο(NAS) – τύπος Α

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συσκευή NAS με 4 δίσκους |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Ποσότητα | 1 |  |  |
|  | Επεξεργαστής | NAI |  |  |
|  | Συχνότητα επεξεργαστή | ≥ 2,4 GHz |  |  |
|  | Αριθμός πύρινων επεξεργαστή | ≥4 |  |  |
|  | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | 8 GB |  |  |
|  | Προσφερόμενη μνήμη | 8 GB |  |  |
|  | Θέσεις δίσκων | ≥ 4 |  |  |
|  | Θέσεις δίσκων με προσθήκη μονάδας επέκτασης | ≥ 9 |  |  |
|  | Υποστηριζόμενοι τύποι δίσκων | 3.5" SATA3 HDD 2.5" SATA3 HDD 2.5" SATA3 SSD |  |  |
|  | Προσφερόμενοι δίσκοι SATA 6 Gb/s, 7200rpm, designed for NAS | 4 x 2 TB |  |  |
|  | Θύρες USB 3.0 | ≥ 3 |  |  |
|  | Θύρες 10/100/1000 Mbps | ≥ 2 |  |  |
|  | Link aggregation & failover | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη SSD (TRIM) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη SSD Read/Write Cache | NAI |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων εσωτερικών δίσκων | Btrfs & Ext 4 |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων εξωτερικών δίσκων | Btrfs, Ext 3/4, FAT, NTFS, HFS+ |  |  |
|  | Υποστήριξη iSCSI LUN | ≥ 256 |  |  |
|  | Υποστήριξη Snapshot Replication | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη RAID: Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0/1/5/6/10 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη RAID Migration: Basic σε RAID 1 & RAID 5 RAID 1 σε RAID 5 RAID 5 σε RAID 6 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Volume Expansion με μεγαλύτερο δίσκο σε: Hybrid RAID, RAID 1/5/6 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη για Global Hot Spare σε Hybrid RAID, RAID 1/5/6/10 | NAI |  |  |
|  | Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα: VMware vSphere 5 VMware vSphere 6 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Citrix | NAI |  |  |

Α.Τ. 1.5 Μέσο αποθήκευσης προσαρτώμενο στο δίκτυο(NAS) – τύπος Β

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συσκευή NAS με 2 δίσκους |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Ποσότητα | 2 |  |  |
|  | Επεξεργαστής | NAI |  |  |
|  | Αριθμός πύρινων επεξεργαστή | ≥4 |  |  |
|  | Προσφερόμενη μνήμη | 2 GB |  |  |
|  | Θέσεις δίσκων | ≥ 2 |  |  |
|  | Θέσεις δίσκων με προσθήκη μονάδας επέκτασης | ≥ 7 |  |  |
|  | Υποστηριζόμενοι τύποι δίσκων | 3.5" SATA3 HDD 2.5" SATA3 HDD 2.5" SATA3 SSD |  |  |
|  | Προσφερόμενοι δίσκοι SATA 6 Gb/s, 7200rpm, designed for NAS | 2 x 2 TB |  |  |
|  | Θύρες USB 3.0 | ≥ 3 |  |  |
|  | Θύρες 10/100/1000 Mbps | ≥ 2 |  |  |
|  | Link aggregation & failover | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη SSD (TRIM) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη SSD Read/Write Cache | NAI |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων εσωτερικών δίσκων | Btrfs & Ext 4 |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων εξωτερικών δίσκων | Btrfs, Ext 3/4, FAT, NTFS, HFS+ |  |  |
|  | Υποστήριξη iSCSI LUN | ≥ 256 |  |  |
|  | Υποστήριξη Snapshot Replication | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη RAID: Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0/1 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Volume Expansion με μεγαλύτερο δίσκο | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη για Global Hot Spare | NAI |  |  |
|  | Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα: VMware vSphere 5 VMware vSphere 6 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Citrix | NAI |  |  |

Ομάδα Β

| Α.Τ. | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 84 άδειες χρήσης λογισμικού αντιικής προστασίας που θα καλύπτουν το σύνολο των Η/Υ και των εξυπηρετητών (Domain controllers, file servers, email server κ.λπ.) του Δήμου Μαραθώνος σε όλα τα απομακρυσμένα Δημοτικά καταστήματα και ΚΕΠ, με υποστήριξη τουλάχιστον 2 ετών. Ο κατασκευαστής του λογισμικού προστασίας από υιούς να βρίσκεται στο πρώτο τεταρτημόριο του Magic Quadrant της Gartner για το έτος 2017 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Μία άδεια χρήσης για το Microsoft Office Standard 2016, Ελληνικό πακέτο, Open License Government | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Τουλάχιστον δύο άδειες χρήσης για το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition για όσες ιδεατές μηχανές απαιτούνται. Θα περιλαμβάνονται και η κατάλληλη αδειοδότηση που απαιτείται σύμφωνα με το πλήθος των πυρήνων των φυσικών επεξεργαστών που θα παραδοθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Τουλάχιστον 80 άδειες για χρήστες (client cals) του δικτυακού λειτουργικού συστήματος Windows Server 2016 | ΝΑΙ |  |  |

Ομάδα Γ

| Α.Τ. | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Φυσική εγκατάσταση εξοπλισμού. Πλήρης εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε πλήρη λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού (υλισμικού και λογισμικού) ώστε να διατηρείται η πλήρης διαλειτουργικότητα με τον υπάρχων εξοπλισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Καλωδίωση εξοπλισμού. Όλες οι απαραίτητες εργασίες και τα υλικά ώστε να διασυνδεθούν τα νέα συστήματα (εξυπηρετητές, μεταγωγείς, αποθηκευτικό σύστημα κ.λπ.) και να διαλειτουργούν με τα υπάρχοντα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Αρχικοποίηση εξοπλισμού, ενημερώσεις firmware. Εκκίνηση όλων των συσκευών που περιλαμβάνει ο παρεχόμενος εξοπλισμός (και αν προκύπτει ανάγκη τμήματα των υπαρχόντων συστημάτων), έλεγχος καλής λειτουργίας αυτών. Ενημέρωση firmware όλων των συσκευών σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις που παρέχει ο κατασκευαστής του. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Εγκατάσταση vSphere essentials plus. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση προγράμματος εικονικοποίησης που θα προσφερθεί και κωδικής ονομασίας Vmware vSphere Essentials plus στους 2 εξυπηρετητές τύπου blade server που περιλαμβάνονται στο Blade enclosure. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση vCenter Appliance. Δημιουργία ενός εικονικού εξυπηρετητή και εγκατάσταση, παραμετροποίηση Vmware vCenter Appliance για την κεντρική διαχείρηση των εικονικών υποδομών | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση Backup λύσης. Δημιουργία ενός εικονικού εξυπηρετητή και εγκατάσταση, παραμετροποίηση της λύσης αντιγράφων ασφαλείας Vmware Data Protection ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πλήρους Backup. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 | Δημιουργία Windows Server template. Δημιουργία ενός εικονικού εξυπηρετητή με λογισμικό Windows Server το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βάση αναφοράς (template) για την δημιουργία άλλων Windows εικονικών εξυπηρετητών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Δικτυακές εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις. Εγκατάσταση δικτυακών συσκευών και ρυθμίσεις. Παραμετροποίηση των δικτυακών συσκευών σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας σε συνεννόηση με το τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή μετάπτωση από τον υφιστάμενο domain controller στον νέο. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.9 | Δημιουργία 4 εικονικών μηχανών. Δημιουργία (4) Windows εικονικών εξυπηρετητών στην Vmware υποδομή με τυπική εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Windows server και βασική παραμετροποίηση αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.10 | NAS Initialization & Configuration (3 Sites). Εγκατάσταση και πλήρη παραμετροποίηση συστήματος αποθήκευσης των αντιγράφων ασφαλείας τύπου NAS σε 3 διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.11 | Antivirus (Management Server on VM). Δημιουργία ενός εικονικού εξυπηρετητή ως λύση ασφάλειας για προστασία από «ιούς». Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού Antivirus | ΝΑΙ |  |  |
| 3.12 | Antivirus (80 Clients push). Εγκατάσταση του λογισμικού προστασίας από «ιούς» σε 80 σταθμούς εργασίας με την μέθοδο απομακρυσμένης εγκατάστασης (Remote Push) | ΝΑΙ |  |  |

*Ο κάθε προμηθευτής μπορεί να καταθέσει μόνο συνολική προσφορά για το σύνολο των ομάδων της παρούσας μελέτης.

|  |  | Νέα Μάκρη / / 2017 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |
| --- | --- | --- |