ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2017 |
| --- | --- | --- |

ΜΕΛΕΤΗ :	 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	29.672,75 €

Φ.Π.Α. 24 %:	7.121,46 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	36.794,21 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 	ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2017

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 29.672,75 € πλέον ΦΠΑ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μαραθώνα (Δημοτικές Κοινότητες Μαραθώνα και Νέας Μάκρης και Τοπικές Κοινότητες Γραμματικού και Βαρνάβα) σε οικοδομικά υλικά για το έτος 2017. Η προμήθεια θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και οι ανάλογες οικοδομικές εργασίες θα εκτελεσθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.

Η δαπάνη για τη παραπάνω προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 29.672,75 ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α. 24% (7.121,46 ευρώ) ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 36.794,21 ευρώ.

Η προκηρυσσόμενη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινόχρηστους χώρους» και CPV 44111000-1, CPV 44114100-3, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος, οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 20.6662.02, όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση

| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12/6/2016 Η Συντάξασα Αφένδρα Φωτεινή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12/6/2017 Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Τσαγλιώτης Μιχάλης Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 	ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2017

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 29.672,75 € πλέον ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV 44111000-1 |
| 1 | Τσιμέντο μαύρο συσκευασίας 25 kgr | ΤΜΧ | 160 | 3,70 | 592,00 € |
| 2 | Τσιμέντο λευκό συσκευασίας 25 kgr. | ΤΜΧ | 10 | 5,70 | 57,00 € |
| 3 | Άμμος οικοδομής | Μ3 | 50 | 22,00 | 1.100,00 € |
| 4 | Άμμος ποταμίσια | Μ3 | 5 | 45,60 | 228,00 € |
| 5 | Χαλίκι | Μ3 | 50 | 22,00 | 1.100,00 € |
| 6 | Ασβέστης συσκευασίας 20 kgr. | ΤΜΧ | 160 | 2,20 | 352,00 € |
| 7 | Μαρμαροκονία συσκευασίας 20kgr. | ΤΜΧ | 20 | 2,00 | 40,00 € |
| 8 | Σοβάς Λευκός (έτοιμος) σάκος 30 kgr | ΤΜΧ | 10 | 5,90 | 59,00 € |
| 9 | Οπτόπλινθος διαστάσεων 6x9x19 | ΤΜΧ | 1000 | 0,14 | 140,00 |
| 10 | Οπτόπλινθος διαστάσεων 9x12x19. | ΤΜΧ | 1000 | 0,16 | 160,00 € |
| 11 | Τσιμεντόλιθος | ΤΜΧ | 1000 | 0,50 | 500,00 € |
| 12 | Κόλλα πλακιδίων 25 kgr | ΤΜΧ | 10 | 8,40 | 84,00 € |
| 13 | Πέτρα Καρύστου. | Μ2 | 200 | 6,50 | 1.300,00 € |
| 14 | Βοτσαλόπλακα διαστ. 40Χ40 | Μ2 | 100 | 10,50 | 1.050,00 € |
| 15 | Πλάκα με σχέδιο διαστ. 40Χ40 | Μ2 | 200 | 7,50 | 1.500,00 € |
| 16 | Πλέγμα Τ139 (2μ.x5μ.) | ΤΜΧ | 10 | 16,40 | 164,00 € |
| 17 | Σιδηρός οπλισμός Φ12 μήκους 4,00 μ. | ΤΜΧ | 50 | 3,06 | 153,00 € |
| 18 | Σιδηρός οπλισμός Φ16 μήκους 4,00 μ. | ΤΜΧ | 50 | 5,70 | 285,00 € |
| 19 | Σύρμα γαλβανιζέ (κουλούρα των 100μ.) | ΤΜΧ | 5 | 4,10 | 20,50 € |
| 20 | Σύρμα μαύρο (κουλούρα των 100μ.) | ΤΜΧ | 5 | 2,85 | 14,25 € |
| 21 | Άσφαλτος ψυχρή 25 kgr | ΤΜΧ | 500 | 14,50 | 7.250,00 € |
| 22 | Ατσαλόπροκες κουτί 100 Τμχ | ΤΜΧ | 10 | 2,40 | 24,00 € |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α | 16.172,75 € |
|  | ΦΠΑ 24% | 3.881,46 € |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20.054,21 € |

ΟΜΑΔΑ Β

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV 44114100-3 |
| 1 | Σκυρόδεμα C16/20 | Μ3 | 150 | 90,00 | 13.500,00 € |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β | 13.500,00 € |
|  | ΦΠΑ 24% | 3.240,00 € |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16.740,00 € |

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΟΜΑΔΑ Α | 16.172,75 € |
| 2 | ΟΜΑΔΑ Β | 13.500,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 29.672,75 € |

Όλα τα υλικά που θα είναι σε συσκευασίες (κιβώτια, σάκους, δοχεία, παλέτες κλπ. Κατά περίπτωση) που κατά την παράδοση κλειστές, σφραγισμένες και σε άριστη κατάσταση και σημασμένες με ετικέτες, στις οποίες θα αναγράφεται ο παραγωγός, ο τύπος, τα πρότυπα παραγωγής και ελέγχου καθώς και η τάξη ποιότητας και διαλογής (κατά περίπτωση).

Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την εμπορική ονομασίας τους, την τάξη ποιότητας, την τάξη διαλογής. Ο ανάδοχος θα υποβάλει στην υπηρεσία τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών και βεβαιώσεις τους ότι τα παραδιδόμενα υλικά εκπληρώνουν τις απαιτήσεις ποιότητας των Π.Ε.ΤΕ.Π. συνοδευόμενες από αντίγραφα πιστοποιητικών σύμφωνα με τα ζητούμενα πρότυπα.

Επισημαίνεται ότι τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά (ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας κάθε φορά) και κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή σε χώρο και χρόνο που θα ορίζεται από την Υπηρεσία. Πριν από κάθε παράδοση, θα προηγείται η παραγγελία από τη Υπηρεσία των αντίστοιχων υλικών και ποσοτήτων. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών και των αντίστοιχων ποσοτήτων κάθε παραγγελίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της (έγγραφης) εντολής από την υπηρεσία.

Ο προμηθευτής οφείλει σε περίπτωση που δεν έχει κάποιο από τα είδη της μελέτης να το προμηθευτεί από αλλού και να το παραδώσει στην Υπηρεσία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο συνολικός χρόνος παράδοσης ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης της παρούσας προμήθειας και ως τη συμπλήρωση ενός έτους.

| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12/6/2016 Η Συντάξασα Αφένδρα Φωτεινή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12/6/2017 Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Τσαγλιώτης Μιχάλης Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 	ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2017

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 29.672,75 € πλέον ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α

1. Μαύρα τσιμέντα 25 κιλών

Tο τσιμέντο θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, χάρτινους σάκους, σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 25 kg. Tο τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟT ΕΝ 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000 και θα έχει ομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας.

2. Άσπρα τσιμέντα 25 κιλών

Tο τσιμέντο θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, χάρτινους σάκους, σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 25 kg. Tο τσιμέντο θα πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας  (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού), το οποίο θα αφορά σε όλα τα απαιτούμενα από τους ισχύοντες κανονισμούς στοιχεία (ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1, ΕΝ 196-1). Το τσιμέντο θα είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε θειικά άλατα, αλκάλια και C3A και θα συνοδεύεται α) από τη χημική και ορυκτολογική του ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς περιεκτικότητάς του (%) σε SO3 και υδατοδιαλυτά αλκάλια και β) από την ειδική του επιφάνεια (m2/g) και την καμπύλη κοκκομετρικής κατανομής LASER.

3. Άμμος οικοδομής

Αδρανές θραυστό υλικό λατομείου. Κοκκώδες υλικό διαστάσεων 0 - 4 χιλ. από συλλεκτικά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατομείου, μέγιστης διάστασης λίθων 200 χιλ. και ελάχιστης ποσότητας περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσματος 16% .ΕΛΟΤ ΕΝ 12620.

4. Άμμος ποταμίσια

Άμμος ποταμίσια. ΕΛΟΤ ΕΝ 12620, ΕΛΟΤ ΕΝ 13242.

5. Χαλίκι

Αδρανές θραυστό υλικό λατομείου. Κοκκώδες υλικό διαστάσεων 8 - 16 χιλ. από συλλεκτικά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατομείου. ΕΛΟΤ ΕΝ 12620.

6. Ασβέστης 20 κιλών

Ασβέστης σε πολτό, περιεκτικότητας σε νερό ≤70% και ≥45% κολλώδης υφής χωρίς ξένες προσμίξεις  και ξερά άλατα ασβεστίου. Ο πολτός του ασβέστη πρέπει να είναι  καλά σβησμένος  και ωριμασμένος (τουλάχιστον επί 16 ώρες) στις εγκαταστάσεις του παραγωγού ή του προμηθευτή. Ο πολτός  που προέρχεται από το σβήσιμο του  ασβέστη δεν πρέπει  να περιέχει θρόμβους ή στερεές ουσίες  και να αποτελείται κατά το  μεγαλύτερο ποσοστό από  κολλοειδούς μορφής ασβέστη. Γενικά για τον ασβέστη  ισχύει το πρότυπο ΕΝ 459-1:2001. Οι συσκευασίες θα φέρουν τη σφραγίδα του εργοστασίου παραγωγής του υλικού. Σακιά σε συσκευασία 20  kgr. ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1.

7. Μαρμαροκονία 20 κιλών

Η μαρμαροκονία θα προέρχεται από καθαρό μάρμαρο, θα είναι της καλύτερης ποιότητας, λευκή, αμιγής, απαλλαγμένη ξένων ουσιών και λεπτόκοκκη (0,1-1,5mm). Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι πούδρα και θα είναι επίσης καλά λειοτριμμένη. ΕΛΟΤ ΕΝ 13139.

8. Σοβάς λευκός 30 κιλών

Έτοιμος σοβάς σε συσκευασία των 30Kgr, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Κοκκομετρία:  0 - 1 mm. • Ειδικό βάρος νωπού κονιάματος: 1650 kg/m3

• Αντοχή θλίψης στις 28 ημέρες: 3,0 Mpa. Μέθοδος ελέγχου ΕΝ 1015 - 11.

• Αντοχή κάμψης στις 28 ημέρες: 0,9 Mpa. Μέθοδος ελέγχου ΕΝ 1015 - 11.

• Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C.

9. Οπτόπλινθος διαστάσεων 6Χ9Χ19

Τούβλα διαστάσεων 6Χ9Χ19. Η παράδοση θα γίνεται σε παλέτες.

Οι οπτόπλινθοι διαστάσεων 9Χ12Χ19cm  και 6Χ9Χ19cm, θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με την ΠΤΠ Δ100 (ΥΑ Δ14/535Θ9Ο). Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των οπτόπλινθων προσδιορίζονται στην ΕΤΕΠ με κωδικό  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00:2009.Οι ιδιότητες και τα  χαρακτηριστικά που πρέπει να  έχουν οι οπτόπλινθοι είναι τα  παρακάτω:

 Να είναι καλά ψημένοι,  σκληροί και όχι εύθρυπτοι, με ομοιόμορφο χρώμα.

 Να μην είναι υαλοποιημένοι.

 Το σχήμα όλων των τεμαχίων  πρέπει να είναι  κανονικό. Δεν  επιτρέπονται αποκλίσεις

Εκτός ων προδιαγεγραμμένων ανοχών. Να  υπάρχει σταθερότητα του σχήματος και των διαστάσεων σε όλα τα τεμάχια.

 Να αναδίδουν με κρούση καθαρό ήχο.

 Να μην έχουν ρωγμές, σκασίματα, ραγίσματα,  παραμορφωμένα τεμάχια, να μην περιλαμβάνουν κομμάτια ασβέστη ή άλλα ξένα σώματα.

 Να  είναι πολύ καλά διαμορφωμένοι, με λεία λεπτόκοκκη επιφάνεια  και ακμές χωρίς ελλείψεις.

 Να  είναι ανθεκτικοί στον παγετό.

 Να  απορροφούν νερό έως και  16% κατά βάρος ξερού τούβλου.

10. Οπτόπλινθος διαστάσεων 12Χ9Χ19

Τούβλα διαστάσεων 12Χ9Χ19. Η παράδοση θα γίνεται σε παλέτες. Οι  οπτόπλινθοι διαστάσεων 9Χ12Χ19cm  και 6Χ9Χ19cm, θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με την ΠΤΠ Δ100 (ΥΑ Δ14/535Θ9Ο). Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των οπτόπλινθων προσδιορίζονται στην ΕΤΕΠ με κωδικό  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00:2009.Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να  έχουν οι οπτόπλινθοι είναι τα  παρακάτω:

 Να είναι καλά ψημένοι,  σκληροί και όχι εύθρυπτοι, με ομοιόμορφο χρώμα.

 Να μην είναι υαλοποιημένοι.

 Το σχήμα όλων των τεμαχίων πρέπει να είναι κανονικό. Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις εκτός  των προδιαγεγραμμένων ανοχών. Να υπάρχει σταθερότητα του σχήματος και των διαστάσεων σε όλα τα τεμάχια.

 Να  αναδίδουν με κρούση καθαρό ήχο.

 Να  μην έχουν ρωγμές, σκασίματα, ραγίσματα, παραμορφωμένα τεμάχια, να μην περιλαμβάνουν  κομμάτια ασβέστη ή άλλα ξένα σώματα.

 Να είναι πολύ καλά  διαμορφωμένοι, με λεία λεπτόκοκκη επιφάνεια  και ακμές χωρίς ελλείψεις.

 Να είναι ανθεκτικοί στον παγετό.

 Να  απορροφούν νερό έως και  16% κατά βάρος ξερού τούβλου.

11.Τσιμεντόλιθος

Οι τσιμεντόλιθοι θα είναι διαστάσεων 39Χ15Χ19cm αρίστης ποιότητας, κατασκευασμένοι Τουλάχιστον 28 ημέρες πριν και με εμφανές το χρώμα σκλήρυνσης. Οι τσιμεντόλιθοι πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας και να είναι ελεγμένοι και εγκεκριμένοι ως προς τη συστολή ξήρανσης και την ικανοποιητική ξήρανση σε συνθήκες περιβάλλοντος. Η αντοχή σε θλίψη και η υδατοαπορροφητικότητα των τσιμεντόλιθων προσδιορίζονται με δοκιμές βάση του ΕΝ 772 και του ASTM C 140. Πρέπει επίσης να έχουν την ίδια εμφάνιση (ιδιαίτερα υφή) και να έχουν συντηρηθεί με τις  ίδιες διαδικασίες. Η παράδοση θα γίνεται σε παλέτες, ΕΛΟΤ ΕΝ771-3.

12.Κόλλα Πλακιδίων 25 κιλών

Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Κατάλληλη για συγκολλήσεις πλακιδίων παντός τύπου, εφαρμογή σε οποιοδήποτε υπόστρωμα δαπέδου ή τοίχου τσιμεντοειδούς βάσης, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, ανθεκτική σε υγρό περιβάλλον και μεγάλη αντοχή στον παγετό. Χρόνος αποθήκευσης υλικού 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Η κόλλα θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12004 και με αντοχή πρόσφυσης σύμφωνα με ΕΝ1348. Υλικό πιστοποιημένο με τη σήμανση CE.

13. Πλάκες Καρύστου

Πλάκες Καρύστου ακανόνιστες. Η παράδοση θα γίνεται σε παλέτες .ΕΛΟΤ ΕΝ1341.

14. Βοτσαλόπλακα διαστάσεων 40Χ40

Προκατασκευασμένες τετραγωνικές πλάκες από σκυρόδεμα, βοτσαλόπλακες, με τελική επιφάνεια από βότσαλο ή ψηφίδα, σε διάφορα σχέδια και χρώματα ,για επιστρώσεις πεζοδρομίου. Οι πλάκες θα έχουν διαστάσεις 40Χ40. Οι προκατασκευασμένες πλάκες από σκυρόδεμα που προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδρομίων και γενικά επιφανειών επί των οποίων δεν προβλέπονται κυκλοφορία οχημάτων, πρέπει να μη περιέχουν προσμίξεις αμιάντου, να συμμορφώνονται με κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή διαστάσεων, αντοχή σε τριβή, φθορά σε τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα.

15. Πλάκες πεζοδρομίου με σχέδιο 40Χ40

Προκατασκευασμένες τετραγωνικές πλάκες από σκυρόδεμα νέου τύπου με ανάγλυφη επιφάνεια με αυλακώσεις, σε διάφορα σχέδια και χρώματα. Οι πλάκες θα έχουν διαστάσεις 40Χ40 και προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδρομίων και γενικά επιφανειών επί των οποίων δεν προβλέπονται κυκλοφορία οχημάτων, πρέπει να μη περιέχουν προσμίξεις αμιάντου, να συμμορφώνονται με κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή διαστάσεων, αντοχή σε τριβή, φθορά σε τριβή

16. Πλέγμα Τ139 (2μ Χ 5μ)

Το δομικό πλέγμα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009.

17. Σιδηρός οπλισμός Φ12, μήκους 4μ.

Ράβδοι σιδήρου στους οποίους η περιεκτικότητα σε άνθρακα είναι μικρότερη από 0,3% για την κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος και λοιπών εργασιών όπως η κατασκευή συνδετήρων, τσερκιών. Οι ράβδοι είναι κυκλικής διατομής και διαμέτρου Φ12.

18. Σιδηρός οπλισμός Φ16, μήκους 4μ.

Ράβδοι σιδήρου στους οποίους η περιεκτικότητα σε άνθρακα είναι μικρότερη από 0,3% για την κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος και λοιπών εργασιών όπως η κατασκευή συνδετήρων, τσερκιών. Οι ράβδοι είναι κυκλικής διατομής και διαμέτρου Φ16.

19. Σύρμα γαλβανιζέ (100 μ)

20. Σύρμα μαύρο (100 μ)

21. Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα, από ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό.

Να εφαρμόζεται εν ψυχρώ και να είναι έτοιμο προς χρήση χωρίς να απαιτείται καμία προετοιμασία της κατεστραμμένης επιφάνειας. Να μην χρειάζεται ανάδευση ή ανάμειξη με άλλη συγκολλητική ουσία, να είναι ακίνδυνο στη χρήση, να έχει ταχύτατη εφαρμογή χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η απόδοση του στην κυκλοφορία να είναι άμεση. Να μην επηρεάζεται από ακραίες θερμοκρασίες, χιόνι, παγετό, βροχή, καύσωνα και να παραμένει ελαστικό για μακρό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση του, χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Να μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών συστολών – διαστολών και να μην αποκολλάται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων ή από πεζούς. Να υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του υπολειπόμενου υλικού μετά το άνοιγμα της συσκευασίας σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας. Να έχει διάρκεια αποθήκευσης (χωρίς να χάνει τις ιδιότητες του) εικοσιτέσσερις (24) μήνες, χωρίς περιορισμούς ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασμένος, κλειστός κ.λ.π.). Να μην παρουσιάζει καμιά τοξικότητα και η συσκευασία του να είναι πλαστικά δοχεία των 25 kgr.

Όλα τα παραπάνω θα δηλώνονται σε ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση τόσο του κατασκευαστή όσο και του προμηθευτή, η οποία θα συνοδεύει επί ποινή αποκλεισμού την Προσφορά.

Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001:2000.

Αποδεικτικά για τη μη τοξικότητα και επικινδυνότητα του υλικού.

Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει (i)λεπτομερή περιγραφή του τρόπου εφαρμογής του προσφερόμενου υλικού, και (ii)έντυπα, σχέδια, κατάλογοι κ.λ.π. στα οποία θα φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και κάθε λεπτομέρεια, για τον πλήρη και σαφή καθορισμό του προσφερόμενου υλικού. Πληροφοριακό Δελτίο Ασφάλειας Υλικού (σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EEC).

22. Ατσαλόπροκες 100 τμχ.

ΟΜΑΔΑ Β

- Σκυρόδεμα C16/20.

Προδιαγραφές σύνθεσης σκυροδέματος C16/20

Κατηγορία σκυροδέματος : C16 /20

Κατηγορία κάθισης: S3

Μέγιστη διάσταση αδρανών: 31,5 mm

Λόγος Ν/Σ (συνολικό νερό): 0,70

Λόγος Ν/Σ ( ελεύθερο νερό): 0,648

Φαινόμενο ειδικό βάρος σκυροδέματος: 2,364 Kg/m3

Ο ανάδοχος της προμήθειας του σκυροδέματος C16/20 πρέπει να έχει πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τον ΕΛΟΣ. ΕΝ. ISO 9001:2008.

| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12/6/2016 Η Συντάξασα Αφένδρα Φωτεινή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12/6/2017 Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Τσαγλιώτης Μιχάλης Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 	ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της επιχείρησης ………………………………………………, με έδρα στ ……………..………...., οδός …………………………………………., αριθμός ………, τηλέφωνο …………………., fax …………….

ΟΜΑΔΑ Α

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Προσφερόμενη τιμή | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV 44111000-1 |
| 1 | Τσιμέντο μαύρο συσκευασίας 25 kgr | ΤΜΧ | 160 |  |  |
| 2 | Τσιμέντο λευκό συσκευασίας 25 kgr. | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 3 | Άμμος οικοδομής | Μ3 | 50 |  |  |
| 4 | Άμμος ποταμίσια | Μ3 | 5 |  |  |
| 5 | Χαλίκι | Μ3 | 50 |  |  |
| 6 | Ασβέστης συσκευασίας 20 kgr. | ΤΜΧ | 160 |  |  |
| 7 | Μαρμαροκονία συσκευασίας 20kgr. | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 8 | Σοβάς Λευκός (έτοιμος) σάκος 30 kgr | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 9 | Οπτόπλινθος διαστάσεων 6x9x19 | ΤΜΧ | 1000 |  |  |
| 10 | Οπτόπλινθος διαστάσεων 9x12x19. | ΤΜΧ | 1000 |  |  |
| 11 | Τσιμεντόλιθος | ΤΜΧ | 1000 |  |  |
| 12 | Κόλλα πλακιδίων 25 kgr | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 13 | Πέτρα Καρύστου. | Μ2 | 200 |  |  |
| 14 | Βοτσαλόπλακα διαστ. 40Χ40 | Μ2 | 100 |  |  |
| 15 | Πλάκα με σχέδιο διαστ. 40Χ40 | Μ2 | 200 |  |  |
| 16 | Πλέγμα Τ139 (2μ.x5μ.) | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 17 | Σιδηρός οπλισμός Φ12 μήκους 4,00 μ. | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 18 | Σιδηρός οπλισμός Φ16 μήκους 4,00 μ. | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 19 | Σύρμα γαλβανιζέ (κουλούρα των 100μ.) | ΤΜΧ | 5 |  |  |
| 20 | Σύρμα μαύρο (κουλούρα των 100μ.) | ΤΜΧ | 5 |  |  |
| 21 | Άσφαλτος ψυχρή 25 kgr | ΤΜΧ | 500 |  |  |
| 22 | Ατσαλόπροκες κουτί 100 Τμχ | ΤΜΧ | 10 |  |  |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΟΜΑΔΑ Β

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Προσφερόμενη τιμή | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV 44114000-3 |
| 1 | Σκυρόδεμα C16/20 | Μ3 | 150 |  |  |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ο κάθε προμηθευτής μπορεί να συμμετάσχει σε μια ή περισσότερες ομάδες.

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ      /      /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 	ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2017

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 29.672,75 € πλέον ΦΠΑ

# ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειας.

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια οικοδομικών υλικών, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μαραθώνα (Δημοτικές Κοινότητες Μαραθώνα και Νέας Μάκρης και Τοπικές Κοινότητες Γραμματικού και Βαρνάβα) σε οικοδομικά υλικά για το έτος 2017. Η προμήθεια θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και οι ανάλογες οικοδομικές εργασίες θα εκτελεσθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006 ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

- Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19Α΄/1-2-1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

- Του Ν.2307 (ΦΕΚ 13Α’/15-6-1995) «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

- Του Ν.1797 (ΦΕΚ 164Α’/1988) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

- Του Ν.3548 (ΦΕΚ 68Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

- Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

- Ν.4013/11 άρθρα 1, 4 και 11 (Φ.Ε.Κ. 204/Α’/15-9-2011): «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α’/2012), της
 Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β’/2012), το άρθρο 7 του Ν.4051/2012, το άρθρο 238 του Ν.4072/2012, το άρθρο 61 του Ν.4146/2013 και το άρθρο 58 παρ.2 του N.4155/2013,
ΦΕΚ Α 120/29.5.2013

- Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Του N. 3861 (ΦΕΚ 112Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία.

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:

- Η παρούσα Διακήρυξη.

- Η Οικονομική Προσφορά.

- Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης

- Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

- Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.

- Η τεχνική έκθεση.

Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης (κατακύρωσης) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016).

Άρθρο 5ο: Σύμβαση.

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ. 4 του Ν.4412/2016, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αυτής, η όποια θα είναι ίση προς πέντε τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού (αξία χωρίς τον Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην ορισθείσα προθεσμία κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής υπέρ της αναθέτουσας αρχής. Η δε κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα οικονομικό φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Άρθρο 6ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου.

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 7ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

7.1 Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ (€).

7.2 Οι τιμές προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια των συμβατικών υποχρεώσεων και για κανένα λόγο ή αιτία (σε καμία περίπτωση) δεν δικαιούται ο ανάδοχος-προμηθευτής να τις αναπροσαρμόσει ή να τις αναθεωρήσει.

7.3 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις (φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 4%, κράτηση σε ποσοστό 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη κράτηση). Οι κρατήσεις υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας (δηλ. στο καθαρό ποσό χωρίς ΦΠΑ).

Άρθρο 8ο: Χρόνος και Τόπος Παράδοσης των υλικών .

8.1 Ο ανάδοχος πριν την εκτέλεση - παράδοση του συμβατικού αντικειμένου θα έρχεται σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα/ουσα της σύμβασης, τα στοιχεία του οποίου θα γνωστοποιούνται στον ανάδοχο από την αρμόδια υπηρεσία.

8.2 Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά με δελτία παραγγελίας του Δήμου προς τον προμηθευτή σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η παραγγελία μπορεί να γίνεται μέσω εγγράφου, με  fax ή  σε επείγουσες περιπτώσεις μέσω τηλεφώνου.

8.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια (επιβλέποντα της σύμβασης), και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

8.4 Κατά τα λοιπά για τον χρόνο παράδοσης και την ενδεχόμενη παράτασή του, τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας, την παραλαβή των ειδών και το χρόνο παραλαβής υλικών, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206, 207, 208 & 209 του Ν.4412/2016.

Η προμήθεια ολόκληρης της ποσότητας των υλικών θα ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα ( 12 ) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Άρθρο9ο: Παραλαβή ειδών.

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής, ο δε ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται με μακροσκοπική εξέταση του υπό προμήθεια είδους.

Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει τα υλικά με παρατηρήσεις, ισχύουν οι ανωτέρω διατάξεις. Σχετικά με την απόρριψη των συμβατικών υλικών και αντικατάσταση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 10ο: Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται στο τιμολόγιο της παρούσας.

| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12/6/2016 Η Συντάξασα Αφένδρα Φωτεινή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12/6/2017 Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Τσαγλιώτης Μιχάλης Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- |