| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΡΓΟ : | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ |
| --- | --- | --- |
|  | Αρ. Μελέτης : | /2016 |
| ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ |
| A/A | Είδος Εργασιών | Α.Τ. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Mετρ. | Ποσότητα |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
|  | 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ |
| 1 | Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | 1 | ΝΕΤΟΔΟ Α02 | m3 | 30,00 |
| 2 | Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών | 2 | ΝΕΤΟΔΟ Α02.1 | m3 | 10,00 |
| 3 | Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | 3 | ΝΕΤΟΔΟ Α04.1 | m3 | 320,00 |
| 4 | Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος | 4 | ΝΕΤΟΔΟ Α14 | m | 20,00 |
| 5 | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | 5 | ΝΕΤΟΙΚ 22.10.01 | m3 | 10,00 |
| 6 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη | 6 | ΝΕΤΟΔΟ Δ01 | m | 50,00 |
| 7 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση | 7 | ΝΕΤΟΙΚ 20.31.01 | m3 | 10,00 |
| 8 | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας | 8 | ΝΕΤΟΙΚ 10.07.01 | ton.km | 15,00 |
| 9 | Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων | 9 | ΝΕΤΟΙΚ 20.10 | m3 | 60,00 |
| 10 | Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου | 10 | ΝΕΤΟΙΚ 20.20 | m3 | 45,00 |
|  | 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ |
| 1 | Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 | 11 | ΝΕΤΟΔΟ Β29.3.1 | m3 | 5,00 |
| 2 | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C | 12 | ΝΕΤΟΔΟ Β30.2 | kg | 6.600,00 |
| 3 | Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25 | 13 | ΝΕΤΟΔΟ Β29.4.5 | m3 | 66,00 |
|  | 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ |
| 1 | Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) | 14 | ΝΕΤΟΔΟ Γ02.2 | m2 | 50,00 |
| 2 | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm | 15 | ΝΕΤΟΔΟ Δ02.1 | m2 | 2.200,00 |
| 3 | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη | 16 | ΝΕΤΟΔΟ Δ04 | m2 | 2.200,00 |
| 4 | Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους | 17 | ΝΕΤΟΔΟ Δ06 | ton | 50,00 |
| 5 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου | 18 | ΝΕΤΟΔΟ Δ08.1 | m2 | 2.250,00 |
| 6 | Ασφαλτική προεπάλειψη | 19 | ΝΕΤΟΔΟ Δ03 | m2 | 50,00 |
| ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 20/12/2016 |  | ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 20/12/2016 |
| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |  |  |  |  | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ Πολιτικός Μηχανικός |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σελίδα 1 από 1 |