| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 05 / 2017 |
| --- | --- |

| Μελέτη: | Προμήθεια εκτυπωτικών συστημάτων |
| --- | --- |

| Προϋπολογισμός Δαπάνης: Σύνολο: | 19.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23.560,00 Ευρώ |
| --- | --- |

Νέα Μάκρη 6η Οκτωβρίου 2017

Ο Συντάξας

Γιάννης Σπανός

Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια εκτυπωτικών συστημάτων |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 19.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | Ιδίοι πόροι 2017 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την ανάγκη που προέκυψε για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής εγγράφων για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.

Συγκεκριμένα, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια και εγκατάσταση:

- Ενός συστήματος έγχρωμου εκτυπωτή, τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφής μεγέθους Α3 και Α4

- Τριών συστημάτων ασπρόμαυρων εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μεγέθους Α4

- Ενός συστήματος ασπρόμαυρου εκτυπωτή, τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφής μεγέθους Α4

- Ενός συστήματος ασπρόμαυρου εκτυπωτή, τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφής μεγέθους Α3 και Α4

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς μόνο για το σύνολο των ειδών (ολική προσφορά). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει το σύνολο του υλικού, να το παραμετροποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος, όπως αυτές θα υποδειχθούν από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, και να το θέσει σε πλήρη λειτουργία.

Η δαπάνη για τη παρούσα προϋπολογίζεται στο ποσό των 19.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (4.560,00 ευρώ), ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει 23.560,00 ευρώ και θα βαρύνει τις κάτωθι πιστώσεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έτους 2017 Κ.Α. 30.7131.06, με τίτλο "Προμήθεια εκτυπωτικών συστημάτων", χρηματοδότηση ιδίοι πόροι.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της διαδικασίας ανάθεσης κι εφόσον προκύψουν εκπτώσεις από τους υποψήφιους αναδόχους, ο Δήμος Μαραθώνος δύναται να αναθέσει στον τελικό ανάδοχο την προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων του αναφερόμενου εξοπλισμού (βάσει των προσφορών τους) και μέχρι την προσέγγιση της προϋπολογισθείσας δαπάνης και χωρίς η επιπλέον δαπάνη να υπερβαίνει το 30% της προϋπολογισθείσας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 104 του Νόμου 4412/2016.

| Νέα Μάκρη 06.10.2017 Ο Συντάξας |  | Νέα Μάκρη 06.10.2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη του Τμήματος |
| --- | --- | --- |
| Γιάννης Σπανός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc |  | Μανάρα Μαρία Ελένη Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια εκτυπωτικών συστημάτων |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 19.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | Ιδίοι πόροι 2017 |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| Α/Α | Είδος | Μ.Μ. | Α.Τ. | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Α | Τεμ. | 1.1 | 1 |
| 2 | Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Β | Τεμ. | 1.2 | 3 |
| 3 | Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Γ | Τεμ. | 1.3 | 1 |
| 4 | Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Δ | Τεμ. | 1.4 | 1 |

| Νέα Μάκρη 06.10.2017 Ο Συντάξας |  | Νέα Μάκρη 06.10.2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη του Τμήματος |
| --- | --- | --- |
| Γιάννης Σπανός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc |  | Μανάρα Μαρία Ελένη Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια εκτυπωτικών συστημάτων |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 19.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | Ιδίοι πόροι 2017 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| Α/Α | Είδος | Μ.Μ. | Α.Τ. | Ποσότητα | Τιμή Μον. (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Α (CPV: 30121300-6) | Τεμ. | 1.1 | 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Β (CPV: 30121300-6) | Τεμ. | 1.2 | 3 | 1.950,00 | 5.850,00 |
| 3 | Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Γ (CPV: 30121300-6) | Τεμ. | 1.3 | 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 4 | Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Δ (CPV: 30121300-6) | Τεμ. | 1.4 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Σύνολο δαπάνης ομάδας χωρίς Φ.Π.Α. | 19.000,00 |
| Φ.Π.Α. 24% | 4.560,00 |
| Σύνολο | 23.560,00 |

| Νέα Μάκρη 06.10.2017 Ο Συντάξας |  | Νέα Μάκρη 06.10.2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη του Τμήματος |
| --- | --- | --- |
| Γιάννης Σπανός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc |  | Μανάρα Μαρία Ελένη Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια εκτυπωτικών συστημάτων |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 19.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | Ιδίοι πόροι 2017 |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΆΡΘΡΟ 1.1 Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Α (CPV: 30121300-6)

Για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έγχρωμου εκτυπωτή, τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφής μεγέθους Α3 και Α4 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (6.400,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 1.2 Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Β (CPV: 30121300-6)

Για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασπρόμαυρου εκτυπωτή και φωτοαντιγραφής μεγέθους Α4, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ (1.950,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 1.3 Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Γ (CPV: 30121300-6)

Για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασπρόμαυρου εκτυπωτή, τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφής μεγέθους Α4, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: δύο χιλιάδες  διακόσια  πενήντα ευρώ (2.250,00 ευρώ)

ΆΡΘΡΟ 1.4 Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Δ (CPV: 30121300-6)

Για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασπρόμαυρου εκτυπωτή, τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφής μεγέθους Α3 και Α4, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00 ευρώ)

| Νέα Μάκρη 06.10.2017 Ο Συντάξας |  | Νέα Μάκρη 06.10.2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη του Τμήματος |
| --- | --- | --- |
| Γιάννης Σπανός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc |  | Μανάρα Μαρία Ελένη Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια εκτυπωτικών συστημάτων |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 19.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | Ιδίοι πόροι 2017 |

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για όλα τα είδη, η παρεχόμενη εγγύηση θα καλύπτει πλήρως και καθ’ όλη τη διάρκειά της, εντελώς δωρεάν το κόστος της εργασίας, των γνήσιων, αυθεντικών και αμεταχείριστων ανταλλακτικών, καθώς και της μεταφοράς από και προς τον αρχικό χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού, που απαιτείται για την πλήρη αποκατάσταση της εκάστοτε βλάβης. Το κόστος των αναλώσιμων υλικών θα βαρύνει τον Δήμο Μαραθώνος.

- Όλα τα συστήματα θα είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου ώστε να είναι απλοποιημένη η διαχείρισή τους από το κεντρικά εγκατεστημένο λογισμικό που θα τα συνοδεύει. Το λογισμικό διαχείρισης των συστημάτων θα εγκατασταθεί από τον ανάδοχο σε κεντρικό εξυπηρετητή, που θα υποδειχθεί από το Διαχειριστή των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Μαραθώνος και ο οποίος θα καταρτισθεί δωρεάν από τον ανάδοχο για όλες τις παραμετροποιήσεις των συστημάτων και την ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο δεδομένων του Οργανισμού.

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO9001 για την πώληση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων, αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών το οποίο θα πρέπει να προσκομιστεί μαζί με την προσφορά.

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να αποτελεί εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρίας στην ελληνική αγορά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών και προς επιβεβαίωση να καταθέσει σχετική βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου στην οποία θα πιστοποιείται επίσης η τεχνική εμπειρία του υποψήφιου αναδόχου ως προς την δυνατότητα υποστήριξης και συντήρησης του εξοπλισμού.

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει οργανωμένο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης (help desk) για την άμεση ανταπόκριση των θεμάτων και προβλημάτων που ανακύπτουν (απαντήσεις σε τεχνικά ζητήματα, οδηγίες χρήσης, αλλαγή αναλωσίμων κ.λπ.). Προς επιβεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζεται με την προσφορά πρόσφατη κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από αρμόδια αρχή.

- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Μαραθώνος για την ορθή λειτουργία των εκτυπωτικών συστημάτων καθώς και για τις βέλτιστες πρακτικές παραγωγής και διακίνησης των ηλεκτρονικών εγγράφων.

- Ο ανάδοχος θα παρέχει από ένα εγχειρίδιο χρήσης σε έντυπη μορφή (στα ελληνικά) για κάθε μηχάνημα. Επίσης θα δοθούν πλήρη και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης σε ηλεκτρονική
μορφή (στα αγγλικά και αν υπάρχουν και στα ελληνικά)

- Στην τεχνική προσφορά είναι απαραίτητη η αναφορά του ακριβούς αριθμού κωδικοποίησης ή αριθμού είδους (part number) του κατασκευαστικού οίκου, για κάθε είδος που προσφέρεται. Αν για την επαύξηση των δυνατοτήτων των συστημάτων είναι αναγκαία η προθήκη επιπλέον αρθρωμάτων (modules), να αναφέρεται στις παραπομπές ο αριθμός είδους αυτών.

- Τα μηχανήματα θα είναι σύγχρονα μοντέλα στην κατηγορία τους κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς,   καινούργια   ως  προς  όλα   τα   μέρη  τους  (όχι   μεταχειρισμένα   ή  από ανακατασκευή). Ο ανάδοχος θα προσκομίσει έγγραφη δήλωση του κατασκευαστικού οίκου σχετικά με την επάρκεια-διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών των προσφερόμενων συστημάτων για τουλάχιστον πέντε έτη από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς του αναδόχου.

- Τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω και ο συμμετέχων οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλει μέσα στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς (α) τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών που προσφέρονται (σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα που απαιτούνται), και (β) την κατάλληλη τεκμηρίωσή τους µε παραπομπές στις σελίδες των τεχνικών φυλλαδίων ή εγχειριδίων του κατασκευαστή, ή όποιο άλλο έντυπο τεκμηρίωσης απαιτείται και περιλαμβάνεται στο τεύχος της τεχνικής προσφοράς,  ως εξής:

Α.Τ. 1.1 Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Α

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνολογία έγχρωμης ψηφιακής εκτύπωσης Laser | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ δυνατότητα αναπαραγωγής εγγράφων μεγέθους A3 διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Φωτοαντιγραφή με αυτόματο τροφοδότη χαρτιού αυτόματης διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Γενικές λειτουργίες συσκευής | Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποθήκευση, Ηλεκτρονική διακίνηση, FAX |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο μέγεθος εγκατεστημένης Μνήμης RAM | 4 GB |  |  |  |
|  | Σκληρός δίσκος εγκατεστημένος – ελάχιστη χωρητικότητα | 250 GB |  |  |  |
|  | Ελάχιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών (τυπικά A4 μονής όψης με κάλυψη ασπρόμαυρης εκτύπωσης στο 5-6% επί της επιφάνειας) | 140000 σελίδες σε ιδανικές συνθήκες (30000 σε πραγματικές συνθήκες) |  |  |  |
|  | Εγκατεστημένη έγχρωμη οθόνη αφής για χειρισμό στα Ελληνικά | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγκατεστημένες κασέτες χαρτιού τουλάχιστον 500 φύλλων έκαστη μεγέθους Α4 και θα πρέπει η μια να δέχεται έως και Α3 μέγεθος ελάχιστο πλήθος | 2 |  |  |  |
|  | Βοηθητικός δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού για τουλάχιστον 100 φύλλα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα επέκτασης όγκου τροφοδοσίας χαρτιού με επιπλέον κασέτες | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα εγκατάσταση μονάδας συρραφής σελίδων | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα εγκατάστασης επιπλέον εξόδων χαρτιού | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο εύρος βάρους του διαχειριζόμενου χαρτιού | ελάχιστο<=52γρ, μέγιστο>= 300γρ |  |  |  |
|  | Ελάχιστη ταχύτητα εκτύπωσης-αντιγραφής έγχρωμων και ασπρόμαυρων εγγράφων μεγέθους Α4 | 50 σελίδες/λεπτό |  |  |  |
|  | Ελάχιστη ταχύτητα εκτύπωσης-αντιγραφής έγχρωμων και ασπρόμαυρων εγγράφων μεγέθους Α3 | 17 σελίδες/λεπτό |  |  |  |
|  | Ελάχιστες υποστηριζόμενες αναλύσεις εκτύπωσης | 600x600 dpi και 1200x1200 dpi |  |  |  |
|  | Ελάχιστες υποστηριζόμενες αναλύσεις φωτοαντιγραφής | 600x600 dpi |  |  |  |
|  | Λειτουργία μεγέθυνσης και σμίκρυνσης μεταξύ 25%-400% με επιλογές βηματισμού | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Συμβατότητα με γλώσσες PCL6, PostScript 3 (αυθεντική ή εξομοιωμένη) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το part number του αυθεντικού αναλώσιμου φυσιγγίου, το μέγιστο πλήθος σελίδων που μπορεί να εκτυπώσει με κοινές καλύψεις 5-6%, και το ενδεικτικό κόστος αντικατάστασής του | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διεπαφές: Δίκτυο 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 (device), USB Host | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία τηλεομοιοτυπίας (FAX) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ταχύτητα modem FAX | 33.6kbps |  |  |  |
|  | Αποστολή FAX και μέσω δικτύου από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο πλήθος αποθηκευόμενων σελίδων FAX | 10000 |  |  |  |
|  | Ελάχιστες αναλύσεις αποστολής FAX | 200x200 και 400x400 dpi |  |  |  |
|  | Κυλιόμενη βάση στήριξης του πολυμηχανήματος του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία έγχρωμης δικτυακής σάρωσης εγγράφων και αποστολής με email απευθείας από την συσκευή (scan-to-email) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία έγχρωμης σάρωσης εγγράφων και αποθήκευσης σε συσκευή μνήμης USB stick (Scan-to-USB) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία έγχρωμης δικτυακής σάρωσης εγγράφων και αποθήκευσης σε δίσκο του δικτύου | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία σάρωσης OCR και αποθήκευσης απευθείας σε έγγραφα Word (.docx) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δυνατότητας αποστολής των εγγράφων σε οποιοδήποτε πολυμηχάνημα του δικτύου μέσω λογισμικού, και εκτύπωσης/παραλαβής κατόπιν ταυτοποίησης του χρήση με προσωπικό κωδικό. | NAI |  |  |  |
|  | Δυνατότητα επέκτασης της λειτουργίας ταυτοποίησης των χρηστών με μαγνητικές και με ασύρματες κάρτες | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία ελέγχου των χρηστών και της θέσης τους, του τύπου και της αιτίας παραγωγής των εγγράφων από τον Διαχειριστή των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Μαραθώνος μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δημιουργίας ομάδων χρηστών με περιορισμούς σε συσκευές και λειτουργίες καθώς και δικαιωμάτων από τον Διαχειριστή των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Μαραθώνος μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία ελέγχου κόστους και μείωσης εξόδων μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία κατάρτισης πολιτικών για την εξισορρόπηση των απαιτήσεων του Οργανισμού, περιβαλλοντικής πολιτικής και ευκολίας χρηστών μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού (πολιτικές ασφαλείας εγγράφων, δυνατότητα επιλογής Α/Μ και έγχρωμης εκτύπωσης, προεπιλογή εκτύπωσης διπλής όψης, επαναδρομολόγηση σε άλλα πολυμηχανήματα) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δυνατότητας διαγραφής εκτυπώσεων μετά από καθοριζόμενο, από τον Διαχειριστή του συστήματος, χρόνο | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία εξαγωγής στατιστικών (κοστολόγηση) και μετρήσεων ανά χρήστη (πχ. επιμερισμού κόστους ακόμη και ανά χρήστη), ανά ομάδα εργασίας, ανά τμήμα και ανά εκτυπωτική μονάδα μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού και δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών σε οποιοδήποτε βάθος χρόνου. | NAI |  |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |  |
|  | Ελάχιστος χρόνος εγγύησης | 1 έτος |  |  |  |
|  | Δυνατότητα ανανέωσης χρονικής περιόδου εγγύησης οποιαδήποτε στιγμή εντός της ισχύουσας εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστα χρονικά περιθώρια τηλεφωνικής υποστήριξης: ώρες 08:00-16:00 για τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ανταπόκριση On-Site εντός της επόμενης εργάσιμης μέρας κατόπιν τηλεφωνικής διάγνωσης βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή ή τον επίσημα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό ή/και δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | ΝΑΙ |  |  |  |

Α.Τ. 1.2 Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Β

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνολογία ασπρόμαυρης ψηφιακής εκτύπωσης Laser | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ δυνατότητα αναπαραγωγής εγγράφων μεγέθους Α4 διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Φωτοαντιγραφή με αυτόματο τροφοδότη χαρτιού αυτόματης διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Γενικές λειτουργίες συσκευής | Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποθήκευση, Ηλεκτρονική διακίνηση |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο μέγεθος εγκατεστημένης Μνήμης RAM | 1,5 GB |  |  |  |
|  | Σκληρός δίσκος εγκατεστημένος – ελάχιστη χωρητικότητα | 160 GB |  |  |  |
|  | Ελάχιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών (τυπικά A4 μονής όψης με κάλυψη ασπρόμαυρης εκτύπωσης στο 5-6% επί της επιφάνειας) | 120000 σελίδες σε ιδανικές συνθήκες (11000 σε πραγματικές συνθήκες) |  |  |  |
|  | Εγκατεστημένη έγχρωμη οθόνη αφής για χειρισμό στα Ελληνικά | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγκατεστημένες κασέτες χαρτιού τουλάχιστον 500 φύλλων μεγέθους Α4 | 1 |  |  |  |
|  | Βοηθητικός δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού για τουλάχιστον 100 φύλλα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα επέκτασης όγκου τροφοδοσίας χαρτιού με επιπλέον κασέτες | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα εγκατάσταση μονάδας συρραφής σελίδων | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο εύρος βάρους του διαχειριζόμενου χαρτιού | ελάχιστο<=64γρ, μέγιστο>= 105γρ |  |  |  |
|  | Ελάχιστη ταχύτητα εκτύπωσης-αντιγραφής εγγράφων μεγέθους Α4 | 40 σελίδες/λεπτό |  |  |  |
|  | Ελάχιστες υποστηριζόμενες αναλύσεις εκτύπωσης | 600x600 dpi και 1200x1200 dpi |  |  |  |
|  | Ελάχιστες υποστηριζόμενες αναλύσεις φωτοαντιγραφής | 600x600 dpi |  |  |  |
|  | Λειτουργία μεγέθυνσης και σμίκρυνσης μεταξύ 25%-400% με επιλογές βηματισμού | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Συμβατότητα με γλώσσες PCL6, PostScript 3 (αυθεντική ή εξομοιωμένη) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το part number του αυθεντικού αναλώσιμου φυσιγγίου, το μέγιστο πλήθος σελίδων που μπορεί να εκτυπώσει με κοινές καλύψεις 5-6%, και το ενδεικτικό κόστος αντικατάστασής του | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διεπαφές: Δίκτυο 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 (device), USB Host | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Κυλιόμενη βάση στήριξης του πολυμηχανήματος του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία έγχρωμης δικτυακής σάρωσης εγγράφων και αποστολής με email απευθείας από την συσκευή (scan-to-email) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία έγχρωμης σάρωσης εγγράφων και αποθήκευσης σε συσκευή μνήμης USB stick (Scan-to-USB) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δικτυακής σάρωσης εγγράφων και αποθήκευσης σε δίσκο του δικτύου | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία σάρωσης OCR και αποθήκευσης απευθείας σε έγγραφα Word (.docx) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δυνατότητας αποστολής των εγγράφων σε οποιοδήποτε πολυμηχάνημα του δικτύου μέσω λογισμικού, και εκτύπωσης/παραλαβής κατόπιν ταυτοποίησης του χρήση με προσωπικό κωδικό. | NAI |  |  |  |
|  | Δυνατότητα επέκτασης της λειτουργίας ταυτοποίησης των χρηστών με μαγνητικές και με ασύρματες κάρτες | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία ελέγχου των χρηστών και της θέσης τους, του τύπου και της αιτίας παραγωγής των εγγράφων από τον Διαχειριστή των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Μαραθώνος μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δημιουργίας ομάδων χρηστών με περιορισμούς σε συσκευές και λειτουργίες καθώς και δικαιωμάτων από τον Διαχειριστή των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Μαραθώνος μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία ελέγχου κόστους και μείωσης εξόδων μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία κατάρτισης πολιτικών για την εξισορρόπηση των απαιτήσεων του Οργανισμού, περιβαλλοντικής πολιτικής και ευκολίας χρηστών μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού (πολιτικές ασφαλείας εγγράφων, προεπιλογή εκτύπωσης διπλής όψης, επαναδρομολόγηση σε άλλα πολυμηχανήματα) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δυνατότητας διαγραφής εκτυπώσεων μετά από καθοριζόμενο, από τον Διαχειριστή του συστήματος, χρόνο | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία εξαγωγής στατιστικών (κοστολόγηση) και μετρήσεων ανά χρήστη (πχ. επιμερισμού κόστους ακόμη και ανά χρήστη), ανά ομάδα εργασίας, ανά τμήμα και ανά εκτυπωτική μονάδα μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού και δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών σε οποιοδήποτε βάθος χρόνου. | NAI |  |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |  |
|  | Ελάχιστος χρόνος εγγύησης | 1 έτος |  |  |  |
|  | Δυνατότητα ανανέωσης χρονικής περιόδου εγγύησης οποιαδήποτε στιγμή εντός της ισχύουσας εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστα χρονικά περιθώρια τηλεφωνικής υποστήριξης: ώρες 08:00-16:00 για τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ανταπόκριση On-Site εντός της επόμενης εργάσιμης μέρας κατόπιν τηλεφωνικής διάγνωσης βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή ή τον επίσημα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό ή/και δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | ΝΑΙ |  |  |  |

Α.Τ. 1.3 Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Γ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνολογία ασπρόμαυρης ψηφιακής εκτύπωσης Laser | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ δυνατότητα αναπαραγωγής εγγράφων μεγέθους Α4 διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Φωτοαντιγραφή με αυτόματο τροφοδότη χαρτιού αυτόματης διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Γενικές λειτουργίες συσκευής | Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποθήκευση, Ηλεκτρονική διακίνηση, FAX |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο μέγεθος εγκατεστημένης Μνήμης RAM | 1,5 GB |  |  |  |
|  | Σκληρός δίσκος εγκατεστημένος – ελάχιστη χωρητικότητα | 160 GB |  |  |  |
|  | Ελάχιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών (τυπικά A4 μονής όψης με κάλυψη ασπρόμαυρης εκτύπωσης στο 5-6% επί της επιφάνειας) | 120000 σελίδες σε ιδανικές συνθήκες (11000 σε πραγματικές συνθήκες) |  |  |  |
|  | Εγκατεστημένη έγχρωμη οθόνη αφής για χειρισμό στα Ελληνικά | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγκατεστημένες κασέτες χαρτιού τουλάχιστον 500 φύλλων μεγέθους Α4 | 1 |  |  |  |
|  | Βοηθητικός δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού για τουλάχιστον 100 φύλλα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα επέκτασης όγκου τροφοδοσίας χαρτιού με επιπλέον κασέτες | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα εγκατάσταση μονάδας συρραφής σελίδων | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο εύρος βάρους του διαχειριζόμενου χαρτιού | ελάχιστο<=64γρ, μέγιστο>= 105γρ |  |  |  |
|  | Ελάχιστη ταχύτητα εκτύπωσης-αντιγραφής εγγράφων μεγέθους Α4 | 40 σελίδες/λεπτό |  |  |  |
|  | Ελάχιστες υποστηριζόμενες αναλύσεις εκτύπωσης | 600x600 dpi και 1200x1200 dpi |  |  |  |
|  | Ελάχιστες υποστηριζόμενες αναλύσεις φωτοαντιγραφής | 600x600 dpi |  |  |  |
|  | Λειτουργία μεγέθυνσης και σμίκρυνσης μεταξύ 25%-400% με επιλογές βηματισμού | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Συμβατότητα με γλώσσες PCL6, PostScript 3 (αυθεντική ή εξομοιωμένη) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το part number του αυθεντικού αναλώσιμου φυσιγγίου, το μέγιστο πλήθος σελίδων που μπορεί να εκτυπώσει με κοινές καλύψεις 5-6%, και το ενδεικτικό κόστος αντικατάστασής του | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διεπαφές: Δίκτυο 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 (device), USB Host | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία τηλεομοιοτυπίας (FAX) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ταχύτητα modem FAX | 33.6kbps |  |  |  |
|  | Αποστολή FAX και μέσω δικτύου από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο πλήθος αποθηκευόμενων σελίδων FAX | 6000 |  |  |  |
|  | Ελάχιστες αναλύσεις αποστολής FAX | 200x200 και 400x400 dpi |  |  |  |
|  | Κυλιόμενη βάση στήριξης του πολυμηχανήματος του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία έγχρωμης δικτυακής σάρωσης εγγράφων και αποστολής με email απευθείας από την συσκευή (scan-to-email) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία έγχρωμης σάρωσης εγγράφων και αποθήκευσης σε συσκευή μνήμης USB stick (Scan-to-USB) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δικτυακής σάρωσης εγγράφων και αποθήκευσης σε δίσκο του δικτύου | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία σάρωσης OCR και αποθήκευσης απευθείας σε έγγραφα Word (.docx) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δυνατότητας αποστολής των εγγράφων σε οποιοδήποτε πολυμηχάνημα του δικτύου μέσω λογισμικού, και εκτύπωσης/παραλαβής κατόπιν ταυτοποίησης του χρήση με προσωπικό κωδικό. | NAI |  |  |  |
|  | Δυνατότητα επέκτασης της λειτουργίας ταυτοποίησης των χρηστών με μαγνητικές και με ασύρματες κάρτες | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία ελέγχου των χρηστών και της θέσης τους, του τύπου και της αιτίας παραγωγής των εγγράφων από τον Διαχειριστή των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Μαραθώνος μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δημιουργίας ομάδων χρηστών με περιορισμούς σε συσκευές και λειτουργίες καθώς και δικαιωμάτων από τον Διαχειριστή των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Μαραθώνος μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία ελέγχου κόστους και μείωσης εξόδων μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία κατάρτισης πολιτικών για την εξισορρόπηση των απαιτήσεων του Οργανισμού, περιβαλλοντικής πολιτικής και ευκολίας χρηστών μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού (πολιτικές ασφαλείας εγγράφων, δυνατότητα επιλογής Α/Μ και έγχρωμης εκτύπωσης, προεπιλογή εκτύπωσης διπλής όψης, επαναδρομολόγηση σε άλλα πολυμηχανήματα) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δυνατότητας διαγραφής εκτυπώσεων μετά από καθοριζόμενο, από τον Διαχειριστή του συστήματος, χρόνο | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία εξαγωγής στατιστικών (κοστολόγηση) και μετρήσεων ανά χρήστη (πχ. επιμερισμόού κόστους ακόμη και ανά χρήστη), ανά ομάδα εργασίας, ανά τμήμα και ανά εκτυπωτική μονάδα μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού και δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών σε οποιοδήποτε βάθος χρόνου. | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία ελέγχου κόστους και μείωσης εξόδων μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία κατάρτισης πολιτικών για την εξισορρόπηση των απαιτήσεων του Οργανισμού, περιβαλλοντικής πολιτικής και ευκολίας χρηστών μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού (πολιτικές ασφαλείας εγγράφων, προεπιλογή εκτύπωσης διπλής όψης, επαναδρομολόγηση σε άλλα πολυμηχανήματα) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δυνατότητας διαγραφής εκτυπώσεων μετά από καθοριζόμενο, από τον Διαχειριστή του συστήματος, χρόνο | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία εξαγωγής στατιστικών (κοστολόγηση) και μετρήσεων ανά χρήστη (πχ. επιμερισμόού κόστους ακόμη και ανά χρήστη), ανά ομάδα εργασίας, ανά τμήμα και ανά εκτυπωτική μονάδα μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού και δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών σε οποιοδήποτε βάθος χρόνου. | NAI |  |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |  |
|  | Ελάχιστος χρόνος εγγύησης | 1 έτος |  |  |  |
|  | Δυνατότητα ανανέωσης χρονικής περιόδου εγγύησης οποιαδήποτε στιγμή εντός της ισχύουσας εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστα χρονικά περιθώρια τηλεφωνικής υποστήριξης: ώρες 08:00-16:00 για τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ανταπόκριση On-Site εντός της επόμενης εργάσιμης μέρας κατόπιν τηλεφωνικής διάγνωσης βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή ή τον επίσημα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό ή/και δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | ΝΑΙ |  |  |  |

Α.Τ. 1.4 Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Δ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνολογία ασπρόμαυρης ψηφιακής εκτύπωσης Laser | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ δυνατότητα αναπαραγωγής εγγράφων μεγέθους A3 διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Φωτοαντιγραφή με αυτόματο τροφοδότη χαρτιού αυτόματης διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Γενικές λειτουργίες συσκευής | Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποθήκευση, Ηλεκτρονική διακίνηση, FAX |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο μέγεθος εγκατεστημένης Μνήμης RAM | 3 GB |  |  |  |
|  | Σκληρός δίσκος εγκατεστημένος – ελάχιστη χωρητικότητα | 250 GB |  |  |  |
|  | Ελάχιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών (τυπικά A4 μονής όψης με κάλυψη ασπρόμαυρης εκτύπωσης στο 5-6% επί της επιφάνειας) | 130000 σελίδες σε ιδανικές συνθήκες (30000 σε πραγματικές συνθήκες) |  |  |  |
|  | Εγκατεστημένη έγχρωμη οθόνη αφής για χειρισμό στα Ελληνικά | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγκατεστημένες κασέτες χαρτιού τουλάχιστον 500 φύλλων έκαστη μεγέθους Α4 και θα πρέπει η μια να δέχεται έως και Α3 μέγεθος ελάχιστο πλήθος | 2 |  |  |  |
|  | Βοηθητικός δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού για τουλάχιστον 80 φύλλα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα επέκτασης όγκου τροφοδοσίας χαρτιού με επιπλέον κασέτες | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα εγκατάσταση μονάδας συρραφής σελίδων | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα εγκατάστασης επιπλέον εξόδων χαρτιού | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο εύρος βάρους του διαχειριζόμενου χαρτιού | ελάχιστο<=52γρ, μέγιστο>= 220γρ |  |  |  |
|  | Ελάχιστη ταχύτητα εκτύπωσης-αντιγραφής εγγράφων μεγέθους Α4 | 35 σελίδες/λεπτό |  |  |  |
|  | Ελάχιστη ταχύτητα εκτύπωσης-αντιγραφής εγγράφων μεγέθους Α3 | 22 σελίδες/λεπτό |  |  |  |
|  | Ελάχιστες υποστηριζόμενες αναλύσεις εκτύπωσης | 600x600 dpi και 1200x1200 dpi |  |  |  |
|  | Ελάχιστες υποστηριζόμενες αναλύσεις φωτοαντιγραφής | 600x600 dpi |  |  |  |
|  | Λειτουργία μεγέθυνσης και σμίκρυνσης μεταξύ 25%-400% με επιλογές βηματισμού | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Συμβατότητα με γλώσσες PCL6, PostScript 3 (αυθεντική ή εξομοιωμένη) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το part number του αυθεντικού αναλώσιμου φυσιγγίου, το μέγιστο πλήθος σελίδων που μπορεί να εκτυπώσει με κοινές καλύψεις 5-6%, και το ενδεικτικό κόστος αντικατάστασής του | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διεπαφές: Δίκτυο 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 (device), USB Host | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία τηλεομοιοτυπίας (FAX) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ταχύτητα modem FAX | 33.6kbps |  |  |  |
|  | Αποστολή FAX και μέσω δικτύου από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο πλήθος αποθηκευόμενων σελίδων FAX | 10000 |  |  |  |
|  | Ελάχιστες αναλύσεις αποστολής FAX | 200x200 και 400x400 dpi |  |  |  |
|  | Κυλιόμενη βάση στήριξης του πολυμηχανήματος του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία έγχρωμης δικτυακής σάρωσης εγγράφων και αποστολής με email απευθείας από την συσκευή (scan-to-email) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία έγχρωμης σάρωσης εγγράφων και αποθήκευσης σε συσκευή μνήμης USB stick (Scan-to-USB) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία έγχρωμης δικτυακής σάρωσης εγγράφων και αποθήκευσης σε δίσκο του δικτύου | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία σάρωσης OCR και αποθήκευσης απευθείας σε έγγραφα Word (.docx) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δυνατότητας αποστολής των εγγράφων σε οποιοδήποτε πολυμηχάνημα του δικτύου μέσω λογισμικού, και εκτύπωσης/παραλαβής κατόπιν ταυτοποίησης του χρήση με προσωπικό κωδικό. | NAI |  |  |  |
|  | Δυνατότητα επέκτασης της λειτουργίας ταυτοποίησης των χρηστών με μαγνητικές και με ασύρματες κάρτες | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία ελέγχου των χρηστών και της θέσης τους, του τύπου και της αιτίας παραγωγής των εγγράφων από τον Διαχειριστή των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Μαραθώνος μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δημιουργίας ομάδων χρηστών με περιορισμούς σε συσκευές και λειτουργίες καθώς και δικαιωμάτων από τον Διαχειριστή των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Μαραθώνος μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία ελέγχου κόστους και μείωσης εξόδων μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία κατάρτισης πολιτικών για την εξισορρόπηση των απαιτήσεων του Οργανισμού, περιβαλλοντικής πολιτικής και ευκολίας χρηστών μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού (πολιτικές ασφαλείας εγγράφων, δυνατότητα επιλογής Α/Μ και έγχρωμης εκτύπωσης, προεπιλογή εκτύπωσης διπλής όψης, επαναδρομολόγηση σε άλλα πολυμηχανήματα) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δυνατότητας διαγραφής εκτυπώσεων μετά από καθοριζόμενο, από τον Διαχειριστή του συστήματος, χρόνο | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία εξαγωγής στατιστικών (κοστολόγηση) και μετρήσεων ανά χρήστη (πχ. επιμερισμού κόστους ακόμη και ανά χρήστη), ανά ομάδα εργασίας, ανά τμήμα και ανά εκτυπωτική μονάδα μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού και δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών σε οποιοδήποτε βάθος χρόνου. | NAI |  |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |  |
|  | Ελάχιστος χρόνος εγγύησης | 1 έτος |  |  |  |
|  | Δυνατότητα ανανέωσης χρονικής περιόδου εγγύησης οποιαδήποτε στιγμή εντός της ισχύουσας εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστα χρονικά περιθώρια τηλεφωνικής υποστήριξης: ώρες 08:00-16:00 για τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ανταπόκριση On-Site εντός της επόμενης εργάσιμης μέρας κατόπιν τηλεφωνικής διάγνωσης βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή ή τον επίσημα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό ή/και δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | ΝΑΙ |  |  |  |

| Νέα Μάκρη 06.10.2017 Ο Συντάξας |  | Νέα Μάκρη 06.10.2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη του Τμήματος |
| --- | --- | --- |
| Γιάννης Σπανός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc |  | Μανάρα Μαρία Ελένη Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια εκτυπωτικών συστημάτων |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 19.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | Ιδίοι πόροι 2017 |

# ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αναγκαιότητα - Αντικείμενο έργου

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την ανάγκη που προέκυψε για την προμήθεια  και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής εγγράφων για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει συνοπτικά το ακόλουθο αντικείμενο :

Προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση, παραμετροποίηση και θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία μηχανημάτων αναπαραγωγής εγγράφων, που θα εξυπηρετήσουν τις εφαρμογές του Δήμου καθώς και τις νέες εφαρμογές, που θα υλοποιηθούν μελλοντικά σε εγκαταστάσεις του Δήμου.

Συγκεκριμένα, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια:

- Ενός συστήματος έγχρωμου εκτυπωτή, τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφής μεγέθους Α3 και Α4

- Τριών συστημάτων ασπρόμαυρων εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μεγέθους Α4

- Ενός συστήματος ασπρόμαυρου εκτυπωτή, τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφής μεγέθους Α4

- Ενός συστήματος ασπρόμαυρου εκτυπωτή, τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφής μεγέθους Α3 και Α4

## Υφιστάμενη κατάσταση

Οι εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά και γενικότερα το σύνολο του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου μας είναι πεπαλαιωμένο (με δυσκολία στην ανεύρεση και προμήθεια ανταλλακτικών) παρουσιάζοντας βλάβες διαφόρων μορφών και σημαντικότητας, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μία επαναλαμβανόμενη σειρά δυσλειτουργιών, που αυξάνεται με εκθετικό βαθμό, τόσο σε συχνότητα όσο και σε διάρκεια, με άμεσο αντίκτυπο στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι εκτυπωτές γραφείου που διαθέτουμε προορίζονταν κυρίως για αναπαραγωγή εντύπων χαμηλού όγκου (προσωπική χρήση) με αποτέλεσμα τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται να κοστίζουν πολύ περισσότερο σε σύγκριση με εκείνα που εφοδιάζονται τα εκτυπωτικά μηχανήματα επαγγελματικού τύπου. Επιπλέον, η διαχείριση των αναλώσιμων που προορίζονται για διαφορετικά μοντέλα και διαφορετικών κατασκευαστών (προμήθεια, αποθήκευση, κατανομή, έλεγχος χρήσης κ.λπ.) είναι στην παρούσα κατάσταση αρκετά πολύπλοκη, κοστοβόρος και αναποτελεσματική.

Στην παρούσα κατάσταση δεν είναι δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση των παραγόμενων εγγράφων (σε επίπεδο, είδος αρχείου, προέλευσης, εντολέα, αναγκαιότητας κ.λπ.) είτε από τους εκτυπωτές είτε από τα φωτοτυπικά για την αποτροπή σπατάλης αναλωσίμων.

Οι μηχανές τηλεομοιοτυπίας (Fax) που διαθέτουμε προορίζονται επίσης για αναπαραγωγή εντύπων χαμηλού όγκου ενώ δεν συνεργάζονται με το δίκτυο δεδομένων του Δήμου μας, ώστε να γίνεται αποστολή εγγράφων και μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Επίσης, για να ανταπεξέλθει ο Δήμος μας στην υποχρέωσή του να υιοθετήσει σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων, οφείλει να διαθέτει συστήματα σάρωσης επαγγελματικού τύπου.

## Νέα υποδομή

Για την υλοποίηση του νέου συστήματος αναπαραγωγής εγγράφων απαιτείται η προμήθεια νέου εξοπλισμού. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν αποσκοπεί μόνο στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και στην ευκολία συντήρησης, αλλά και στην αποτροπή σπατάλης αναλώσιμων υλικών καθώς και στην εξοικονόμηση χρημάτων από τις χαμηλότερες τιμές που διασφαλίζουν τα μηχανήματα επαγγελματικού τύπου. Η υλοποίηση θα βασιστεί σε πολυμηχανήματα τεχνολογίας laser.

Πλεονεκτήματα των πολυμηχανημάτων:

- Λιγότερο Hardware και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας

- Ευελιξία υλοποίησης

- Εξοικονόμηση χώρου

- Κεντρική διαχείριση

Στα πλαίσια της παρούσας, θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση:

- Ενός συστήματος έγχρωμου εκτυπωτή, τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφής μεγέθους Α3 και Α4

- Τριών συστημάτων ασπρόμαυρων εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μεγέθους Α4

- Ενός συστήματος ασπρόμαυρου εκτυπωτή, τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφής μεγέθους Α4

- Ενός συστήματος ασπρόμαυρου εκτυπωτή, τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφής μεγέθους Α3 και Α4

Ο  εξοπλισμός (υλικό και λογισμικό) θα εγκατασταθεί από τον ανάδοχο σε χώρο που θα υποδειχθεί και θα διαμορφωθεί από τον Δήμο Μαραθώνος.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις :

- Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147 Ά/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».

- Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)»,
 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006).

- Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

- Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22-11-2010) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την με αριθ. 30/20-4-2011 Εγκύκλιο του Υπ.Εσ.Α & Ηλ.Δ και του Υπ.Οικ. Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» στους Δήμους και στα Δημοτικά ΝΠΔΔ.

- Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και της παραγράφου Ζ αυτού «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»

- Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και του με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγγράφου «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»

- Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».

- Απόφαση ΑΧΣ 437/2005 (ΦΕΚ 1641Β΄/8-11-2006) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και η τροποποιητική αυτής απόφαση 120/2012 (ΦΕΚ 1583 Β΄/9-5-2012).

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία.

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :

- Η Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

- Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.

- Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου.

- Τεχνική Περιγραφή.

- Η Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Άρθρο 4ο : Σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις ανάδοχου

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο των απαραίτητων ενεργειών για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου, θα προγραμματίσει την εκτέλεση των επιμέρους δραστηριοτήτων που απαιτούνται, θα προμηθεύσει, θα εγκαταστήσει και θα θέσει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία τον ζητούμενο εξοπλισμό και λογισμικό συστήματος και θα παρέχει υπηρεσίες εγγύησης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Πιο αναλυτικά ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει:

- Την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση των εκτυπωτικών μονάδων.

- Την ενσωμάτωση των εκτυπωτικών λειτουργιών στο δίκτυο δεδομένων του Δήμου Μαραθώνος  και την παραμετροποίησή τους ώστε να αναπαράγουν τα δεδομένα που δημιουργούνται από όλες τις εφαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων του οργανισμού.

- Τη προμήθεια λοιπού εξοπλισμού που κατά την κρίση του υποψηφίου αναδόχου απαιτείται για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων και όλα τα υλικά διασύνδεσης (καλώδια, κονέκτορες, κλπ.)

- Την εκπαίδευση των χρηστών

- Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης (Υπηρεσίες Συντήρησης Εξοπλισμού και Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Οι εργασίες που ενδέχεται να επηρεάσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου θα πραγματοποιούνται εκτός του συνήθους εργάσιμου ωραρίου, χωρίς πρόσθετο κόστος για τον Δήμο Μαραθώνος.

Ο Ανάδοχος απαιτείται να υποβάλει πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής την πώληση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων, αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών.

Άρθρο 6ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου.

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της παρούσας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 7ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ (€).

Οι τιμές προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια των συμβατικών υποχρεώσεων και για κανένα λόγο ή αιτία (σε καμία περίπτωση) δεν δικαιούται ο ανάδοχος να τις αναπροσαρμόσει ή να τις αναθεωρήσει.

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της παρούσας.

Άρθρο 8ο: Χρόνος και Τόπος Παράδοσης.

Ο ανάδοχος πριν την εκτέλεση - παράδοση του συμβατικού αντικειμένου θα έρχεται σε συνεννόηση με το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει, το αργότερο έως τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού, σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο Μαραθώνος, με σχετική ενημέρωση για την ημερομηνία και ώρα παράδοσης τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα.

Κατά τα λοιπά για τον χρόνο παράδοσης και την ενδεχόμενη παράτασή του, τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της υπηρεσίας, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206, 207, 208 & 209 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 9ο : Παραλαβή.

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.

Εφ’ όσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και λογαριασμό του Αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του, τρόπο.

Άρθρο 10ο : Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη.

| Νέα Μάκρη 06.10.2017 Ο Συντάξας |  | Νέα Μάκρη 06.10.2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη του Τμήματος |
| --- | --- | --- |
| Γιάννης Σπανός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών MSc |  | Μανάρα Μαρία Ελένη Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια εκτυπωτικών συστημάτων |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 19.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | Ιδίοι πόροι 2017 |

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | Είδος | Μ.Μ. | Α.Τ. | Ποσότητα | Τιμή Μον. (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Α (CPV: 30121300-6) | Τεμ. | 1.1 | 1 |  |  |
| 2 | Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Β (CPV: 30121300-6) | Τεμ. | 1.2 | 3 |  |  |
| 3 | Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Γ (CPV: 30121300-6) | Τεμ. | 1.3 | 1 |  |  |
| 4 | Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Δ (CPV: 30121300-6) | Τεμ. | 1.4 | 1 |  |  |
| Σύνολο δαπάνης ομάδας χωρίς Φ.Π.Α. |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| Σύνολο |  |

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) :

*Ο κάθε προμηθευτής μπορεί να καταθέσει μόνο συνολική προσφορά για το σύνολο του εξοπλισμού της παρούσας μελέτης.

|  |  | Νέα Μάκρη / / 2017 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια εκτυπωτικών συστημάτων |
| --- | --- | --- |
| Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
| Προϋπολογισμός: | 19.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| Πόροι: | Ιδίοι πόροι 2017 |

### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΆΡΘΡΟ 1.1 Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Α (CPV: 30121300-6)

Για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έγχρωμου εκτυπωτή, τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφής μεγέθους Α3 και Α4, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 1.2 Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Β (CPV: 30121300-6)

Για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασπρόμαυρου εκτυπωτή και φωτοαντιγραφής μεγέθους Α4, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 1.3 Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Γ (CPV: 30121300-6)

Για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασπρόμαυρου εκτυπωτή, τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφής μεγέθους Α4, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

ΆΡΘΡΟ 1.4 Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Δ (CPV: 30121300-6)

Για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασπρόμαυρου εκτυπωτή, τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφής μεγέθους Α3 και Α4, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: (αριθμητικώς €) :

(ολογράφως €)   :

*Ο κάθε προμηθευτής μπορεί να καταθέσει μόνο συνολική προσφορά για το σύνολο των ομάδων της παρούσας μελέτης.

|  |  | Νέα Μάκρη / / 2017 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |
| --- | --- | --- |

|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια εκτυπωτικών συστημάτων |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Φορέας: | Δήμος Μαραθώνος |
|  | Προϋπολογισμός: | 19.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
|  | Πόροι: | Ιδίοι πόροι 2017 |

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α.Τ. 1.1 Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Α

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνολογία έγχρωμης ψηφιακής εκτύπωσης Laser | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ δυνατότητα αναπαραγωγής εγγράφων μεγέθους A3 διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Φωτοαντιγραφή με αυτόματο τροφοδότη χαρτιού αυτόματης διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Γενικές λειτουργίες συσκευής | Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποθήκευση, Ηλεκτρονική διακίνηση, FAX |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο μέγεθος εγκατεστημένης Μνήμης RAM | 4 GB |  |  |  |
|  | Σκληρός δίσκος εγκατεστημένος – ελάχιστη χωρητικότητα | 250 GB |  |  |  |
|  | Ελάχιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών (τυπικά A4 μονής όψης με κάλυψη ασπρόμαυρης εκτύπωσης στο 5-6% επί της επιφάνειας) | 140000 σελίδες σε ιδανικές συνθήκες (30000 σε πραγματικές συνθήκες) |  |  |  |
|  | Εγκατεστημένη έγχρωμη οθόνη αφής για χειρισμό στα Ελληνικά | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγκατεστημένες κασέτες χαρτιού τουλάχιστον 500 φύλλων έκαστη μεγέθους Α4 και θα πρέπει η μια να δέχεται έως και Α3 μέγεθος ελάχιστο πλήθος | 2 |  |  |  |
|  | Βοηθητικός δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού για τουλάχιστον 100 φύλλα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα επέκτασης όγκου τροφοδοσίας χαρτιού με επιπλέον κασέτες | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα εγκατάσταση μονάδας συρραφής σελίδων | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα εγκατάστασης επιπλέον εξόδων χαρτιού | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο εύρος βάρους του διαχειριζόμενου χαρτιού | ελάχιστο<=52γρ, μέγιστο>= 300γρ |  |  |  |
|  | Ελάχιστη ταχύτητα εκτύπωσης-αντιγραφής έγχρωμων και ασπρόμαυρων εγγράφων μεγέθους Α4 | 50 σελίδες/λεπτό |  |  |  |
|  | Ελάχιστη ταχύτητα εκτύπωσης-αντιγραφής έγχρωμων και ασπρόμαυρων εγγράφων μεγέθους Α3 | 17 σελίδες/λεπτό |  |  |  |
|  | Ελάχιστες υποστηριζόμενες αναλύσεις εκτύπωσης | 600x600 dpi και 1200x1200 dpi |  |  |  |
|  | Ελάχιστες υποστηριζόμενες αναλύσεις φωτοαντιγραφής | 600x600 dpi |  |  |  |
|  | Λειτουργία μεγέθυνσης και σμίκρυνσης μεταξύ 25%-400% με επιλογές βηματισμού | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Συμβατότητα με γλώσσες PCL6, PostScript 3 (αυθεντική ή εξομοιωμένη) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το part number του αυθεντικού αναλώσιμου φυσιγγίου, το μέγιστο πλήθος σελίδων που μπορεί να εκτυπώσει με κοινές καλύψεις 5-6%, και το ενδεικτικό κόστος αντικατάστασής του | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διεπαφές: Δίκτυο 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 (device), USB Host | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία τηλεομοιοτυπίας (FAX) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ταχύτητα modem FAX | 33.6kbps |  |  |  |
|  | Αποστολή FAX και μέσω δικτύου από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο πλήθος αποθηκευόμενων σελίδων FAX | 10000 |  |  |  |
|  | Ελάχιστες αναλύσεις αποστολής FAX | 200x200 και 400x400 dpi |  |  |  |
|  | Κυλιόμενη βάση στήριξης του πολυμηχανήματος του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία έγχρωμης δικτυακής σάρωσης εγγράφων και αποστολής με email απευθείας από την συσκευή (scan-to-email) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία έγχρωμης σάρωσης εγγράφων και αποθήκευσης σε συσκευή μνήμης USB stick (Scan-to-USB) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία έγχρωμης δικτυακής σάρωσης εγγράφων και αποθήκευσης σε δίσκο του δικτύου | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία σάρωσης OCR και αποθήκευσης απευθείας σε έγγραφα Word (.docx) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δυνατότητας αποστολής των εγγράφων σε οποιοδήποτε πολυμηχάνημα του δικτύου μέσω λογισμικού, και εκτύπωσης/παραλαβής κατόπιν ταυτοποίησης του χρήση με προσωπικό κωδικό. | NAI |  |  |  |
|  | Δυνατότητα επέκτασης της λειτουργίας ταυτοποίησης των χρηστών με μαγνητικές και με ασύρματες κάρτες | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία ελέγχου των χρηστών και της θέσης τους, του τύπου και της αιτίας παραγωγής των εγγράφων από τον Διαχειριστή των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Μαραθώνος μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δημιουργίας ομάδων χρηστών με περιορισμούς σε συσκευές και λειτουργίες καθώς και δικαιωμάτων από τον Διαχειριστή των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Μαραθώνος μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία ελέγχου κόστους και μείωσης εξόδων μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία κατάρτισης πολιτικών για την εξισορρόπηση των απαιτήσεων του Οργανισμού, περιβαλλοντικής πολιτικής και ευκολίας χρηστών μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού (πολιτικές ασφαλείας εγγράφων, δυνατότητα επιλογής Α/Μ και έγχρωμης εκτύπωσης, προεπιλογή εκτύπωσης διπλής όψης, επαναδρομολόγηση σε άλλα πολυμηχανήματα) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δυνατότητας διαγραφής εκτυπώσεων μετά από καθοριζόμενο, από τον Διαχειριστή του συστήματος, χρόνο | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία εξαγωγής στατιστικών (κοστολόγηση) και μετρήσεων ανά χρήστη (πχ. επιμερισμού κόστους ακόμη και ανά χρήστη), ανά ομάδα εργασίας, ανά τμήμα και ανά εκτυπωτική μονάδα μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού και δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών σε οποιοδήποτε βάθος χρόνου. | NAI |  |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |  |
|  | Ελάχιστος χρόνος εγγύησης | 1 έτος |  |  |  |
|  | Δυνατότητα ανανέωσης χρονικής περιόδου εγγύησης οποιαδήποτε στιγμή εντός της ισχύουσας εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστα χρονικά περιθώρια τηλεφωνικής υποστήριξης: ώρες 08:00-16:00 για τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ανταπόκριση On-Site εντός της επόμενης εργάσιμης μέρας κατόπιν τηλεφωνικής διάγνωσης βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή ή τον επίσημα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό ή/και δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | ΝΑΙ |  |  |  |

Α.Τ. 1.2 Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Β

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνολογία ασπρόμαυρης ψηφιακής εκτύπωσης Laser | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ δυνατότητα αναπαραγωγής εγγράφων μεγέθους Α4 διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Φωτοαντιγραφή με αυτόματο τροφοδότη χαρτιού αυτόματης διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Γενικές λειτουργίες συσκευής | Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποθήκευση, Ηλεκτρονική διακίνηση |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο μέγεθος εγκατεστημένης Μνήμης RAM | 1,5 GB |  |  |  |
|  | Σκληρός δίσκος εγκατεστημένος – ελάχιστη χωρητικότητα | 160 GB |  |  |  |
|  | Ελάχιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών (τυπικά A4 μονής όψης με κάλυψη ασπρόμαυρης εκτύπωσης στο 5-6% επί της επιφάνειας) | 120000 σελίδες σε ιδανικές συνθήκες (11000 σε πραγματικές συνθήκες) |  |  |  |
|  | Εγκατεστημένη έγχρωμη οθόνη αφής για χειρισμό στα Ελληνικά | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγκατεστημένες κασέτες χαρτιού τουλάχιστον 500 φύλλων μεγέθους Α4 | 1 |  |  |  |
|  | Βοηθητικός δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού για τουλάχιστον 100 φύλλα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα επέκτασης όγκου τροφοδοσίας χαρτιού με επιπλέον κασέτες | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα εγκατάσταση μονάδας συρραφής σελίδων | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο εύρος βάρους του διαχειριζόμενου χαρτιού | ελάχιστο<=64γρ, μέγιστο>= 105γρ |  |  |  |
|  | Ελάχιστη ταχύτητα εκτύπωσης-αντιγραφής εγγράφων μεγέθους Α4 | 40 σελίδες/λεπτό |  |  |  |
|  | Ελάχιστες υποστηριζόμενες αναλύσεις εκτύπωσης | 600x600 dpi και 1200x1200 dpi |  |  |  |
|  | Ελάχιστες υποστηριζόμενες αναλύσεις φωτοαντιγραφής | 600x600 dpi |  |  |  |
|  | Λειτουργία μεγέθυνσης και σμίκρυνσης μεταξύ 25%-400% με επιλογές βηματισμού | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Συμβατότητα με γλώσσες PCL6, PostScript 3 (αυθεντική ή εξομοιωμένη) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το part number του αυθεντικού αναλώσιμου φυσιγγίου, το μέγιστο πλήθος σελίδων που μπορεί να εκτυπώσει με κοινές καλύψεις 5-6%, και το ενδεικτικό κόστος αντικατάστασής του | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διεπαφές: Δίκτυο 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 (device), USB Host | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Κυλιόμενη βάση στήριξης του πολυμηχανήματος του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία έγχρωμης δικτυακής σάρωσης εγγράφων και αποστολής με email απευθείας από την συσκευή (scan-to-email) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία έγχρωμης σάρωσης εγγράφων και αποθήκευσης σε συσκευή μνήμης USB stick (Scan-to-USB) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δικτυακής σάρωσης εγγράφων και αποθήκευσης σε δίσκο του δικτύου | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία σάρωσης OCR και αποθήκευσης απευθείας σε έγγραφα Word (.docx) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δυνατότητας αποστολής των εγγράφων σε οποιοδήποτε πολυμηχάνημα του δικτύου μέσω λογισμικού, και εκτύπωσης/παραλαβής κατόπιν ταυτοποίησης του χρήση με προσωπικό κωδικό. | NAI |  |  |  |
|  | Δυνατότητα επέκτασης της λειτουργίας ταυτοποίησης των χρηστών με μαγνητικές και με ασύρματες κάρτες | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία ελέγχου των χρηστών και της θέσης τους, του τύπου και της αιτίας παραγωγής των εγγράφων από τον Διαχειριστή των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Μαραθώνος μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δημιουργίας ομάδων χρηστών με περιορισμούς σε συσκευές και λειτουργίες καθώς και δικαιωμάτων από τον Διαχειριστή των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Μαραθώνος μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία ελέγχου κόστους και μείωσης εξόδων μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία κατάρτισης πολιτικών για την εξισορρόπηση των απαιτήσεων του Οργανισμού, περιβαλλοντικής πολιτικής και ευκολίας χρηστών μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού (πολιτικές ασφαλείας εγγράφων, προεπιλογή εκτύπωσης διπλής όψης, επαναδρομολόγηση σε άλλα πολυμηχανήματα) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δυνατότητας διαγραφής εκτυπώσεων μετά από καθοριζόμενο, από τον Διαχειριστή του συστήματος, χρόνο | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία εξαγωγής στατιστικών (κοστολόγηση) και μετρήσεων ανά χρήστη (πχ. επιμερισμού κόστους ακόμη και ανά χρήστη), ανά ομάδα εργασίας, ανά τμήμα και ανά εκτυπωτική μονάδα μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού και δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών σε οποιοδήποτε βάθος χρόνου. | NAI |  |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |  |
|  | Ελάχιστος χρόνος εγγύησης | 1 έτος |  |  |  |
|  | Δυνατότητα ανανέωσης χρονικής περιόδου εγγύησης οποιαδήποτε στιγμή εντός της ισχύουσας εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστα χρονικά περιθώρια τηλεφωνικής υποστήριξης: ώρες 08:00-16:00 για τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ανταπόκριση On-Site εντός της επόμενης εργάσιμης μέρας κατόπιν τηλεφωνικής διάγνωσης βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή ή τον επίσημα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό ή/και δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | ΝΑΙ |  |  |  |

Α.Τ. 1.3 Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Γ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνολογία ασπρόμαυρης ψηφιακής εκτύπωσης Laser | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ δυνατότητα αναπαραγωγής εγγράφων μεγέθους Α4 διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Φωτοαντιγραφή με αυτόματο τροφοδότη χαρτιού αυτόματης διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Γενικές λειτουργίες συσκευής | Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποθήκευση, Ηλεκτρονική διακίνηση, FAX |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο μέγεθος εγκατεστημένης Μνήμης RAM | 1,5 GB |  |  |  |
|  | Σκληρός δίσκος εγκατεστημένος – ελάχιστη χωρητικότητα | 160 GB |  |  |  |
|  | Ελάχιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών (τυπικά A4 μονής όψης με κάλυψη ασπρόμαυρης εκτύπωσης στο 5-6% επί της επιφάνειας) | 120000 σελίδες σε ιδανικές συνθήκες (11000 σε πραγματικές συνθήκες) |  |  |  |
|  | Εγκατεστημένη έγχρωμη οθόνη αφής για χειρισμό στα Ελληνικά | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγκατεστημένες κασέτες χαρτιού τουλάχιστον 500 φύλλων μεγέθους Α4 | 1 |  |  |  |
|  | Βοηθητικός δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού για τουλάχιστον 100 φύλλα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα επέκτασης όγκου τροφοδοσίας χαρτιού με επιπλέον κασέτες | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα εγκατάσταση μονάδας συρραφής σελίδων | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο εύρος βάρους του διαχειριζόμενου χαρτιού | ελάχιστο<=64γρ, μέγιστο>= 105γρ |  |  |  |
|  | Ελάχιστη ταχύτητα εκτύπωσης-αντιγραφής εγγράφων μεγέθους Α4 | 40 σελίδες/λεπτό |  |  |  |
|  | Ελάχιστες υποστηριζόμενες αναλύσεις εκτύπωσης | 600x600 dpi και 1200x1200 dpi |  |  |  |
|  | Ελάχιστες υποστηριζόμενες αναλύσεις φωτοαντιγραφής | 600x600 dpi |  |  |  |
|  | Λειτουργία μεγέθυνσης και σμίκρυνσης μεταξύ 25%-400% με επιλογές βηματισμού | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Συμβατότητα με γλώσσες PCL6, PostScript 3 (αυθεντική ή εξομοιωμένη) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το part number του αυθεντικού αναλώσιμου φυσιγγίου, το μέγιστο πλήθος σελίδων που μπορεί να εκτυπώσει με κοινές καλύψεις 5-6%, και το ενδεικτικό κόστος αντικατάστασής του | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διεπαφές: Δίκτυο 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 (device), USB Host | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία τηλεομοιοτυπίας (FAX) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ταχύτητα modem FAX | 33.6kbps |  |  |  |
|  | Αποστολή FAX και μέσω δικτύου από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο πλήθος αποθηκευόμενων σελίδων FAX | 6000 |  |  |  |
|  | Ελάχιστες αναλύσεις αποστολής FAX | 200x200 και 400x400 dpi |  |  |  |
|  | Κυλιόμενη βάση στήριξης του πολυμηχανήματος του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία έγχρωμης δικτυακής σάρωσης εγγράφων και αποστολής με email απευθείας από την συσκευή (scan-to-email) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία έγχρωμης σάρωσης εγγράφων και αποθήκευσης σε συσκευή μνήμης USB stick (Scan-to-USB) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δικτυακής σάρωσης εγγράφων και αποθήκευσης σε δίσκο του δικτύου | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία σάρωσης OCR και αποθήκευσης απευθείας σε έγγραφα Word (.docx) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δυνατότητας αποστολής των εγγράφων σε οποιοδήποτε πολυμηχάνημα του δικτύου μέσω λογισμικού, και εκτύπωσης/παραλαβής κατόπιν ταυτοποίησης του χρήση με προσωπικό κωδικό. | NAI |  |  |  |
|  | Δυνατότητα επέκτασης της λειτουργίας ταυτοποίησης των χρηστών με μαγνητικές και με ασύρματες κάρτες | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία ελέγχου των χρηστών και της θέσης τους, του τύπου και της αιτίας παραγωγής των εγγράφων από τον Διαχειριστή των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Μαραθώνος μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δημιουργίας ομάδων χρηστών με περιορισμούς σε συσκευές και λειτουργίες καθώς και δικαιωμάτων από τον Διαχειριστή των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Μαραθώνος μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία ελέγχου κόστους και μείωσης εξόδων μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία κατάρτισης πολιτικών για την εξισορρόπηση των απαιτήσεων του Οργανισμού, περιβαλλοντικής πολιτικής και ευκολίας χρηστών μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού (πολιτικές ασφαλείας εγγράφων, δυνατότητα επιλογής Α/Μ και έγχρωμης εκτύπωσης, προεπιλογή εκτύπωσης διπλής όψης, επαναδρομολόγηση σε άλλα πολυμηχανήματα) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δυνατότητας διαγραφής εκτυπώσεων μετά από καθοριζόμενο, από τον Διαχειριστή του συστήματος, χρόνο | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία εξαγωγής στατιστικών (κοστολόγηση) και μετρήσεων ανά χρήστη (πχ. επιμερισμόού κόστους ακόμη και ανά χρήστη), ανά ομάδα εργασίας, ανά τμήμα και ανά εκτυπωτική μονάδα μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού και δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών σε οποιοδήποτε βάθος χρόνου. | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία ελέγχου κόστους και μείωσης εξόδων μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία κατάρτισης πολιτικών για την εξισορρόπηση των απαιτήσεων του Οργανισμού, περιβαλλοντικής πολιτικής και ευκολίας χρηστών μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού (πολιτικές ασφαλείας εγγράφων, προεπιλογή εκτύπωσης διπλής όψης, επαναδρομολόγηση σε άλλα πολυμηχανήματα) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δυνατότητας διαγραφής εκτυπώσεων μετά από καθοριζόμενο, από τον Διαχειριστή του συστήματος, χρόνο | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία εξαγωγής στατιστικών (κοστολόγηση) και μετρήσεων ανά χρήστη (πχ. επιμερισμόού κόστους ακόμη και ανά χρήστη), ανά ομάδα εργασίας, ανά τμήμα και ανά εκτυπωτική μονάδα μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού και δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών σε οποιοδήποτε βάθος χρόνου. | NAI |  |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |  |
|  | Ελάχιστος χρόνος εγγύησης | 1 έτος |  |  |  |
|  | Δυνατότητα ανανέωσης χρονικής περιόδου εγγύησης οποιαδήποτε στιγμή εντός της ισχύουσας εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστα χρονικά περιθώρια τηλεφωνικής υποστήριξης: ώρες 08:00-16:00 για τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ανταπόκριση On-Site εντός της επόμενης εργάσιμης μέρας κατόπιν τηλεφωνικής διάγνωσης βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή ή τον επίσημα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό ή/και δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | ΝΑΙ |  |  |  |

Α.Τ. 1.4 Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων – Τύπος Δ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνολογία ασπρόμαυρης ψηφιακής εκτύπωσης Laser | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ δυνατότητα αναπαραγωγής εγγράφων μεγέθους A3 διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Φωτοαντιγραφή με αυτόματο τροφοδότη χαρτιού αυτόματης διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Γενικές λειτουργίες συσκευής | Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποθήκευση, Ηλεκτρονική διακίνηση, FAX |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο μέγεθος εγκατεστημένης Μνήμης RAM | 3 GB |  |  |  |
|  | Σκληρός δίσκος εγκατεστημένος – ελάχιστη χωρητικότητα | 250 GB |  |  |  |
|  | Ελάχιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών (τυπικά A4 μονής όψης με κάλυψη ασπρόμαυρης εκτύπωσης στο 5-6% επί της επιφάνειας) | 130000 σελίδες σε ιδανικές συνθήκες (30000 σε πραγματικές συνθήκες) |  |  |  |
|  | Εγκατεστημένη έγχρωμη οθόνη αφής για χειρισμό στα Ελληνικά | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εγκατεστημένες κασέτες χαρτιού τουλάχιστον 500 φύλλων έκαστη μεγέθους Α4 και θα πρέπει η μια να δέχεται έως και Α3 μέγεθος ελάχιστο πλήθος | 2 |  |  |  |
|  | Βοηθητικός δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού για τουλάχιστον 80 φύλλα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα επέκτασης όγκου τροφοδοσίας χαρτιού με επιπλέον κασέτες | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα εγκατάσταση μονάδας συρραφής σελίδων | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα εγκατάστασης επιπλέον εξόδων χαρτιού | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο εύρος βάρους του διαχειριζόμενου χαρτιού | ελάχιστο<=52γρ, μέγιστο>= 220γρ |  |  |  |
|  | Ελάχιστη ταχύτητα εκτύπωσης-αντιγραφής εγγράφων μεγέθους Α4 | 35 σελίδες/λεπτό |  |  |  |
|  | Ελάχιστη ταχύτητα εκτύπωσης-αντιγραφής εγγράφων μεγέθους Α3 | 22 σελίδες/λεπτό |  |  |  |
|  | Ελάχιστες υποστηριζόμενες αναλύσεις εκτύπωσης | 600x600 dpi και 1200x1200 dpi |  |  |  |
|  | Ελάχιστες υποστηριζόμενες αναλύσεις φωτοαντιγραφής | 600x600 dpi |  |  |  |
|  | Λειτουργία μεγέθυνσης και σμίκρυνσης μεταξύ 25%-400% με επιλογές βηματισμού | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Συμβατότητα με γλώσσες PCL6, PostScript 3 (αυθεντική ή εξομοιωμένη) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το part number του αυθεντικού αναλώσιμου φυσιγγίου, το μέγιστο πλήθος σελίδων που μπορεί να εκτυπώσει με κοινές καλύψεις 5-6%, και το ενδεικτικό κόστος αντικατάστασής του | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Διεπαφές: Δίκτυο 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 (device), USB Host | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία τηλεομοιοτυπίας (FAX) | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ταχύτητα modem FAX | 33.6kbps |  |  |  |
|  | Αποστολή FAX και μέσω δικτύου από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστο πλήθος αποθηκευόμενων σελίδων FAX | 10000 |  |  |  |
|  | Ελάχιστες αναλύσεις αποστολής FAX | 200x200 και 400x400 dpi |  |  |  |
|  | Κυλιόμενη βάση στήριξης του πολυμηχανήματος του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία έγχρωμης δικτυακής σάρωσης εγγράφων και αποστολής με email απευθείας από την συσκευή (scan-to-email) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία έγχρωμης σάρωσης εγγράφων και αποθήκευσης σε συσκευή μνήμης USB stick (Scan-to-USB) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία έγχρωμης δικτυακής σάρωσης εγγράφων και αποθήκευσης σε δίσκο του δικτύου | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία σάρωσης OCR και αποθήκευσης απευθείας σε έγγραφα Word (.docx) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δυνατότητας αποστολής των εγγράφων σε οποιοδήποτε πολυμηχάνημα του δικτύου μέσω λογισμικού, και εκτύπωσης/παραλαβής κατόπιν ταυτοποίησης του χρήση με προσωπικό κωδικό. | NAI |  |  |  |
|  | Δυνατότητα επέκτασης της λειτουργίας ταυτοποίησης των χρηστών με μαγνητικές και με ασύρματες κάρτες | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία ελέγχου των χρηστών και της θέσης τους, του τύπου και της αιτίας παραγωγής των εγγράφων από τον Διαχειριστή των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Μαραθώνος μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δημιουργίας ομάδων χρηστών με περιορισμούς σε συσκευές και λειτουργίες καθώς και δικαιωμάτων από τον Διαχειριστή των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Μαραθώνος μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία ελέγχου κόστους και μείωσης εξόδων μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία κατάρτισης πολιτικών για την εξισορρόπηση των απαιτήσεων του Οργανισμού, περιβαλλοντικής πολιτικής και ευκολίας χρηστών μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού (πολιτικές ασφαλείας εγγράφων, δυνατότητα επιλογής Α/Μ και έγχρωμης εκτύπωσης, προεπιλογή εκτύπωσης διπλής όψης, επαναδρομολόγηση σε άλλα πολυμηχανήματα) | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία δυνατότητας διαγραφής εκτυπώσεων μετά από καθοριζόμενο, από τον Διαχειριστή του συστήματος, χρόνο | NAI |  |  |  |
|  | Στάνταρ λειτουργία εξαγωγής στατιστικών (κοστολόγηση) και μετρήσεων ανά χρήστη (πχ. επιμερισμού κόστους ακόμη και ανά χρήστη), ανά ομάδα εργασίας, ανά τμήμα και ανά εκτυπωτική μονάδα μέσω κεντρικά ελεγχόμενου λογισμικού και δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών σε οποιοδήποτε βάθος χρόνου. | NAI |  |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |  |
|  | Ελάχιστος χρόνος εγγύησης | 1 έτος |  |  |  |
|  | Δυνατότητα ανανέωσης χρονικής περιόδου εγγύησης οποιαδήποτε στιγμή εντός της ισχύουσας εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ελάχιστα χρονικά περιθώρια τηλεφωνικής υποστήριξης: ώρες 08:00-16:00 για τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ανταπόκριση On-Site εντός της επόμενης εργάσιμης μέρας κατόπιν τηλεφωνικής διάγνωσης βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή ή τον επίσημα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό ή/και δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | ΝΑΙ |  |  |  |

*Ο κάθε προμηθευτής μπορεί να καταθέσει μόνο συνολική προσφορά για το σύνολο του εξοπλισμού της παρούσας μελέτης.

|  |  | Νέα Μάκρη / / 2017 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |
| --- | --- | --- |