ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

TIΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάσσεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος και αφορά στην προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου για τον βιολογικό της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6482.01 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 με ποσό 1.088,55+ΦΠΑ 24%.

###### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

###### ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ

###### Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα.

###### Τα προς προμήθεια υποχλωριώδες νάτριο θα χρησιμοποιηθεί:

###### για την απολύμανση της εκροής της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα.

Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που τίθενται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
EN 901 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption.: Sodium hypochlorite”, δηλαδή «Χημικά που χρησιμοποιούνται για επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση: Υποχλωριώδες νάτριο»:

- Να είναι οπτικώς καθαρό από διάφορα ιζήματα και αιωρούμενα σωματίδια.

- Το διάλυμα του υποχλωριώδους Νάτριου πρέπει να είναι περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο 14±1% κατ’ όγκο, χαρακτηριστικό που θα πρέπει να παραμένει στα επίπεδα αυτά και μετά την αποθήκευση του

- Να είναι χρώματος υποκίτρινου, με οσμή ερεθιστική χλωρίου, σχετική πυκνότητα 
1,13 – 1,28 g/cm3 σε θερμοκρασία 20ο C, να μπορεί να αναμιγνύεται σε νερό σε οποιαδήποτε αναλογία

- Τα παραπροϊόντα (χλωρικό νάτριο και βρώμιο: NaClO3 και NaClBr3) της παραγωγικής διαδικασίας που δημιουργούνται κατά την αποθήκευση του υποχλωριώδους νατρίου να μην υπερβαίνουν τις συγκεντρώσεις που τίθενται από τα Πρότυπα.

- Επίσης η περιεκτικότητα του προϊόντος σε χημικές παραμέτρους (αρσενικό, κάδμιο, χρώμιο,  υδράργυρο, νικέλιο, μόλυβδο, αντιμόνιο και σελήνιο) να μην υπερβαίνει τις ανώτατες τιμές που τίθενται από τα Πρότυπα

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσει:

1. Δήλωση/βεβαίωση του εργοστασίου παραγωγής ότι το υποχλωριώδες νάτριο πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ και τις προδιαγραφές καθαρότητας που τίθενται στο Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN901 ως χημικού χρησιμοποιούμενου στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση

2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 της εταιρίας παραγωγής.

3. Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) της εταιρίας παραγωγής σύμφωνα με την Οδηγία 91/55/EEC.

Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό, καθώς και πιστοποιητικό ανάλυσης, σε κάθε παράδοση. Επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό έγκρισης από τον ΕΟΦ ή βεβαίωση υποβολής και αξιολόγησης του αντίστοιχου φακέλου στον ΕΟΦ.

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

###### Η χαλαζιακή άμμος θα χρησιμοποιηθεί για την φίλτρανση σε μονάδες επεξεργασίας νερού. Τα αιωρούμενα σωματίδια που δεν καθιζάνουν στη δεξαμενή καθίζησης, κατακρατούνται σε φίλτρα βαρύτητας άμμου ή φίλτρα πίεσης με πλήρωση άμμου με διαβαθμισμένη κοκκομετρική σύνθεση.

###### Η προσφερόμενη χαλαζιακή άμμος θα πρέπει να είναι φυσικής προέλευσης και όχι λατομείου (σπαστήρα), να είναι πλυμένη, ξηρή και ταξινομημένη σε κοκκομετρικές διαβαθμίσεις σύμφωνα με το πρότυπο EN 12904, ενώ θα πρέπει να είναι πλήρως απαλλαγμένη από σκόνη ή άλλες προσμίξεις (μίκα κλπ).

###### ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας (€/kgr) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υποχλωριώδες Νάτριο (σε παλετοδεξαμενή) | κιλά | 3000 | 0,22 | 660,00 € |
| 2 | Χαλαζιακή άμμος | κιλά | 1500 | 0,15 | 225,00 € |
|  |  |  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 885,00 € |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 203,55 € |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.088,55 € |

ΣΗΜΑΝΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ο προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από το Πρότυπο κανονισμούς όσον αφορά τη σήμανση ασφάλειας και επικινδυνότητας του προϊόντος, τη διακίνηση αυτού και την ορθή πρακτική αποθήκευσης.

Το υποχλωριώδες νάτριο θα μεταφέρεται με ευθύνη του προμηθευτή σε κατάλληλο βυτίο από όπου θα μεταφορτώνεται :

α) Για την Ε΄ κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα, σε δεξαμενή που βρίσκεται στην εγκατάσταση του βιολογικού

O προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και εξαρτήματα για την μεταφόρτωση. Η παράδοση του υλικού θα πραγματοποιείται τμηματικά εντός 3-5  ημερών, αναλόγως των αναγκών, στις εγκαταστάσεις που θα υποδεικνύονται και θα αποθηκεύεται χωρίς αλλαγή των χαρακτηριστικών του για τον ενδεδειγμένο χρόνο.

| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 28/3/2018 Ο Συντάξας Παναγιώτης Ηλίας Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 28/3/2018 Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Μιχάλης Τσαγλιώτης Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- |

# Text boxes

Μαραθώνας:  28/3/2018

Αριθ.Μελέτης: 7/2018	396