| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :42 /2019 |
| --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |

CPV:44482200-4

| ΜΕΛΕΤΗ : | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΩΝΤΩΝ |
| --- | --- |

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:5.704,00ευρώ ΜΕ ΦΠΑ |  |
| --- | --- |

Μαραθώνας  31/07/2019

| Εγκρίθηκε Ο προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Γεώργιος Κολοβός | Ο Συντάξας Παναγιώτης Ηλίας ΤΕ Μηχανολογος-Μηχανικός |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ |
| --- | --- | --- |
|  | ΦΟΡΕΑΣ: | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  | ΠΡΟΫΠ: | 5.704,00 ΜΕ ΦΠΑ |
|  | ΠΟΡΟΙ: | ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2019 |

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση   Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος και αφορά την προμήθεια μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών (υδροστομίων), τα οποία θα τοποθετηθούν σε  περιοχές του Δήμου Μαραθώνος σε σημεία που δεν υπάρχουν  πυροσβεστικοί κρουνοί. Επίσης θα γίνει και συντήρηση - επισκευή των υπαρχόντων πυροσβεστικών κρουνών.

Η δαπάνη για την προμήθεια και την συντήρηση προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.600,00€ πλέον Φ.Π.Α.24% 1.104,00€ ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 5.704,00€ και θα καλυφθεί από   πόρους πυροπροστασίας Κ.Α.35.6241.02 του Δήμου, έτους 2019.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ‘όπως αυτές έχουν ψηφιστεί, τροποποιηθεί και εφαρμόζονται και λόγω του ύψους του προϋπολογισμού της δύναται να εκτελεστεί με ανάθεση με επιλογή του αναδόχου προμηθευτή σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή, μετά από αξιολόγηση προσφορών, που θα υποβληθούν από υποψήφιους προμηθευτές.

| Εγκρίθηκε Ο προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Γεώργιος Κολοβός | Ο Συντάξας Παναγιώτης Ηλίας ΤΕ Μηχανολογος-Μηχανικός |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ |
| --- | --- | --- |
|  | ΦΟΡΕΑΣ: | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  | ΠΡΟΫΠ: | 5.704,00 ΜΕ ΦΠΑ |
|  | ΠΟΡΟΙ: | ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2019 |

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ευρώ ) | ΜΕΡΙΚΟ ( ευρώ ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΔΥΟ ΛΗΨΕΩΝ 21/2΄΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | 5 | ΤΕΜ. | 530,00 | 2.650,00 |
| 2 | 2.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΜΕ ΥΛΙΚΑ | 13 | ΤΕΜ. | 150,00 | 1950,00 |

ΣΥΝΟΛΟ         4.600,00 ευρώ

Φ.Π.Α 24%      1.104,00 ευρώ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  5.704,00 ευρώ

| Εγκρίθηκε Ο προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Γεώργιος Κολοβός | Ο Συντάξας Παναγιώτης Ηλίας ΤΕ Μηχανολογος-Μηχανικός |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ |
| --- | --- | --- |
|  | ΦΟΡΕΑΣ: | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  | ΠΡΟΫΠ: | 5.704,00 € ΜΕ ΦΠΑ |
|  | ΠΟΡΟΙ: | ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2019 |

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την προμήθεια μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών (υδροστομίων πυρόσβασης) σε  περιοχές του Δήμου Μαραθώνος σε σημεία που δεν υπάρχουν  πυροσβεστικοί κρουνοί. Επίσης θα γίνει και συντήρηση των υπαρχόντων πυροσβεστικών κρουνών.

Ο πυροσβεστικός κρουνός θα είναι καινούργιος, στιβαρής κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας και θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και παρελκόμενα για την κανονική, σωστή και ασφαλή λειτουργίας τους, και από πιστοποιητικά εργοστασιακών ελέγχων και εγκεκριμένων φορέων για την ποιότητα τους, και θα ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ασφαλείας που επιβάλουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Οι διαστάσεις φλάντζας εισόδου θα είναι 80 χιλιοστών (3’) και πίεσης λειτουργίας (PN) 16 bar, με δύο εξόδους διαστάσεων 2 ½ (θα συνοδεύονται από συνδέσμους με τις τάπες τους), συμβατών με τον εξοπλισμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το σώμα, κάλυμμα και το καρέ χειρισμού των πυροσβεστικών κρουνών θα είναι κατασκευασμένο από φαιό χυτοσίδηρο ποιότητας GG25  το οποίο θα έχει καθαριστεί με αμμοβολή και κατόπιν θα φέρει εξωτερικώς και εσωτερικώς 2 στρώσεις αντί-διαβρωτικής επένδυσης υψηλής αντοχής, κατά πρώτον με κόκκινη εποξειδική βαφή, και δεύτερον με πολυουρεθάνη, το πάχους όλων των στρώσεων θα είναι τουλάχιστον 150μm. Η παραπάνω βαφή θα είναι κατάλληλη για χρήση σε πόσιμο νερό. Το ύψος του πυροσβεστικού κρουνού θα είναι 1 μέτρο περίπου. Το καρέ χειρισμού θα είναι διαστάσεων 30χ30 χιλιοστών. Οι δύο έξοδοι θα είναι διαστάσεων 21/2΄΄ και σε θέση συμμετρικά παραπλεύρως του άξονα του πυροσβεστικού κρουνού και οι σύνδεσμοι με τις τάπες τους στις δύο εξόδους των πυροσβεστικών κρουνών θα είναι τύπου STORZ φ65 κατά DIN 14318. Επάνω στο σώμα των πυροσβεστικών κρουνών θα είναι ευδιάκριτα και ανάγλυφα η φορά ανοίγματος και κλεισίματος των πυροσβεστικών κρουνών, η διάμετρος του πυροσβεστικού κρουνού και η πίεση λειτουργίας. Στον κρουνό θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα, που απαιτούνται για την σύνδεση του (π.χ. ρακόρ, ταχυσυνδέσμους, τάπες κτλ.).

Ο πυροσβεστικός κρουνός θα έχει δυνατότητα εκκένωσης του εναπομείναντος νερού, εντός αυτού, όταν είναι κλειστός, ώστε να μην βρίσκεται υπό πίεση και για αντιπαγετική προστασία.

Οι δακτύλιοι συγκράτησης και σύνδεσης θα είναι κατασκευασμένοι από ελατό χυτοσίδηρο και θα φέρουν προστασία με εποξειδική βαφή ελάχιστου πάχους 150μm. Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένες κατασκευαστικές εταιρείες πιστοποιημένες ως προς την ποιότητα των υλικών και να πληρούν στο σύνολο τους τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Το εργοστάσιο κατασκευής των πυροσβεστικών κρουνών πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO: 9001:2015. ταπωμένες με ανοξείδωτο άξονα χειρισμού και με αντιπαγετική τάπα εκκενώσεων.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η προμήθεια η μεταφορά και η πλήρης τοποθέτηση του κρουνού επί τόπου στα σημεία που θα ζητηθεί από τον Δήμο , καθώς και όλα τα ειδικά τεμάχια και συνδέσεις που θα χρειαστούν για τη σωστή λειτουργία του.

Τέλος θα γίνει και συντήρηση των υπαρχόντων πυροσβεστικών που θα υποδειχθεί από τον Δήμο.

| Εγκρίθηκε Ο προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Γεώργιος Κολοβός | Ο Συντάξας Παναγιώτης Ηλίας ΤΕ Μηχανολογος-Μηχανικός |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ |
| --- | --- | --- |
|  | ΦΟΡΕΑΣ: | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  | ΠΡΟΫΠ: | 5.704,00 € ΜΕ ΦΠΑ |
|  | ΠΟΡΟΙ: | ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2019 |

# ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας.

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών (υδροστομίων πυρόσβεσης) σε  περιοχές του Δήμου Μαραθώνος σε σημεία που δεν υπάρχουν  πυροσβεστικοί κρουνοί.

Επίσης θα γίνει και συντήρηση των υπαρχόντων πυροσβεστικών κρουνών με υλικά.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις.

- 4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014 /24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ

- Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις :

- Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006 ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

- Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

- Προεδρικό διάταγμα 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία.

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :

- Τεχνική Έκθεση

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

- Τεχνικές Προδιαγραφές

- Έντυπο Προσφοράς

- Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας – Κριτήρια κατακύρωσης.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας  αυτής θα πραγματοποιηθεί , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους  που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και κατόπιν λήψης απόφασης για την έγκριση της πραγματοποίησης της δαπάνης και την ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 5ο: Σύμβαση.

Ο Ανάδοχος της υπηρεσίας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση.

Άρθρο 6ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου.

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας, πλην Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 8ο: Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή και πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα prospectus – φυλλάδια, όπου είναι απαραίτητα, στα οποία θα φαίνονται οι προαναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών.

Άρθρο 9ο: Παραλαβή εργασιών.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016 από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 221 του ίδιου νόμου η οποία έχει συγκροτηθεί με την ισχύουσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος. Πριν την οριστική παραλαβή, εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι ιδιότητες των προσφερομένων εργασιών. Στην περίπτωση που η εκτελεσθείσα εργασία είναι εκτός τεχνικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε άμεση αποκατάσταση με δικά του έξοδα και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, εντός εύλογου χρόνου. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς την υποχρέωση για άμεση αποκατάσταση της μη ορθώς εκτελούμενης εργασίας, θα κινηθεί εναντίον του η διαδικασία για την κήρυξή του ως εκπτώτου.

10ο : Χρόνος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του προς προμήθεια υλικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους και κατατίθεται προς τούτο γραπτή υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προμηθευτή.

| Εγκρίθηκε Ο προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Γεώργιος Κολοβός | Ο Συντάξας Παναγιώτης Ηλίας ΤΕ Μηχανολογος-Μηχανικός |
| --- | --- |