CPV: 24312220-2 «Υποχλωριώδες Νάτριο»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 3.597,24 με ΦΠΑ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάσσεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος και αφορά στην προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια του Δήμου Μαραθώνος καθώς και στην προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου, για τον βιολογικό της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, για το έτος 2020.

Η δαπάνη για τη προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.901,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (696,24 ευρώ) ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 3.597,24 ευρώ.

Η προκηρυσσόμενη Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου» θα βαρύνει:

α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος, οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 25.6633.01, όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση

β) τις πιστώσεις της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνα, από χρηματοδότηση, οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 15.6482.01.

###### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

###### ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ

###### Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος καθώς και της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα.

###### Τα προς προμήθεια υποχλωριώδες νάτριο θα χρησιμοποιηθεί:

###### α) για την απολύμανση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια του Δήμου

###### β) για την απολύμανση της εκροής της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα.

Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που τίθενται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
EN 901 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption.: Sodium hypochlorite”, δηλαδή «Χημικά που χρησιμοποιούνται για επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση: Υποχλωριώδες νάτριο»:

- Να είναι οπτικώς καθαρό από διάφορα ιζήματα και αιωρούμενα σωματίδια.

- Το διάλυμα του υποχλωριώδους Νάτριου πρέπει να είναι περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο 14±1% κατ’ όγκο, χαρακτηριστικό που θα πρέπει να παραμένει στα επίπεδα αυτά και μετά την αποθήκευση του

- Να είναι χρώματος υποκίτρινου, με οσμή ερεθιστική χλωρίου, σχετική πυκνότητα 
1,13 – 1,28 g/cm3 σε θερμοκρασία 20ο C, να μπορεί να αναμιγνύεται σε νερό σε οποιαδήποτε αναλογία

- Τα παραπροϊόντα (χλωρικό νάτριο και βρώμιο: NaClO3 και NaClBr3) της παραγωγικής διαδικασίας που δημιουργούνται κατά την αποθήκευση του υποχλωριώδους νατρίου να μην υπερβαίνουν τις συγκεντρώσεις που τίθενται από τα Πρότυπα.

- Επίσης η περιεκτικότητα του προϊόντος σε χημικές παραμέτρους (αρσενικό, κάδμιο, χρώμιο,  υδράργυρο, νικέλιο, μόλυβδο, αντιμόνιο και σελήνιο) να μην υπερβαίνει τις ανώτατες τιμές που τίθενται από τα Πρότυπα

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσει:

1. Δήλωση/βεβαίωση του εργοστασίου παραγωγής ότι το υποχλωριώδες νάτριο πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ και τις προδιαγραφές καθαρότητας που τίθενται στο Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN901 ως χημικού χρησιμοποιούμενου στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση

2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 της εταιρίας παραγωγής.

3. Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) της εταιρίας παραγωγής σύμφωνα με την Οδηγία 91/55/EEC.

Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό, καθώς και πιστοποιητικό ανάλυσης, σε κάθε παράδοση. Επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό έγκρισης από τον ΕΟΦ ή βεβαίωση υποβολής και αξιολόγησης του αντίστοιχου φακέλου στον ΕΟΦ.

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

###### Η χαλαζιακή άμμος θα χρησιμοποιηθεί για την φίλτρανση σε μονάδες επεξεργασίας νερού. Τα αιωρούμενα σωματίδια που δεν καθιζάνουν στη δεξαμενή καθίζησης, κατακρατούνται σε φίλτρα βαρύτητας άμμου ή φίλτρα πίεσης με πλήρωση άμμου με διαβαθμισμένη κοκκομετρική σύνθεση.

###### Η προσφερόμενη χαλαζιακή άμμος θα πρέπει να είναι φυσικής προέλευσης και όχι λατομείου (σπαστήρα), να είναι πλυμένη, ξηρή και ταξινομημένη σε κοκκομετρικές διαβαθμίσεις σύμφωνα με το πρότυπο EN 12904, ενώ θα πρέπει να είναι πλήρως απαλλαγμένη από σκόνη ή άλλες προσμίξεις (μίκα κλπ).

###### ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

###### Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας (€/kgr) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υποχλωριώδες Νάτριο (σε παλετοδεξαμενή) | κιλά | 3000 | 0,22 | 660,00 € |
| 2 | Χαλαζιακή άμμος | κιλά | 1500 | 0,15 | 225,00 € |
|  |  |  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 885,00 € |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 212,40 € |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.097,40 € |

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας (€/kgr) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υποχλωριώδες Νάτριο (σε δοχεία των 30-40 kgr) | κιλά | 5.760 | 0,35 | 2.016,00 € |
|  |  |  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 2.016,00 € |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 483,84 € |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 2.499,84€ |

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ (με Φ.Π.Α. 24%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 1.097,40 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 2.499,84 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3.597,24 € |

ΣΗΜΑΝΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ο προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από το Πρότυπο κανονισμούς όσον αφορά τη σήμανση ασφάλειας και επικινδυνότητας του προϊόντος, τη διακίνηση αυτού και την ορθή πρακτική αποθήκευσης.

Το υποχλωριώδες νάτριο θα μεταφέρεται με ευθύνη του προμηθευτή σε κατάλληλο βυτίο από όπου θα μεταφορτώνεται :

α) Για την Ε΄ κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα, σε δεξαμενή που βρίσκεται στην εγκατάσταση του βιολογικού

β) Για το Δήμο Μαραθώνος από δοχεία 30-40 kgr του προμηθευτή, σε κατάλληλά αποθηκευτικά δοχεία που χρησιμοποιεί ο Δήμος για τον συγκεκριμένο σκοπό.

O προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και εξαρτήματα για την μεταφόρτωση. Η παράδοση του υλικού θα πραγματοποιείται τμηματικά εντός 3-5  ημερών, αναλόγως των αναγκών, στις εγκαταστάσεις που θα υποδεικνύονται και θα αποθηκεύεται χωρίς αλλαγή των χαρακτηριστικών του για τον ενδεδειγμένο χρόνο.

| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ / /2020 Ο Συντάξας Βαλής Δημήτριος | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ / /2020 Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Κανέλλος Αναστάσιος |
| --- | --- |