ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12 |
| --- | --- | --- |

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	  60.000,00 €

Φ.Π.Α. 24 %:                  14.400,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	  74.400,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια Επιδαπέδιων

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ                                                  			              Φωτιστικών Σωμάτων

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 12

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ.: 74.400,00 € με ΦΠΑ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος και αφορά την προμήθεια Επιδαπέδιων Φωτιστικών Σωμάτων προς αντικατάσταση των υπαρχόντων ή τοποθέτηση νέων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μαραθώνος, και συγκεκριμένα στο Παραλιακό Μέτωπο, στον Οικισμό Καλετζίου και στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων.

Η δαπάνη για τη προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (14.000,00  ευρώ) ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 74.400,00 ευρώ με CPV: 31681410-0

Πιο συγκεκριμένα, το πόσο αυτό θα απορροφηθεί από τους παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισμού:

- 25.500 Πίστωσης από Επιχ. ΥΠΕΣ για αποκατάσταση Πυρόπληκτων περιοχών Κ.Α.:70.7135.05

- 30.000 από Πιστώσεις ΣΑΤΑ Κ.Α.:70.7135.06.

- 18.900 από επιχορήγηση SUPER LEAGUE για αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών Κ.Α.:30.6262.21

Νέα Μάκρη 19/05/2020

| Η Συντάξασα Μαρία Καλιακούδα Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού | Θεωρήθηκε Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης Κολοβός Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια Επιδαπέδιων

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ                                                                   Φωτιστικών Σωμάτων

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 12

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ.: 74.400,00 € με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

| Α./Α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Α.Τ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Φωτιστικά ΙΣΤΟΥ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 60W /80W | 1 | 100 | Τεμ |
| 2. | ΙΣΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 3,50m ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 60.10.04.01 | 2 | 100 | Τεμ |

Νέα Μάκρη 19/05/2020

| Η Συντάξασα Μαρία Καλιακούδα Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού | Θεωρήθηκε Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης Κολοβός Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια Επιδαπέδιων

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ                                                  		Φωτιστικών Σωμάτων

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 12

ΦΟΡΕΑΣ          : ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ.           : 74.400,00 € με ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

| Α.Α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Α.Τ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (€) | (€) |
| 1 | Φωτιστικά ΙΣΤΟΥ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 60W /80W | 1 | 100 | Τεμ | 360,00 | 36.000,00 |
| 2 | ΙΣΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 3,50m | 2 | 100 | Τεμ | 240,00 | 24.000,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 60.000,00 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ (24%) | 14.400,00 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 74.400,00 |

Νέα Μάκρη   19/05/2020

| Η Συντάξασα Μαρία Καλιακούδα Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού Θεωρήθηκε Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης Κολοβός Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |  |
| --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια Επιδαπέδιων

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ                                                  		Φωτιστικών Σωμάτων

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 12

ΦΟΡΕΑΣ           : ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ.             : 74.400,00 € με ΦΠΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

A.T.1 Φωτιστικά ΙΣΤΟΥ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος φωτιστικών ανεστραμμένου κώνου τεχνολογίας  LED και ιστών αλουμινίου 3.50m.

Το φωτιστικό ανεστραμμένου κώνου θα είναι τεχνολογίας LED SMD,  κατάλληλο για φωτισμό πλατειών , πάρκων , πεζοδρόμων και παραλιακά μέτωπα.

Η φωτιστική διάταξη θα αποτελείται από δύο ξεχωριστές βαθμίδες , μια της πλακέτας PCB  που φέρει τα LEDs και η άλλη το τροφοδοτικό οδήγησης των LEDs . Η αναφορά στην κατασκευάστρια εταιρεία των ανωτέρω βαθμίδων δηλαδή του LED και του τροφοδοτικού είναι υποχρεωτική.

Το κάλυμμα προστασίας της οπτικής μονάδας θα είναι υποχρεωτικά να είναι γυαλί.

Η ισχύς του φωτιστικού 60w – 80w με φωτεινή ροή (Lm) από 6.000 – 8.000 Lumens.

Η ισχύς 60w για φωτισμό : πλατειών, πάρκων , παιδικών χαρών.

Η ισχύς 80w για φωτισμό : παραλιακού μετώπου.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά - προδιαγραφές των φωτιστικών  θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις  Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τιμή για 1 τεμάχιο : Τριακόσια εξήντα  ευρώ  (360,00 €).

A.T.2  ΙΣΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 3,50m

Για την προμήθεια μεταφορά ενός ιστού αλουμινίου 3,50m.

Ο σκελετός του είναι εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο με επεξεργασμένες και βαμμένες επιφάνειες ηλεκτροστατικά.

Ο ιστός πρέπει να είναι συμβατός με το φωτιστικό προκειμένου αυτό να μπορεί να τοποθετηθεί.

Τα χαρακτηριστικά  του ιστού είναι :

- Ο ιστός θα πρέπει να έχει ύψος 3,50 m και θα πρέπει να είναι εξ΄ολοκλήρου από κράμα αλουμινίου 6063 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 755-.

- Ο ιστός να αποτελείται από ενιαίο προφίλ πάχους  3mm.

- Ο ιστός να διατηρεί σταθερή την διατομή του Φ 110mm έως τα 1,50m, από το σημείο αυτό ως την κορυφή (3,50m), η διατομή να μειώνεται γραμμικά έως Φ 75mm ή άλλη μορφοποίηση με τις ανωτέρω ενδεικτικές διαστάσεις είναι αποδεκτή.

- Ο ιστός να διαθέτει αλουμινένια βάση έδρασης με ενδεικτικά κέντρα οπών 200χ200 και αντίστοιχο αγκύριο.

- Ο ιστός δεν πρέπει να φέρει καμιά ραφή.

- Ο ιστός πρέπει να φέρει σε απόσταση περίπου 60cm από το έδαφος θυρίδα πρόσβασης και κλειδαριά ασφαλείας καθώς και αντίστοιχο κλεμοκιβώτιο.

- Ο ιστός  θα  πρέπει να είναι βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική βαφή τύπου RAL.

- Ο ιστός θα πρέπει να είναι κατάλληλα βαμμένος για παραθαλάσσιο περιβάλλον, θα φέρει δε σχετική βεβαίωση πιστοποίησης αντοχής από τον κατασκευαστή.

Τιμή για 1 τεμάχιο : Διακόσια σαράντα ευρώ  (240,00 €).

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%.

Νέα Μάκρη   19/05/2020

| Η Συντάξασα Μαρία Καλιακούδα Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού | Θεωρήθηκε Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης Κολοβός Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια Επιδαπέδιων

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ                                                                   Φωτιστικών Σωμάτων

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :12

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ.: 74.400,00 € με ΦΠΑ

# ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας.
      Η συγγραφή αυτή αφορά τη προμήθεια  επιδαπέδιων φωτιστικών ανεστραμμένου κώνου τεχνολογίας  LED και ιστών για τις ανάγκες του Δήμου Μαραθώνα .

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις.

Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας, ισχύουν :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),(ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016)»

- Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/τ.Α΄/23-2-2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α.»

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

- Tο άρθρο 18 του ν.4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62/τ.Α΄/3-5-2017)

- Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

- Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

- Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και της παραγράφου Ζ αυτού «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην

οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»

- Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και του με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγγράφου «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»

- Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».

- Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία.

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :

- Το συμφωνητικό της προμήθειας.

- Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.

- Τεχνικές Προδιαγραφές.

- Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

- Η προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 4ο : Σύμβαση.

Ο Ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση.

Άρθρο 5ο: Εγγύηση συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 1% (ένα) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 600,00 Ευρώ, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ειδών της μελέτης.

Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αναλογεί σε ποσοστό 5% (πέντε) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.

Άρθρο 6ο : Πλημμελής κατασκευή.

Εάν η κατασκευή των υπό προμήθεια ειδών δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτούς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας, πλην Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 8ο : Παραλαβή.

Η παραλαβή των υπό προμήθεια φωτιστικών ανεστραμμένου κώνου και των ιστών θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.

Εφ’ όσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και λογαριασμό του Αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του, τρόπο.

O Δήμος Μαραθώνος έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει μονομερώς χωρίς αποζημίωση ή αύξηση των τιμών, τις υπό προμήθεια ποσότητες μέχρι 30% του ποσού της δοθείσας έκπτωσης του αναδόχου.

Σημειώνεται δε ότι, κατόπιν της διαδικασίας ανάθεσης κι εφόσον προκύψουν εκπτώσεις από τον ανάδοχο, ο Δήμος Μαραθώνος δύναται να αναθέσει σε αυτόν την προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων του αναφερόμενου εξοπλισμού (βάσει των προσφορών του) και μέχρι την προσέγγιση της προϋπολογισθείσας δαπάνης εφόσον η επιπλέον δαπάνη δεν υπερβαίνει το 30% της προϋπολογισθείσας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 104 του Νόμου 4412/2016.

Άρθρο 9ο: Χρόνος και Τόπος Παράδοσης των υλικών .

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών από τον προμηθευτή θα πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που θα ορίζει η Υπηρεσία, μπορεί δε να γίνεται τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμεί ο Δήμος και σύμφωνα με τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της υπηρεσίας. Ο χρόνος παράδοσης της ολόκληρης της ποσότητας των υλικών θα ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα  30-40 ημερολογιακών ημερών. από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο ποιότητας των υπό προμήθεια ειδών σε πιστοποιημένα εργαστήρια, σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά την κρίση της, με έξοδα του προμηθευτή.

Στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη για προμήθεια μεγάλης ποσότητας υλικών, ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει τα κατάλληλα σε μέγεθος οχήματα – μηχανήματα μεταφοράς προκειμένου να εναποτεθούν τα υλικά της προμήθειας στο επιθυμητό από την υπηρεσία, χώρο και τόπο.

Νέα Μάκρη 19/05/2020

| Η Συντάξασα Μαρία Καλιακούδα Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού | Θεωρήθηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Κολοβός Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια Επιδαπέδιων

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ                                                                   Φωτιστικών Σωμάτων

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :12

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ.: 74.400,00 € με ΦΠΑ

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κέλυφος (σώμα) φωτιστικού ανεστραμμένου κώνου

Η επιδαπέδια φωτιστική διάταξη θα πρέπει να έχει μορφή – σχήμα (εξ΄ολοκλήρου από αλουμίνιο) και διαστάσεις, ώστε να εναρμονίζεται με το χαρακτήρα του αστικού περιβάλλοντος και να παρουσιάζει μειωμένη αντίσταση στον άνεμο , γι΄αυτό το ύψος του ιστού από αλουμίνιο που θα φέρει το φωτιστικό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3,50m. Η κορυφή του κώνου πρέπει να φέρει οπή Φ60/Φ75 για τη στήριξη του φωτιστικού στον ιστό.

Ο κυκλικός δίσκος του κώνου – βάση θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε , αφ’ ενός να φέρει την πλακέτα PCB  που τοποθετούνται τα LEDs SMD με στήριξη του στη μορφοποιημένη κορυφή , με δύο (2), ή τρεις (3), ή τέσσερεις (4) ακμές (γενετείρες) και αφ΄ ετέρου να διαθέτει ειδικό χώρο για το τροφοδοτικό οδήγησης των  LEDs. Η προστασία της πλακέτας  PCB  θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά από γυαλί .

Οι ενδεικτικές διαστάσεις του φωτιστικού ανεστραμμένου κώνου , θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων :

Ύψος : 55cm έως 65cm

Διάμετρος κωνικής βάσης: 40cm έως 55cm

Φωτιστικό 60w και 80w

| Ισχύς φωτιστικού | 60watt ή 80watt |
| --- | --- |
| Θερμοκρασία χρώματος CCT | 4000Κ |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI | ≥70 |
| Φωτεινή ροή (Lm) | ≥6000 με ≥8000 |
| Βαθμός στεγανότητας | IP≥65 |
| Προστασία κρούσης | IK≥08 |
| Τάση εισόδου (AC) | 220V 240V /50/60 HZ |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος (Ambient Temperature) | -30ο C έως +45ο C |
| Σώμα | Αλουμινίου |
| Προστασία LEDs και PCB | Γυαλί |
| Διαστάσεις | Ύψος : 55cm έως 65cm Διάμετρος βάσης : 40cm έως 55cm |
| Βάρος | ≤13kg |
| Πρότυπα ασφάλειας | EN 60598 , EN 62471 EN 62493, EN 62031 |

Σχετικές πιστοποιήσεις, οδηγίες LVD, EMC, RoHS καθώς και πρότυπα εναρμόνισης (ΕΝ), θα πρέπει να συνοδεύουν το φωτιστικό καθώς και το πολικό διάγραμμα., όπως αναφέρονται παρακάτω :

- Οι Δηλώσεις Συμμόρφωσης πρέπει να προέρχονται από διαπιστευμένο εργαστήριο μετρήσεων και δοκιμών και να διαθέτουν σε ισχύ ISO 17025 για:

LVD (2014/35/EU), EN 60598-1, EN 62471 , EN 62493 ,

EMC (2014/30/EU), EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

RoHS (2011/65/EU)

- TestReport LM80, για τα δομικά LEDs της φωτιστικής διάταξης

- Εγγύηση του φωτιστικού   ≥ 5 ετών.

- Τεχνικό φυλλάδιο τροφοδοτικού οδήγησης των LEDs

- Τεχνικό φυλλάδιο προδιαγραφών προϊόντος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

40cm έως 55cm

Φ60 ή Φ76

Νέα Μάκρη 19/05/2020

| Συντάξασα Μαρία Καλιακούδα Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού | Θεωρήθηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Κολοβός Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια Επιδαπέδιων

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ                                                                   		Φωτιστικών Σωμάτων

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α.Α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | Α.Τ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (€) | (€) |
| 1 | Φωτιστικά ΙΣΤΟΥ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 60W /80W | 1 | 100 | Τεμ |  |  |
| 2 | ΙΣΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 3,50m | 2 | 100 | Τεμ |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ (24%) |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ      /      /2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

[Σφραγίδα Επιχείρησης, Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια Επιδαπέδιων

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ                                                                   Φωτιστικών Σωμάτων

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A.T.1

Φωτιστικά ΙΣΤΟΥ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός  φωτιστικού  ανεστραμμένου κώνου  τεχνολογίας LED.

Τιμή για 1 τεμάχιο :…………………………………………… (αριθμητικώς)

…………………………………………………………………(ολογράφως)

A.T.2

Ιστός ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 3,50Μ

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Μαραθώνος ενός ιστού .

Τιμή για 1 τεμάχιο :…………………………………………… (αριθμητικώς)

…………………………………………………………………(ολογράφως)

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ      /      /2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

[Σφραγίδα Επιχείρησης, Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου]