ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νέα Μάκρη     19/11 /2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              Αρ. Μελέτης    10/2020

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. Γενικά

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης για το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  την οποία συνδράμει, δεδομένου του γεγονότος  ότι  για την σύνταξη της παρούσης μελέτης απαιτούνται τεχνικές γνώσεις..

Οι εργασίες αφορούν την συντήρηση και επισκευή φωτεινών παραστάσεων, την τοποθέτηση και την αποξήλωση του υπάρχοντος εορταστικού στολισμού ιδιοκτησίας του Δήμου, για την διακόσμηση   την τεσσάρων κοινοτήτων του Δήμου Μαραθώνος   για  τις επερχόμενες εορταστικές περιόδους.

Η ανάθεση κρίνεται αναγκαία δεδομένου του ότι το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για τις καθημερινές εργασίες , λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων και των μέτρων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση και την αποφυγή διασποράς του Covid-19 . O δε στολισμός αποσκοπεί την τόνωση της ψυχολογίας των κατοίκων και στην δημιουργία κλίματος ευφορίας ιδιαίτερα στην σημερινή δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Αποτελεί δε έθιμο παγκοσμίως ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στον οποίο δίδεται ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση.

Ο Δήμος διαθέτει  παραστάσεις διαφόρων τύπων και σχημάτων οι οποίες έχουν υποστεί φθορές λόγω της παρόδου του χρόνου  και απαιτούν συντήρηση και επισκευή πριν τοποθετηθούν.

Πρόσθετα δύναται να εκτελεστούν  εργασίες προσαρμογής υπαρχόντων ιστών φωτισμού οδών και πλατειών προκειμένου να είναι δυνατή η ορθή και ασφαλής τοποθέτηση των εορταστικών  παραστάσεων.

Οι παραστάσεις βρίσκονται στην αποθήκη ηλεκτρολογικού υλικού.

Με την παρούσα καθορίζονται το είδος των απαιτούμενων εργασιών, οι δε  ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα προϋπολογισμού εργασιών..

Οι εργασίες καθώς και η εκτιμώμενη (προϋπολογιζόμενη) δαπάνη συντήρησης ανά είδος παρατίθενται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

| Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ / ΜΟΝΑΔΑ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Παραλαβή συντήρηση σκελετού και επιστροφή, επίστηλης παράστασης | ΤΕΜ | 350 | 2,00 | 700,00 |
| 2 | Αντικατάσταση φωτοσωλήνας τύπου LED | m | 2.300 | 2,50 | 5.750,00 |
| 3 | Αντικατάσταση ακροδέκτη παροχής ρεύματος | ΤΕΜ | 350 | 4,00 | 1.400,00 |
| 4 | Διάνοιξη οπής σε υπάρχοντα ιστό | ΤΕΜ | 350 | 4,00 | 1.400,00 |
| 5 | Τοποθέτηση και άναμμα διακοσμητικών επιστηλίων (μικρά-μεγάλα) | ΤΕΜ | 350 | 15,00 | 5.250,00 |
| 6 | Σβήσιμο και αποξήλωση διακοσμητικών επιστηλίων (μικρά-μεγάλα) | ΤΕΜ | 350 | 10,00 | 3.500,00 |
| Σύνολο | 18.000,00 |
| ΦΠΑ 24% | 4.320,00 |
| Γενικό Σύνολο | 22.320,00 |
| Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ |
|  | Περιγραφή | Ωρομίσθιο | Πρόβλεψή ωρών | Δαπάνη |
| 1 | Aδειούχος τεχνίτης ηλεκτρολόγος | 30,00 | 40 | 1.200,00 |
| 2 | Βοηθός ηλεκτρολόγου | 20,00 | 40 | 800,00 |
| Σύνολο | 2.000,00 |
| ΦΠΑ 24% | 480,00 |
| Γενικό Σύνολο | 2.480,00 |
| Γενικό Σύνολο Ομάδας Α + Β | 24.800,00 |

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και μέθοδοι, καθώς  και απασχόληση εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού με την  χρησιμοποίηση ιδιαίτερων τεχνικών μέσων και εγκαταστάσεων.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει  ενιαίας έκπτωσης για το σύνολο των εργασιών του προϋπολογισμού μελέτης.

Η υπηρεσία  θα εκτελεσθεί με την διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Η δαπάνη προϋπολογισμού ανέρχεται στα 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 15.6265.01  οικονομικού έτους 2020 .

Το ποσό της σύμβασης δύναται να μην απορροφήσει εξ' ολοκλήρου σε περίπτωση που οι ανάγκες τις υπηρεσίας είναι μικρότερες από την αρχική εκτίμηση.

Για την πληρωμή των εκτελούμενων εργασιών θα λαμβάνονται οι τιμές του προϋπολογισμού μελέτης μειωμένες κατά το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφέρει ο ανάδοχος.

Β. Περιγραφή εργασιών

1. Παραλαβή, συντήρηση σκελετού και επιστροφή επίστηλης παράστασης.

Παραλαβή επίστηλης παράστασης από τις αποθήκες του Δήμου και μεταφορά στο εργαστήριο του αναδόχου. Σχολαστικός καθαρισμός. Ηλεκτρικός και μηχανικός έλεγχος της παράστασης. Αποκατάσταση και επισκευή του σκελετού από τυχούσες παραμορφώσεις, αποσυνδέσεις ή  διαβρώσεις. Αποκατάσταση στήριξης φωτοσωλήνας. Επιστροφή της παράστασης και τοποθέτηση.

2.    Αντικατάσταση φωτοσωλήνας τύπου LED

Αποξήλωση 1m φωτοσωλήνας. Εγκατάσταση 1m νέας φωτοσωλήνας με τα στηρίγματα της.

Προδιαγραφές φωτοσωλήνας  :

Συμπαγή τύπου,  μεγάλης μηχανικής αντοχής κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους

Φωτεινές πηγές τύπου LED.

Πλήρωση με πρωτογενές (όχι ανακυκλωμένο) διαφανές μίγμα PVC και σιλικόνης.

Διάμετρος Φ13.

Στεγανότητα ισοδύναμη τουλάχιστον κατά IP44.

Τάση λειτουργίας 230V A.C.

Ισχύς 2 έως 3W/m

Χρώμα, επιλογής της υπηρεσίας

Ωφέλιμη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών

Αντοχή σε στατικό φορτίο : 100 Κg/cm²

Θερμοκρασία λειτουργίας : από –20°C  έως 60°C

Σήμανση CE   εναρμόνισης με τις διατάξεις ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόσδεση του φωτοσωλήνα στο σκελετό, θα γίνει με δεματικά καλωδίων (tie wrap), κατάλληλης μορφής, διάφανα και σε μικρή απόσταση (όχι μεγαλύτερη των 12 cm)

3.    Αντικατάσταση ακροδέκτη παροχής ρεύματος

Αποξήλωση του υπάρχοντος ακροδέκτη της παράστασης και εγκατάσταση νέου ειδικού ακροδέκτη σύνδεσης της φωτοσωλήνας, 230V,  με το παροχικό καλώδιο. Ο ακροδέκτης θα έχει στεγανότητα κατά ΙΡ44 και πιστοποίηση CE.

4. Διάνοιξη οπής.

Διάνοιξη οπής 8mm επί εγκατεστημένου ιστού, είτε χαλύβδινου είτε χυτοσιδήρου, ύψους 3 έως 5m. Η οπή θα γίνει πλησίον της κορυφής του ιστού. Η οπή θα καθαριστεί επιμελώς από γρέζια κλπ. και θα σφραγιστεί  με διάφανη σιλικόνη.

5.   Τοποθέτησης και άναμμα διακοσμητικών

Όλα τα διακοσμητικά επίστηλα  θα εγκατασταθούν πλήρως µε καλώδιο έως τον ασφαλιοδιακόπτη του πλησιέστερου ιστού ή άλλου σημείου τροφοδοσίας του ∆ήµου. Η διάταξη ρευµατοδότησης µπορεί να γίνει και από πολλά σημεία ανάλογα µε τις εντολές της υπηρεσίας και τα διαθέσιμα ηλεκτρικά φορτία. Τα διακοσμητικά στοιχεία θα στερεωθούν µε τρόπο ώστε να µην κινδυνεύουν από ισχυρούς ανέμους και όπου απαιτείται θα τοποθετηθούν επιπλέον συρματόσχοινα ή άλλα υλικά ώστε η κατασκευή να είναι στιβαρή. Σε κάθε κατασκευή θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καλή και ασφαλή λειτουργία της, την απρόσκοπτη λειτουργίας της καθόλη την διάρκεια αφής του εορταστικού διακόσμου.

Μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ο ανάδοχος µε δαπάνη του και δικά του συνεργεία θα προβεί σε αποξήλωση του εορταστικού διακόσμου, μεταφορά τους σε αποθήκη του ∆ήµου.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

|  | Αντικείμενο Συγγραφής Η παρούσα συγγραφή αφορά την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής υλικών διακόσμησης πόλης. Όπου σε αυτή τη συγγραφή αναφέρεται η λέξη Αναθέτουσα Αρχή εννοείται ο Δήμος Μαραθώνος και όπου η λέξη Ανάδοχος, εννοείται ο ανάδοχος εκτέλεσης της εργασίας που θα ανακηρυχθεί από τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού Άρθρο 2ο |
| --- | --- |
|  | Ισχύουσες Διατάξεις 1) Ν.4412/16 ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).”όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 2) Ν. 3463/06 με τίτλο “Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων”. 3 Ν.3852/2010 με τίτλο ''Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ''. 4) Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α ́/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] όπως τροποποιήθηκε ισχύει 5) Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 6)Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 7)Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και της παραγράφου Ζ αυτού «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 8)ου Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και του με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγγράφου «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων». 9) Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προ πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 10) Το ΦΕΚ 1781 Β/ 23-05-2017 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπ. Οικονομίας & ανάπτυξης». Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία. Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : Η Πρόσκληση/Προκήρυξη. Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου. Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. Η Τεχνική Περιγραφή. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Άρθρο 4ο |
|  | Προϋπολογισμός δαπάνης Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η δε δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 15.6265.01. οικονομικού έτους 2020 με ποσό 14.800,00 και τον προϋπολογισμό έτους 2021 με ποσό 10.000,00€ Άρθρο 5ο |
|  | Δικαιούμενοι συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που έχουν αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με την υπηρεσία. Άρθρο 6ο |
|  | Κριτήριο ανάθεσης Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της μεγαλύτερης ενιαίας έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού Άρθρο 7ο |
|  | Εγγυήσεις Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης Άρθρο 8ο |
|  | Προσφορές Για την συμμετοχή στη διαδικασία , ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει : - Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή της επαγγελματικής οργάνωσης του διαγωνιζομένου περί εγγραφής του σε αυτό, από το οποίο να προκύπτει σαφώς το αντικείμενο της επαγγελματικής του δραστηριότητας. - Υπεύθυνη δήλωση, ότι έλαβε γνώση των όρων μελέτης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς επίσης και των δικαιολογητικών της διακήρυξης που θα εγκριθεί από την Ο.Ε. Άρθρο 9ο |
|  | Διάρκεια Σύμβασης Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται σε τρείς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και ρητά αναφέρεται ότι ο ανάδοχος θα έχει τοποθετήσει τον διάκοσμό εντός επτά ημερών. Άρθρο10ο |
|  | Χρησιμοποιούμενο προσωπικό Ο ανάδοχος για την επισκευή των παραστάσεων θα χρησιμοποιήσει κατάλληλο προσωπικό. Ειδικότερα για ελέγχους και επισκευές που άπτονται ηλεκτρικού ρεύματος θα εκτελεστούν από αδειούχο ηλεκτρολόγο τεχνικό. Για τις εργασίες σε ύψη άνω των 5m θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά καλαθοφόρο όχημα. Η υποχρέωση ασφάλισης προσωπικού και οχημάτων βαρύνει τον ανάδοχο Οι συμμετέχοντες θα πρέπει : α) να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ασθενών και ισχυρών ρευμάτων - Παραγωγή, εγκατάσταση, αποξήλωση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή διακοσμητικών αντικειμένων και φωτεινών σημάτων - Εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα. β) να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ασθενών και ισχυρών ρευμάτων - Παραγωγή, εγκατάσταση, αποξήλωση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή διακοσμητικών αντικειμένων και φωτεινών σημάτων - Εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα. γ) να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ασθενών και ισχυρών ρευμάτων - Παραγωγή, εγκατάσταση, αποξήλωση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή διακοσμητικών αντικειμένων και φωτεινών σημάτων - Εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα. δ) να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε τοποθέτηση/ εγκατάσταση εορταστικού διακόσμου οδών και πλατειών, προσκομίζοντας μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση σε δημόσιο φορέα την τελευταία 5ετία. ε) να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασίες συντήρησης εορταστικού διακόσμου, προσκομίζοντας μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση σε δημόσιο φορέα την τελευταία 5ετία. ζ) να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασίες δημοτικού φωτισμού, που να περιλαμβάνει ηλεκτρολογικές συνδέσεις σε ακροκιβώτια, προσκομίζοντας μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση σε δημόσιο φορέα την τελευταία 5ετία. στ) Να διαθέτουν τουλάχιστον έξι άτομα προσωπικό για το συνεργείο με εξαρτημένη σχέση εργασίας, εκ των οποίων υποχρεωτικά : - δύο (2) άτομα μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ΠΕ ή ΤΕ, ένας εκ των οποίων με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία. - ένα (1) άτομο αδειούχος τεχνίτης ηλεκτρολόγος. Για λόγους εμπειρίας το προσωπικό θα πρέπει να απασχολείται στην επιχείρηση τουλάχιστον έξι μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΔΜΗΣ. η) να διατηρούν στεγασμένο χώρο αποθήκευσης υλικών, εμβαδού τουλάχιστον 140m² που θα διαθέτει αντικλεπτικό σύστημα. Για απόδειξη αυτού θα προσκομίσουν συμβόλαιο ή μισθωτήριο καθώς και σύμβαση με εταιρεία λήψης σημάτων του αντικλεπτικού συστήματος (Κ.Λ.Σ.). θ) Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου ή της επαγγελματικής οργάνωσης του συμμετέχοντος περί εγγραφής του σε αυτό, με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με την προμήθεια. ι) Θα κατατεθούν κατάσταση προσωπικού από την επιθεώρηση εργασίας καθώς και αντίγραφα των αδειών του ζητούμενου τεχνικού προσωπικού της εταιρείας. Άρθρο11ο |
|  | Παραλαβή υπηρεσιών Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221/ Ν.4412/16. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Η παράδοση των υπηρεσιών δύναται να είναι τμηματική. Άρθρο12ο |
|  | Πληρωμές Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας στον ανάδοχο μπορεί να γίνει : Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύμβαση. |
| Ο Συντάξας Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης Κολοβός Γεώργιος | Η αναπλ. προϊστάμενη Τμήματος Προμήθειων Αναστασία Κελεπούρη | Η προϊστάμενη δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών Άννα Λάμπρου - Σωτήρχου |