| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 32/2020 |
| --- | --- | --- |

ΜΕΛΕΤΗ :	 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	38.999,00 €

Φ.Π.Α. 24 %:	9.359,76 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	48.358,76 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 	ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 32/2020

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 38.999,00 € πλέον ΦΠΑ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μαραθώνα που θα απαιτηθούν:

- για τους κοινόχρηστους χώρους για την εκτέλεση και συντήρηση μικρών έργων, ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο από τον Δήμο,

- για την κάλυψη των αναγκών των κοιμητηρίων του Δήμου Μαραθώνος

σε οικοδομικά υλικά για το έτος 2020-2021. Η προμήθεια θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και οι ανάλογες οικοδομικές εργασίες θα εκτελεσθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.

Η δαπάνη για τη παραπάνω προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 38.999,00 ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α. 24% (9.359,76 ευρώ) ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 48.358,76 ευρώ.

Η προκηρυσσόμενη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινόχρηστους χώρους-εκτέλεση και συντήρηση μικρών έργων» και CPV 44111000-1, CPV 44113620-7 και CPV 44114100-3, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος, οικονομικού έτους 2020-2021 και συγκεκριμένα τους Κ.Α. 30.6662.31, και 45.6662.36, όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση.

| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19/11/2020 O Συντάξας Βουδούρης Παναγιώτης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19/11/2020 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασόπουλος Σωτήρης Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 	ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 32/2020

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 38.999,00 € πλέον ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV 44111000-1 |
| 1 | Άμμος οικοδομής | Μ3 | 50 | 22,00 | 1.100,00 |
| 2 | Χαλίκι | Μ3 | 50 | 22,00 | 1.100,00 |
| 3 | Πλάκα πεζοδρομίου διαστ. 40Χ40 | Μ2 | 600 | 8,00 | 4.800,00 |
| 4 | Πλέγμα Τ139 (2μ.x5μ.) | ΤΜΧ | 60 | 16,40 | 984,00 |
| 5 | Βελτιωτικό γαλάκτωμα κονιαμάτων (τύπου Revinex) | ΤΜΧ | 10 | 5,00 | 50,00 |
| 6 | Έτοιμος λευκός σοβάς | ΤΜΧ | 20 | 8,00 | 160,00 |
| 7 | Κράσπεδα (1μ.X0,15μ.X0,30μ.) | ΤΜΧ | 50 | 5,50 | 275,00 |
| ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ |
| 8 | Τσιμεντοσωλήνας οπλισμένος (πηγάδι) Φεσωτ.150 εκ | ΤΜΧ | 3 | 200,00 | 600,00 |
| 9 | Καπάκι αντίστοιχης διαμέτρου (με το Φεσωτ.150 εκ) | ΤΜΧ | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 10 | Τσιμεντοσωλήνας οπλισμένος (πηγάδι) Φεσωτ.180 εκ | ΤΜΧ | 1 | 250,00 | 250,00 |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α | 9.519,00 |
|  | ΦΠΑ 24% | 2.284,56 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11.803,56 |

ΟΜΑΔΑ Β

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV 44113620-7 |
| 1 | Άσφαλτος ψυχρή 25 kgr | ΤΜΧ | 500 | 10,00 | 5.000,00 |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β | 5.000.00 |
|  | ΦΠΑ 24% | 1.200,00 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6.200,00 |

ΟΜΑΔΑ Γ

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV 44114100-3 |
| 1 | Σκυρόδεμα C16/20 | Μ3 | 306 | 80,00 | 24.480,00 |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ | 24.480,00 |
|  | ΦΠΑ 24% | 5.875,20 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 30.355,20 |

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΟΜΑΔΑ Α | 9.519,00 € |
| 2 | ΟΜΑΔΑ Β | 5.000,00 € |
| 3 | ΟΜΑΔΑ Γ | 24.480,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 38.999,00 € |

Όλα τα υλικά θα είναι σε συσκευασίες (κιβώτια, σάκους, δοχεία, παλέτες κλπ. κατά περίπτωση), οι οποίες κατά την παράδοση θα είναι κλειστές, σφραγισμένες και σε άριστη κατάσταση, σημασμένες με ετικέτες, και θα αναγράφεται ο παραγωγός, ο τύπος, τα πρότυπα παραγωγής και ελέγχου καθώς και η τάξη ποιότητας και διαλογής (κατά περίπτωση).

Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την εμπορική ονομασίας τους, την τάξη ποιότητας, την τάξη διαλογής. Ο ανάδοχος θα υποβάλει στην υπηρεσία τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών και βεβαιώσεις τους ότι τα παραδιδόμενα υλικά εκπληρώνουν τις απαιτήσεις ποιότητας των Π.Ε.ΤΕ.Π. συνοδευόμενες από αντίγραφα πιστοποιητικών σύμφωνα με τα ζητούμενα πρότυπα.

Επισημαίνεται ότι τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά (ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας κάθε φορά) και κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή σε χώρο και χρόνο που θα ορίζεται από την Υπηρεσία. Πριν από κάθε παράδοση, θα προηγείται η παραγγελία από τη Υπηρεσία των αντίστοιχων υλικών και ποσοτήτων. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών και των αντίστοιχων ποσοτήτων κάθε παραγγελίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της (έγγραφης) εντολής από την υπηρεσία.

Ο προμηθευτής οφείλει σε περίπτωση που δεν έχει κάποιο από τα είδη της μελέτης να το προμηθευτεί από αλλού και να το παραδώσει στην Υπηρεσία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19/11/2020 O Συντάξας Βουδούρης Παναγιώτης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19/11/2020 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασόπουλος Σωτήρης Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- |

Ο συνολικός χρόνος παράδοσης ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης της παρούσας προμήθειας και ως τη συμπλήρωση ενός έτους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 	ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 32/2020

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 38.999,00 € πλέον ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α

1. Άμμος οικοδομής

Αδρανές θραυστό υλικό λατομείου. Κοκκώδες υλικό διαστάσεων 0 - 4 χιλ. από συλλεκτικά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατομείου, μέγιστης διάστασης λίθων 200 χιλ. και ελάχιστης ποσότητας περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσματος 16% .ΕΛΟΤ ΕΝ 12620.

2. Χαλίκι

Αδρανές θραυστό υλικό λατομείου. Κοκκώδες υλικό διαστάσεων 8 - 16 χιλ. από συλλεκτικά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατομείου. ΕΛΟΤ ΕΝ 12620.

3. Πλάκες πεζοδρομίου λευκές 40Χ40

Προκατασκευασμένες τετραγωνικές πλάκες λευκές από σκυρόδεμα. Οι πλάκες θα έχουν διαστάσεις 40Χ40 και προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδρομίων και γενικά επιφανειών επί των οποίων δεν προβλέπονται κυκλοφορία οχημάτων. Θα πρέπει να μη περιέχουν προσμίξεις αμιάντου, να συμμορφώνονται με κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή διαστάσεων, αντοχή σε τριβή, φθορά σε τριβή, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009.

4. Πλέγμα Τ139 (2μ Χ 5μ)

Το δομικό πλέγμα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009.

5. Βελτιωτικό γαλάκτωμα κονιαμάτων (τύπου Revenix)

Συμπολυμερές γαλάκτωμα βελτίωσης των ιδιοτήτων κονιαμάτων και υγρών. Η διάθεση του θα γίνει σε συσκευασίες του 1 kgr.

6. Έτοιμος λευκός σοβάς.

Έτοιμα ξηρό λευκό κονίαμα μονής στρώσης με βάση το λευκό τσιμέντο, θρυμματισμένο μάρμαρο, υδράσβεστο και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα. Η διάθεση του θα γίνει σε συσκευασίες των 25 kgr.

7. Κράσπεδα

Προκατασκευασμένα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m ύψους 0,30 m και μήκους 1,0 m κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 και θα είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00, τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειόμενης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. Επιπρόσθετα οι ακμές των προκατασκευασμένων κρασπέδων θα είναι απόλυτα ευθύγραμμες, με μέγιστο όριο δυνατής απόκλισης +1% έως -1%. Η άνω επιφάνεια και η φαινόμενη κατακόρυφη τους θα είναι λεία, επίπεδη και ομαλή, χωρίς ρωγμές, κοιλώματα και στρεβλώσεις.

8. Τσιμεντοσωλήνες (πηγάδια) με Φεσωτ. 150 εκ οπλισμένες

Τσιμεντοσωλήνες με καθαρή εσωτερική διάμετρο 150 εκ, ύψους 100 εκ. και πάχους τουλάχιστον 
10 εκ. Θα είναι κατασκευασμένες από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και δεν θα έχουν τρύπες. Ο οπλισμός τους θα είναι κατ’ ελάχιστον από πλέγμα Τ139 ή Τ131. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η μεταφορά τους και η τοποθέτηση τους στο σημείο που θα υποδειχθεί.

9. Καπάκι τσιμεντοσωλήνα (πηγάδι) διαμέτρου 150 εκ οπλισμένο.

Καπάκι κατάλληλο για τον τσιμεντοσωλήνα με καθαρή εσωτερική διάμετρο 150 εκ., το οποίο θα είναι οπλισμένο κατ’ ελάχιστον με πλέγμα Τ131 ή Τ139. Η κατασκευή του θα είναι από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η μεταφορά του και η τοποθέτηση του στο σημείο που θα υποδειχθεί.

10. Τσιμεντοσωλήνες (πηγάδια) με Φεσωτ. 180 εκ οπλισμένες

Τσιμεντοσωλήνες με καθαρή εσωτερική διάμετρο 180 εκ, ύψους 100 εκ. και πάχους τουλάχιστον 
10 εκ. Θα είναι κατασκευασμένες από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και δεν θα έχουν τρύπες. Ο οπλισμός τους θα είναι κατ’ ελάχιστον από πλέγμα Τ139 ή Τ131. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η μεταφορά τους και η τοποθέτηση τους στο σημείο που θα υποδειχθεί.

ΟΜΑΔΑ Β

1. Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα, από ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό.

Να εφαρμόζεται εν ψυχρώ και να είναι έτοιμο προς χρήση χωρίς να απαιτείται καμία προετοιμασία της κατεστραμμένης επιφάνειας. Να μην χρειάζεται ανάδευση ή ανάμειξη με άλλη συγκολλητική ουσία, να είναι ακίνδυνο στη χρήση, να έχει ταχύτατη εφαρμογή χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η απόδοση του στην κυκλοφορία να είναι άμεση. Να μην επηρεάζεται από ακραίες θερμοκρασίες, χιόνι, παγετό, βροχή, καύσωνα και να παραμένει ελαστικό για μακρό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση του, χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Να μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών συστολών – διαστολών και να μην αποκολλάται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων ή από πεζούς. Να υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του υπολειπόμενου υλικού μετά το άνοιγμα της συσκευασίας σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας. Να έχει διάρκεια αποθήκευσης (χωρίς να χάνει τις ιδιότητες του) εικοσιτέσσερις (24) μήνες, χωρίς περιορισμούς ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασμένος, κλειστός κ.λ.π.). Να μην παρουσιάζει καμιά τοξικότητα και η συσκευασία του να είναι πλαστικά δοχεία των 25 kgr.

Όλα τα παραπάνω θα δηλώνονται σε ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση τόσο του κατασκευαστή όσο και του προμηθευτή, η οποία θα συνοδεύει επί ποινή αποκλεισμού την Προσφορά.

Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001:2000.

Αποδεικτικά για τη μη τοξικότητα και επικινδυνότητα του υλικού.

Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει

(i)λεπτομερή περιγραφή του τρόπου εφαρμογής του προσφερόμενου υλικού, και

(ii)έντυπα, σχέδια, κατάλογοι κ.λ.π. στα οποία θα φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και κάθε λεπτομέρεια, για τον πλήρη και σαφή καθορισμό του προσφερόμενου υλικού. Πληροφοριακό Δελτίο Ασφάλειας Υλικού (σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EEC).

ΟΜΑΔΑ Γ

- Σκυρόδεμα C16/20.

Προδιαγραφές σύνθεσης σκυροδέματος C16/20

Κατηγορία σκυροδέματος : C16 /20

Κατηγορία κάθισης: S3

Μέγιστη διάσταση αδρανών: 31,5 mm

Λόγος Ν/Σ (συνολικό νερό): 0,70

Λόγος Ν/Σ ( ελεύθερο νερό): 0,648

Φαινόμενο ειδικό βάρος σκυροδέματος: 2,364 Kg/m3

Ο ανάδοχος της προμήθειας του σκυροδέματος C16/20 πρέπει να έχει πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19/11/2020 O Συντάξας Βουδούρης Παναγιώτης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19/11/2020 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασόπουλος Σωτήρης Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 	ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της επιχείρησης ………………………………………………, με έδρα στ ……………..………...., οδός …………………………………………., αριθμός ………, τηλέφωνο …………………., fax …………….

ΟΜΑΔΑ Α

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Προσφερόμενη τιμή | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV 44111000-1 |
| 1 | Άμμος οικοδομής | Μ3 | 50 |  |  |
| 2 | Χαλίκι | Μ3 | 50 |  |  |
| 3 | Πλάκα πεζοδρομίου διαστ. 40Χ40 | Μ2 | 600 |  |  |
| 4 | Πλέγμα Τ139 (2μ.x5μ.) | ΤΜΧ | 60 |  |  |
| 5 | Βελτιωτικό γαλάκτωμα κονιαμάτων (τύπου Revinex) | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 6 | Έτοιμος λευκός σοβάς | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 7 | Κράσπεδα (1μ.X0,15μ.X0,30μ.) | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ |
| 8 | Τσιμεντοσωλήνας οπλισμένος (πηγάδι) Φεσωτ.150 εκ | ΤΜΧ | 3 |  |  |
| 9 | Καπάκι αντίστοιχης διαμέτρου (με το Φεσωτ.150 εκ) | ΤΜΧ | 1 |  |  |
| 10 | Τσιμεντοσωλήνας οπλισμένος (πηγάδι) Φεσωτ.180 εκ | ΤΜΧ | 1 |  |  |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΟΜΑΔΑ Β

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Προσφερόμενη τιμή | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV 44113620-7 |
| 1 | Άσφαλτος ψυχρή 25 kgr | ΤΜΧ | 500 |  |  |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΟΜΑΔΑ Γ

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Προσφερόμενη τιμή | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV 44114100-3 |
| 1 | Σκυρόδεμα C16/20 | Μ3 | 306 |  |  |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ο κάθε προμηθευτής μπορεί να συμμετάσχει σε μια ή περισσότερες ομάδες.

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ      /      /2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 	ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 32/2020

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ: 38.999,00 € πλέον ΦΠΑ

# ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειας.

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια οικοδομικών υλικών, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μαραθώνα σε οικοδομικά υλικά για το έτος 2020-2021. Η προμήθεια θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και οι ανάλογες οικοδομικές εργασίες θα εκτελεσθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

- του ν. 4605/2019 (Α’52) και ιδίως των άρθρων 43 και 44,

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία.

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:

- Η παρούσα Διακήρυξη.

- Η Οικονομική Προσφορά.

- Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης

- Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

- Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.

- Η τεχνική έκθεση.

Άρθρο 4ο: Σύμβαση.

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ. 4 του Ν.4412/2016, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αυτής, η όποια θα είναι ίση προς πέντε τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού (αξία χωρίς τον Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην ορισθείσα προθεσμία κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής υπέρ της αναθέτουσας αρχής. Η δε κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα οικονομικό φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Άρθρο 5ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου.

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 6ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

6.1 Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ (€).

6.2 Οι τιμές προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια των συμβατικών υποχρεώσεων και για κανένα λόγο ή αιτία (σε καμία περίπτωση) δεν δικαιούται ο ανάδοχος-προμηθευτής να τις αναπροσαρμόσει ή να τις αναθεωρήσει.

6.3 Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας, πλην Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 7ο: Χρόνος και Τόπος Παράδοσης των υλικών .

7.1 Ο ανάδοχος πριν την εκτέλεση - παράδοση του συμβατικού αντικειμένου θα έρχεται σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα/ουσα της σύμβασης, τα στοιχεία του οποίου θα γνωστοποιούνται στον ανάδοχο από την αρμόδια υπηρεσία.

7.2 Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά με δελτία παραγγελίας του Δήμου προς τον προμηθευτή σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η παραγγελία μπορεί να γίνεται μέσω εγγράφου, με  fax ή  σε επείγουσες περιπτώσεις μέσω τηλεφώνου.

7.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια (επιβλέποντα της σύμβασης), και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

7.4 Κατά τα λοιπά για τον χρόνο παράδοσης και την ενδεχόμενη παράτασή του, τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας, την παραλαβή των ειδών και το χρόνο παραλαβής υλικών, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206, 207, 208 & 209 του Ν.4412/2016.

Η προμήθεια ολόκληρης της ποσότητας των υλικών θα ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Άρθρο 8ο: Παραλαβή ειδών.

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής, ο δε ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται με μακροσκοπική εξέταση του υπό προμήθεια είδους.

Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει τα υλικά με παρατηρήσεις, ισχύουν οι ανωτέρω διατάξεις. Σχετικά με την απόρριψη των συμβατικών υλικών και αντικατάσταση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9ο: Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη.

| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19/11/2020 O Συντάξας Βουδούρης Παναγιώτης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19/11/2020 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασόπουλος Σωτήρης Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- |