ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 16 /2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: 30/07/2021

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

-------------------------------------------------

Ταχ. Δ/νση : Οινόης 6 ,Μαραθώνας

Tαχ. Kωδ    : 19007

Τηλ             : 2294320974

Email          : kathariotita@marathon.gr

| ΕΡΓΟ : | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΘYΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
| --- | --- |

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 19.800,00 ευρώ |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. 24% | 4.752,00 ευρώ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 24.552,00 ευρώ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | Αρ. μελετησ 16/2021 Μαραθώνας 30/07/2021 |
| --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ, ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΙΩΝ |
|  | ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  | ΠΡΟΫΠ: 24.552,00 € με ΦΠΑ 24% |

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών, του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την ανάγκη που προέκυψε για την προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθυρίδων, αποτελούμενων από δώδεκα (12) οστεοθυρίδες η κάθε μία κατασκευή όπως αναλυτικά περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

| Α/Α | ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ | ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΕΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ | 108 |
| 2 | ΒΑΡΝΑΒΑ | 12 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 120 |

Πρόκειται για οστεοθυρίδες που θα τοποθετηθούν στα δημοτικά κοιμητήρια, όπου δεν υπάρχουν τέτοιας κατασκευής οστεοθυρίδες. Επίσης θα τοποθετηθούν επιπλέον οστεοθυρίδες σε κοιμητήρια που προϋπάρχουν προς συμπλήρωση των υφιστάμενων κατασκευών που είχαν τοποθετηθεί με προηγούμενη προμήθεια. Σκοπός της παρούσας προμήθειας είναι να καλυφθούν όσο το δυνατό περισσότερες από τις ανάγκες των δημοτικών κοιμητηρίων.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων», Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2021.

Η Συντάξασα                                                        θεωρήθηκε

Μαραθώνας  30/07/2021

| Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ |
| --- | --- |
| ΣΟΦΙΑ ΜΕΞΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | Αρ. μελετησ 16/2021 Μαραθώνας 30/07/2021 |
| --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ, ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΙΩΝ |
|  | ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  | ΠΡΟΫΠ: 24.552,00 € με ΦΠΑ 24% |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή κατασκευής οστεοθυρίδων

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Α5/1210, άρθρο 11, παρ. 2, «Περί όρων ιδρύσεως κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 424Β/78) οι οστεοθυρίδες θα έχουν διαστάσεις τουλάχιστον 0,30χ0,30χ0,55μ. Εντός των θυρίδων θα τοποθετούνται μεταλλικές οστεοθήκες για τη φύλαξη των οστών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα προμήθεια. Οι θυρίδες θα κλείνουν με εξωτερικά θυρόφυλλα για να μην φαίνονται οι θήκες.

Η κάθε κατασκευή οστεοθυρίδων (συγκρότημα) στην πρόσθια όψη θα αποτελείται από δώδεκα (12) θυρίδες σε διάταξη  τεσσάρων σειρών καθ’ ύψος επί τρείς θυρίδες στη σειρά. Κάθε κατασκευή οστεοθυρίδων θα έχει ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις μήκος 205cm, πλάτος 45cm, και ύψος 168cm.

Κάθε θυρίδα θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις: μήκος 57 cm, πλάτος (βάθος) 36 και ύψος 30 cm. Στο άνοιγμα κάθε θυρίδας θα τοποθετηθεί λευκή μαρμάρινη πλάκα – πόρτα- κατάλληλων διαστάσεων (60 cm πλάτος, 35  ύψος και πάχος 2cm), η οποία θα φέρει περιμετρικά εγκοπή έτσι ώστε να κλείνει ερμητικά και να προστατεύεται το περιεχόμενο της θυρίδας. Θα τοποθετηθούν δώδεκα (12) πόρτες ανά συγκρότημα οστεοθυρίδων. Σε κάθε θυρίδα θα τοποθετηθεί κλειδαριά ασφαλείας και αρίθμηση σε χρυσό χρώμα (ορειχάλκινοι αριθμοί), σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Επίσης η πόρτα σταθεροποιείται στην οροφή της οστεοθυρίδας με ειδική ορειχάλκινη πεταλούδα χρυσού χρώματος. Στο μέσο της πόρτας θα τοποθετηθεί βιδωμένος ορειχάλκινος κρίκος χρυσού χρώματος.

Οριζόντια ενδιάμεσα μεταξύ των οστεοθυρίδων θα τοποθετηθούν πέντε πλάκες του ιδίου υλικού κατασκευής διαστάσεων 205 cm μήκος, 45 cm πλάτος και 3 cm ύψος, οι οποίες στη μια πλευρά του μήκους θα φέρουν κατάλληλη πατούρα για τη συγκράτηση των πλακών επικάλυψης των ανοιγμάτων των θυρίδων.

Οι μεμονωμένες οστεοθυρίδες θα συγκολλούνται μεταξύ τους με ακρυλική κόλλα μαρμάρου.

Στο άνω μέρος της κατασκευής οστεοθυρίδων θα τοποθετηθεί δίρριχτη στέγη, διαστάσεων 145 cmχ 40cm, αποτελούμενη από δύο τριγωνικά αετώματα, μεγίστου ύψους 40cm, και δύο πλάκες επικάλυψης. Το αέτωμα της πρόσοψης θα είναι επικαλυμμένο με λευκό μάρμαρο. Στην πρόσθια όψη της αετώματος θα τοποθετηθεί ορειχάλκινος σταυρός χρυσού χρώματος διαστάσεων 25 cm x13cm.

Απόκλιση από τις επιμέρους διαστάσεις γίνονται αποδεκτές με την προϋπόθεση ότι η απόκλιση στις εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνάει το 5% και τηρούνται οι ελάχιστες διαστάσεις των θυρίδων.

Η έδραση της κατασκευής των οστεοθυρίδων θα κατασκευαστεί από τον προμηθευτή. Μεταξύ της βάσης και των συγκροτημάτων των θυρίδων παρεμβάλλεται προκατασκευασμένη πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα λευκού τσιμέντου πάχους 8 – 10 cm, που θα φέρει στο κάτω μέρος αυλακώσεις, οι οποίες θα γεμίσουν με υδαρές κονίαμα για καλύτερη πρόσφυση.

Οι οστεοθυρίδες θα πρέπει να συναρμολογούνται από τον κατασκευαστή επιτόπου στις τελικές θέσεις τοποθέτησης.

Περιγραφή υλικού κατασκευής

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Α5/1210, άρθρο 11, παρ. 2, «Περί όρων ιδρύσεως κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 424Β/78). Το οστεοφυλάκιο θα αποτελείται από στεγασμένο χώρο στον οποίο θα υπάρχουν κατάλληλες θυρίδες διαστάσεων τουλάχιστον 0,30χ0,30χ0,55μ, για την τοποθέτηση των οστεοθηκών. Οι θυρίδες θα κλείνουν με εξωτερικά θυρόφυλλα για να μην φαίνονται οι θήκες.

Οι παραπάνω θυρίδες δύναται να κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα με εμφανή τοιχώματα, δηλαδή λεία χωρίς ρωγμές και επιφανειακές ατέλειες, πάχους τουλάχιστον 5,5 εκ.. Θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα μικρής κοκκομετρίας τύπου γαρμπιλομπετόν ή αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, που η σύνθεση του να πληροί τουλάχιστον την κατηγορία αντοχής του σκυροδέματος C20/25, όπως θα αποδεικνύεται από εργαστηριακά αποτελέσματα πιστοποιημένων εργαστηρίων ελέγχου ή δημοσίων εργαστηρίων του υλικού της παρτίδας των οστεοθυρίδων της προμήθειας, και να είναι σύμφωνη με την τεχνική προδιαγραφή ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-01-0100.

Το μίγμα θα περιέχει κατ’ ελάχιστο λευκό τσιμέντο, αδρανή όπως άμμο, γαρμπίλι, μάρμαρο κλπ. Και στεγανωτικό υλικό μάζας, ώστε να επιτευχθεί η λευκότητα του αποτελέσματος, η αδιαβροχοποίηση του κονιάματος, η αύξηση της αντοχής του σκυροδέματος και η ελαχιστοποίηση των ρωγμών.

Το ανωτέρω σκυρόδεμα θα είναι οπλισμένο με πλέγμα διαμέτρου τουλάχιστον Φ4,2 mm και μέγιστου βρόγχου 10χ10 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-01-01-00.

Οι μεμονωμένες οστεοθυρίδες θα συγκολλούνται μεταξύ τους με ακρυλική κόλλα μαρμάρου, ενώ το τελικό αποτέλεσμα θα αδιαβροχοποιηθεί εξωτερικά με ειδικό βερνίκι πολυουρεθανικής βάσης.

Στην περίπτωση επιτόπιας σκυροδέτησης των απαιτούμενων οστεοθυρίδων, για την απόδειξη της αντοχής θα γίνουν εργαστηριακές δοκιμές με λήψη δοκιμίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο της κατασκευής θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση διπλωματούχου μηχανικού με την οποία θα βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και αντοχή της.

Η όλη κατασκευή θα καλύπτεται με τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια εγγύηση αντοχής στα φορτία που θα την επιβαρύνουν, καθώς και στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση που εμφανιστούν ρηγματώσεις ή άλλες ενδείξεις για τη μείωση της αντοχής της κατασκευής, που οφείλεται στην ποιότητα των υλικών ή κακοτεχνία κατά την κατασκευή, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει ολόκληρη την κατασκευή οστεοθυρίδων.

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα των πιστοποιημένων εργαστηρίων ελέγχου ή δημοσίων εργαστηρίων του υλικού, όπως αυτό ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, της συγκεκριμένης παρτίδας των οστεοθυρίδων της προμήθειας που αφορά στο Δήμο Μαραθώνος, και θα είναι σύμφωνη με την τεχνική προδιαγραφή ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-01-01-00, θα προσκομισθούν κατά την παραλαβή των οστεοθυρίδων.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 για τις συγκεκριμένες κατασκευές. Επίσης θα πρέπει να προσκομισθούν συμβάσεις προμήθειας ή βεβαιώσεις/πρωτόκολλα παραλαβής της τελευταίας τριετίας, ανάλογες με την κατασκευή προκατασκευασμένων οστεοθυρίδων σε άλλους φορείς.

Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγή των θέσεων τοποθέτησης των οστεοθυρίδων στα δημοτικά κοιμητήρια, αν το κρίνει αναγκαίο, χωρίς την τροποποίηση της ποσότητας των οστεοθυρίδων και του προϋπολογισμού της μελέτης.

Η τοποθέτηση  των οστεοθυρίδων θα γίνει στα υποδεικνυόμενα κοιμητήρια από την  υπηρεσία, εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης η μεταφορά, τοποθέτηση των οστεοθυρίδων και η κατασκευή τσιμεντένιας  βάσης που θα στερεωθούν τα συγκροτήματα.

Η Συντάξασα                                                        θεωρήθηκε

Μαραθώνας  30/07/2021

| Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ |
| --- | --- |
| ΣΟΦΙΑ ΜΕΞΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | Αρ. μελετησ 16 /2021 Μαραθώνας 30/07/2021 |
| --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ, ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΙΩΝ |
|  | ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  | ΠΡΟΫΠ: 24.552,00 € με ΦΠΑ 24% |

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Α.Τ. | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ, ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙ) | 1 | ΤΕΜ. | 165,00 | 108 | 17.820,00 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ, ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΒΑΡΝΑΒΑ) | 1 | ΤΕΜ. | 165,00 | 12 | 1980,00 |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 19.800,00 € |
|  |  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% | 4.752,00 € |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24.552,00 € |

Η Συντάξασα                                                        θεωρήθηκε

Μαραθώνας  30/07/2021

| Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ |
| --- | --- |
| ΣΟΦΙΑ ΜΕΞΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | Αρ. μελετησ 16/2021 Μαραθώνας 30/07/2021 |
| --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ, ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΙΩΝ |
|  | ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  | ΠΡΟΫΠ: 24.552,00 € με ΦΠΑ 24% |

# ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Α.Τ. | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ, ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙ) | 1 | ΤΕΜ. |  | 108 |  |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ, ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΒΑΡΝΑΒΑ) | 1 | ΤΕΜ. |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | Αρ. μελετησ 16/2021 Μαραθώνας 30/07/2021 |
| --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ, ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΙΩΝ |
|  | ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  | ΠΡΟΫΠ: 24.552,00 € με ΦΠΑ 24% |

# ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας.

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και κατασκευή τσιμεντένιας βάσης που θα στερεωθούν τα συγκροτήματα των εκατό είκοσι (120) συνολικά οστεοθυρίδων,   108 οστεοθυρίδων για το κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα (Κάτω Σούλι) και 12 οστεοθυρίδων  για το νεκροταφείο της Δημοτικής Ενότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) όπως τροποποιήθηκε με Ν.4782/2021 και ισχύει «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

- Τις διατάξεις του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός ,απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας  και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία

- Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

- Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

- Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

- Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

- Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

- Του Ν.4605 /19 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκ δοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία.

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:

- Η παρούσα Πρόσκληση.

- Η Οικονομική Προσφορά.

- Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

- Ο Προϋπολογισμός.

- Η τεχνική έκθεση.

Άρθρο 4ο: Σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4782/2021, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αυτής, η όποια θα είναι ίση προς τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού (αξία χωρίς τον Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 4 του Ν.4782/2021.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην ορισθείσα προθεσμία κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής υπέρ της αναθέτουσας αρχής. Η δε κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα οικονομικό φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 7 του Ν.4782/2021.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Άρθρο 5ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 6ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

6.1 Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ (€).

6.2 Οι τιμές προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια των συμβατικών υποχρεώσεων και για κανένα λόγο ή αιτία (σε καμία περίπτωση) δεν δικαιούται ο ανάδοχος-προμηθευτής να τις αναπροσαρμόσει ή να τις αναθεωρήσει.

6.3 Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας, πλην Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 7ο: Τρόπος εκτελέσεως .

Τα υλικά θα παραδοθούν στο σύνολο τους ή και τμηματικά, ανάλογα με τις εντολές της υπηρεσίας, αλλά μέσα στην προβλεπόμενη συνολικά προθεσμία. Ο τόπος παράδοσης του υλικού και η ποσότητα θα ορίζεται από την υπηρεσία και η μεταφορά του  θα γίνεται με μεταφορικό μέσο του προμηθευτή.

Σε περίπτωση καθυστερήσεως της παραπάνω παραδόσεως, είτε συνολικής είτε τμηματικής, επιβάλλονται στον προμηθευτή κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8ο: Παραλαβή υλικών.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει κάθε τεμάχιο που θα αποδειχθεί ελαττωματικό. Σε περίπτωση δυστροπίας του προμηθευτή  σε συμμόρφωση και αντικατάσταση αυτών ο Δήμος δικαιούται να προβεί από μόνος του στις αντικαταστάσεις ή επισκευές με δαπάνη της εγγύησης καλής εκτέλεσης του προμηθευτή.

Άρθρο 9ο: Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη.

Η Συντάξασα                                                        θεωρήθηκε

Μαραθώνας  30/07/2021

| Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ |
| --- | --- |
| ΣΟΦΙΑ ΜΕΞΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ |