| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΡΓΟ: ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΙ (6) ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑμεΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |  |
|  | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2022 |
|  | ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  | ΠΡΟΫΠ: 17.600,00 € πλέον ΦΠΑ |

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, με σκοπό την επανατοποθέτηση έξι (6) συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα που διαθέτει ο Δήμος μας. Τα δύο εξ αυτών παλαιότερα έχουν παραχωρηθεί από την Περιφέρεια Αττικής και τοποθετούνται στην Ε΄ κατασκήνωση του Αγίου Ανδρέα και στην θέση ¨ΑΥΡΑ¨, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα αγοράστηκαν το 2021 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΤΠΑ, πρόσκληση 075 Α/Α ΟΠΣ 2309 με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών».

Ο Δήμος Μαραθώνος στα πλαίσια της προσπάθειας να παρέχει την δυνατότητα σε άτομα που έχουν περιορισμένη κινητικότητα, να έχουν πρόσβαση σε παραλίες του Δήμου Μαραθώνος, τοποθετεί στις αρχές κάθε καλοκαιρινής περιόδου τους συγκεκριμένους μη μόνιμους μηχανισμούς. Το μηχάνημα πρόσβασης αποτελεί τη μοναδική λύση παγκοσμίως για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα.

Ο πρώτος μηχανισμός τοποθετείται στην Ε΄ κατασκήνωση του Αγίου Ανδρέα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, φιλοξενώντας άτομα με κινητικά προβλήματα και λειτουργεί για τέσσερις περιόδους μέχρι και 30/9/2022, καθιστώντας απολύτως απαραίτητη την επανατοποθέτηση της μη μόνιμης συναρμολογούμενης αυτής διάταξης. Οι άλλη πέντε μηχανισμοί τοποθετούνται στα παρακάτω σημεία, όπου εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση για τους χρήστες των μηχανημάτων:

- στη θέση ¨ΑΥΡΑ¨ της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης,

- στη Παραλία Νέας Μάκρης – πλησίον Αγ. Κυριακής της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης

- Παραλία Σχοινιά – Θέση Β1 Παλαιό Πεδίο Βολής, Ριζάρι της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα

- Παραλία Μαραθώνα -Αγ. Παντελεήμων της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα

- Παραλία Ζούμπερι (ανάμεσα στο Parking Divers Club και La Costa) της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης

Η εγκατάσταση της μη μόνιμης συναρμολογούμενης διάταξης για την αυτόνομη πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα, τόσο για την Ε΄ κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα όσο και για τις παραλίες της Νέας Μάκρης και του Μαραθώνα, βελτίωσε και ανέβασε το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών, ενώ έδωσε την δυνατότητα σε όσους το έχουν ανάγκη, να χαίρονται τα ευεργετικά οφέλη της θάλασσας, αυξάνοντας χρόνο με το χρόνο τον αριθμό των χρηστών με απόλυτη ασφάλεια.

Η δαπάνη για τη παραπάνω εργασία προϋπολογίζεται στο ποσό των 17.600,00 ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α. 24% (4.224,00 ευρώ) ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 21.824,00 ευρώ.

Η προκηρυσσόμενη εργασία με τίτλο «Επανατοποθέτηση Έξι (6) Συσκευών, για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στη Θάλασσα του Δήμου Μαραθώνος» με CPV:3319620-2, θα βαρύνει:

α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος, οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 70.6117.04, όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση

β) τις πιστώσεις της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος, από χρηματοδότηση, οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.: 15.6482.01. Η επανατοποθέτηση της συσκευής που προορίζεται για την Ε΄ Κατασκήνωση του Αγίου Ανδρέα Δήμου Μαραθώνος, θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Κ.Υ.Α. που αφορούν το χρονικό διάστημα λειτουργίας των Κατασκηνωτικών Χώρων «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του Κορονοϊού COVID-19.

Νέα Μάκρη 12/04/2022	Νέα Μάκρη 12/04/2022

Η Συντάξασα	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.

Αφένδρα Φωτεινή 	Αναστάσιος Κανέλλος

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.	Αρχιτέκνων Μηχανικός Π.Ε.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΡΓΟ: ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΙ (6) ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑμεΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |  |
|  | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2022 |
|  | ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  | ΠΡΟΫΠ: 17.600,00 € πλέον ΦΠΑ |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α΄

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΘΕΣΗ ¨ΑΥΡΑ¨ |
| 1 | ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (SEATRAC) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 € |
| Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ |
| 2 | ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (SEATRAC) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 € |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 5.600,00 € |
|  | ΦΠΑ 24% | 1.344,00€ |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6.844,00 € |

ΟΜΑΔΑ Β΄

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΠΛΣΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ |
| 1 | ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (SEATRAC) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 € |
| ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΧΟΙΝΙΑ-ΘΕΣΗ Β1 ΠΑΛΑΙΟ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΡΙΖΑΡΙ |
| 2 | ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (SEATRAC) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 € |
| ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
| 3 | ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (SEATRAC) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 € |
| ΠΑΡΑΛΙΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ |
| 4 | ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (SEATRAC) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 € |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 12.000,00 € |
|  | ΦΠΑ 24% | 2.880,0 € |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14.880,00 € |

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ (με Φ.Π.Α. 24%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΟΜΑΔΑ Α΄ | 6.844,00 € |
| 2 | ΟΜΑΔΑ Β΄ | 14.880,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 21.724,00 € |

Επισημαίνεται ότι:

- η εγκατάσταση των συσκευών θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Κ.Υ.Α. που αφορούν το χρονικό διάστημα λειτουργίας των Κατασκηνωτικών Χώρων «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του Κορονοϊού COVID-19.

- η κοστολόγηση για την επανατοποθέτηση των συσκευών (SEATRAC) της ΟΜΑΔΑΣ Β΄, έχει ήδη καθοριστεί με υπεύθυνη δήλωση που κατατέθηκε κατά την διαγωνιστική διαδικασία, από τον προμηθευτή για διάστημα πέντε (5) ετών.

Νέα Μάκρη 12/04/2022	Νέα Μάκρη 12/04/2022

Η Συντάξασα	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.

Αφένδρα Φωτεινή 	Αναστάσιος Κανέλλος

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.	Αρχιτέκνων Μηχανικός Π.Ε.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΡΓΟ: ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΙ (6) ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑμεΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |  |
|  | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2022 |
|  | ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  | ΠΡΟΫΠ: 17.600,00 € πλέον ΦΠΑ |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην επανατοποθέτηση και συντήρηση έξι (6) μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων της ΟΜΑΔΑΣ Α΄ και της ΟΜΑΔΑΣ Β΄, για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα με την πραγματοποίηση των κάτωθι εργασιών:

- Συντήρηση μηχανήματος,

- Εγκατάσταση μηχανήματος,

- Απεγκατάσταση μηχανήματος,

- Διασφάλιση καλής λειτουργίας,

- Δοκιμή καλής λειτουργίας,

- Περιοδικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας,

- Διαθέσιμα ανταλλακτικά,

- Επιδιόρθωση βλάβης σε λιγότερο από 48 ώρες,

- Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση πελατών / χρηστών,

1. Συντήρηση και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα

Οι εταιρείες μέσω της προτεινόμενης διαδικασίας θα συντηρήσουν και θα εγκαταστήσουν για λογαριασμό του Δήμου Μαραθώνος, τις συσκευές της αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στα σημεία, που είχαν λειτουργήσει κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2021, χωρίς προβλήματα. Μετά το τέλος της λειτουργίας της θερινής περιόδου θα προβούν στην αποσυναρμολόγηση και αποθήκευση τους στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

Αναλυτικά η συντήρηση των συσκευών της ΟΜΑΔΑΣ Α΄ θα περιλαμβάνει:

- πλήρη οπτικό έλεγχο

- έλεγχο στήριξης ραγών της διάταξης

- έλεγχο της κλίσης των ραγών της διάταξης

- έλεγχο καθίσματος και τροχίσκων φορείου

- χρονομέτρηση του καθίσματος της διάταξης για πλήρη διαδρομή

- έλεγχο κατάστασης συρματόσχοινου

- έλεγχο κατάστασης καλυμμάτων ραγών

- έλεγχο μηχανισμού συμπλέκτη

- έλεγχος ένσφαιρων τριβέων μηχανισμού κίνησης

- έλεγχος ηλεκτρολογικών συνδέσεων

- έλεγχος ηλεκτρονικών διατάξεων

- μέτρηση ηλεκτρικής κατανάλωσης μηχανισμών

- έλεγχος λειτουργίας φωτοδιόδων led

- λίπανση των μερών του συστήματος μετάδοσης της διάταξης

- αντικατάσταση των κινούμενων μερών που έχουν υποστεί φθορά καθώς και των μερών που έχουν διαβρωθεί

Αναλυτικά η συντήρηση των συσκευών της ΟΜΑΔΑΣ Β΄, όπως αποτυπώνεται στην υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, που κατατέθηκε κατά την διαγωνιστική διαδικασία, θα περιλαμβάνει:

- έλεγχος των ιμάντων ανάρτησης (Έλεγχος των επιφανειών του ιμάντα για τυχόν φθορές – αλλοιώσεις, Έλεγχος των εξαρτημάτων (κώνων) σύνδεσης, Έλεγχος του συστήματος αγκύρωσης)

- έλεγχος του ηλεκτρικού πίνακα (Ηλεκτρικές ασφαλιστικές διατάξεις, θερμικών, stop, βολτόμετρου, επαγωγικών διακοπτών, Ηλεκτρολογικών συνδέσεων, Φορτιστή μπαταριών)

- έλεγχος των ερμαρίων/κινητήριων μηχανισμών (Στεγανοποιητικά αξόνων και πόρτας ερμαρίου, Λειτουργία κινητήρων, Έλεγχος των διατάξεων πίεσης ιμάντα και χειρωνακτικού απεγκλωβισμού)

- έλεγχος μπαταριών (έλεγχος δυναμικού, καθαριότητα πόλων και επιφάνειας συνδέσεων)

- έλεγχος στοιχείων διαδρόμου (έλεγχος σφιξίματος βιδών, έλεγχος απώλειας βιδών, έλεγχος ευθυγράμμισης

- έλεγχος συστημάτων απόσβεσης του τελευταίου στοιχείου (έλεγχος ελατηρίων και τροχαλιών παρέκκλισης)

- έλεγχος τροχών στοιχείων (έλεγχος περιστροφής)

- έλεγχος Φορείου καθίσματος (έλεγχος κίνησης τροχών, άξονα αγκύρωσης ιμάντων, φθορές ζάντας)

- έλεγχος καθίσματος (έλεγχος διατάξεων ασφάλισης καθίσματος, έλεγχος κατάστασης – αντοχής υφάσματος)

- έλεγχος φωτοβολταϊκού συστήματος (έλεγχος απόδοσης – καθαρισμοί)

- έλεγχος τηλεχειριστήριου (έλεγχος μπαταριών, έλεγχος κεραίας)

Η εγκατάσταση των συσκευών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Κ.Υ.Α. που αφορούν «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του Κορονοϊού COVID-19», για την λειτουργία των Κατασκηνωτικών Χώρων.

Παράλληλα με την τοποθέτησή τους θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης στα σημεία που αυτό είναι εφικτό. Η συντήρηση δεν θα περιλαμβάνει φθορές που θα προέρχονται από κακόβουλη χρήση.

Οι συσκευές θα εγκατασταθούν από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας στο ίδιο σημείο που είχαν εγκατασταθεί και το έτος 2021. Η εγκατάσταση της συσκευής θα πραγματοποιηθεί στο χρόνο που θα συμφωνηθεί με τη Διεύθυνση του Δήμου.

3. Απεγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα

Μετά το τέλος της θερινής περιόδου του 2022 οι συσκευές θα πρέπει να απεγκατασταθούν και να αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένο δυναμικό της εταιρίας. Ο Δήμος Μαραθώνος θα παραλάβει τις συσκευές ώστε να τις αποθηκεύσει στις εγκαταστάσεις του.

4. Διασφάλιση καλής λειτουργιάς μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων  για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα

Στις συσκευές που θα επανατοποθετηθούν στις παραλίες του Δήμου Μαραθώνος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και αναβάθμιση αυτών, σε όσα σημεία είναι δυνατό στα συγκεκριμένα μοντέλα. Επιπρόσθετα θα πρέπει να παρέχεται από την εταιρία οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστεί τόσο σε επίπεδο υλικών όσο και σε επίπεδο τεχνογνωσίας για την ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση των ΑμεΑ στο θαλάσσιο περιβάλλον.

5. Δοκιμή καλής λειτουργιάς μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων, για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα

Η εταιρεία με την εγκατάσταση και παράδοση των συσκευών θα πρέπει να πραγματοποιήσει δοκιμή καλής λειτουργίας των συσκευών ως πλήρες σύστημα αλλά και των υποσυστημάτων υποστήριξής τους. Η δοκιμή επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η τήρηση των προδιαγραφών.

6. Περιοδικοί έλεγχοι καλής λειτουργιάς μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων  για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα

Η εταιρία είναι υπεύθυνη για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων της αυτόνομης πρόσβασης ΑΜεΑ στη θάλασσα. Θα πρέπει εξειδικευμένο προσωπικό να επισκέπτεται τα μηχάνημα τουλάχιστον μία φορά ανά μήνα και να ελέγχεται η ορθή λειτουργία των εγκατεστημένων διατάξεων. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας
 (ISO 9001_2015 και ISO 14001_2015) και τα φύλλα ελέγχου θα πρέπει να αρχειοθετούνται και να βρίσκονται στην διάθεση του Δήμου αν ζητηθούν.

7. Διαθέσιμα ανταλλακτικά

Η εταιρία θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της επαρκές απόθεμα από μια σειρά ανταλλακτικών, για την κάλυψη των πιθανών βλαβών των συγκεκριμένων μοντέλων μηχανημάτων της αυτόνομης πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα.

8. Επιδιόρθωση Βλάβης

Από την στιγμή που θα παρουσιαστεί τυχών βλάβη των συγκεκριμένων μηχανημάτων, η εταιρία είναι υπεύθυνη να προβεί στην επιδιόρθωση και αποκατάσταση τους σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 48 ωρών.

9. Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών/Χρηστών

Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να παρέχει άμεση τηλεφωνική εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό σε πιθανά αιτήματα που κάνουν χρήση των μηχανημάτων, καθώς και να παρέχονται διευκρινήσεις τυχόν τεχνικών αιτημάτων.

Νέα Μάκρη 12/04/2022	Νέα Μάκρη 12/04/2022

Η Συντάξασα	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.

Αφένδρα Φωτεινή 	Αναστάσιος Κανέλλος

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.	Αρχιτέκνων Μηχανικός Π.Ε.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΡΓΟ: ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΙ (6) ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑμεΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης …………………………………………………………………, με έδρα στ ……………..………...., οδός …………………………………………., αριθμός ………, τηλέφωνο ………………………..., fax …………….

ΟΜΑΔΑ Α΄

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΘΕΣΗ ¨ΑΥΡΑ¨ |
| 1 | ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (SEATRAC) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  | € |
| Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ |
| 2 | ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (SEATRAC) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  | € |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | € |
|  | ΦΠΑ 24% | € |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | € |

ΟΜΑΔΑ Β΄

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ |
| 1 | ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (SEATRAC) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  | € |
| ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΧΟΙΝΙΑ-ΘΕΣΗ Β1 ΠΑΛΑΙΟ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΡΙΖΑΡΙ |
| 2 | ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (SEATRAC) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  | € |
| ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
| 3 | ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (SEATRAC) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  | € |
| ΠΑΡΑΛΙΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ |
| 4 | ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (SEATRAC) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  | € |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | € |
|  | ΦΠΑ 24% | € |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | € |

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ      /      /2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΡΓΟ: ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΙ (6) ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑμεΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |  |
|  | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2022 |
|  | ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  | ΠΡΟΫΠ: 17.600,00 € πλέον ΦΠΑ |

# ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειας.

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, με σκοπό την επανατοποθέτηση και συντήρηση των έξι (6) μη μόνιμων μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στην θάλασσα που διαθέτει ο Δήμος Μαραθώνος.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις :

- Του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας  και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία, όπως ισχύει».

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),(ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) (ΦΕΚ 114/τ.Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008, (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

- Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

- Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α΄/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4057/2012 ΦΕΚ 54/τ.Α΄/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και το Ν. 4210/2013 ΦΕΚ 254/τ. Α΄/21-11-2013  «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

- Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

- Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4337/15) και ισχύουν σήμερα.

- Την αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ 328Β/13-2-2014) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών

- Το υπ΄ αριθμ. 8220/14-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών – Τμήμα Β΄-Μελετών και έργων.

Άρθρο 3ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.

Η εκτέλεση της εργασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχεία.

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

- Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Τεχνικές Προδιαγραφές

- Τεχνική Έκθεση

Άρθρο 5ο: Τιμές προσφορών

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία ώστε να μην αποκλειστεί από αυτήν, ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, με τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, τα πλήρη στοιχεία του Δήμου Μαραθώνος, τον αριθμό και τον τίτλο της ανακοίνωσης – πρόσκλησης, τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (συμπεριλαμβανομένων διεύθυνσης, τηλεφώνου επικοινωνίας και φαξ).

Εντός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς εμπεριέχονται – τοποθετούνται από κάθε συμμετέχοντα:

- η οικονομική του προσφορά (συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες το έντυπο της υπηρεσίας) και

- τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – έγγραφα που απαιτεί η παρούσα μελέτη.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ενενήντα (90) μέρες από την επόμενη της υποβολής τους, καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους.

Από την προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι η παρεχόμενη εργασία συμφωνεί πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Άρθρο 6ο: Σύμβαση.

Ο Ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση, προσκομίζοντας τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υπογράφοντος την σύμβαση.

Άρθρο 7ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου.

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας, πλην Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 9ο: Χρόνος και Τόπος Παράδοσης των υλικών .

Οι προς παροχή εργασίες θα παραδοθούν σε τόπους και χρόνους που θα οριστούν από την Υπηρεσία. Η αρμόδια, κατά το Νόμο Επιτροπή του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα παραλάβει την εργασία μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών, κατά την κρίση της.

Άρθρο 10ο: Παραλαβή ειδών.

Η παραλαβή της εργασίας που περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, θα γίνεται από την αρμόδια από τον νόμο Επιτροπή μετά από δοκιμές και έλεγχο των συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜεΑ στη θάλασσα κατά την κρίση της. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής καλεί τον ανάδοχο να αποκαταστήσει την βλάβη βάσει των τεχνικών προδιαγραφών.

Άρθρο 11ο: Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας

Για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, θα πρέπει ο ανάδοχος να παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστεί, τόσο σε επίπεδο υλικών όσο και σε επίπεδο τεχνογνωσίας για την ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση των ΑμεΑ στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει στην διάθεσή του επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών για την κάλυψη των πιθανών βλαβών. Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τεχνική βοήθεια για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δυσλειτουργιών και η κάθε βλάβη που εμφανίζεται στις συσκευές θα πρέπει να αποκαθίσταται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της έγγραφης εντολής της υπηρεσίας.

Άρθρο 12ο: Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της παρούσας μελέτης

Νέα Μάκρη 12/04/2022	Νέα Μάκρη 12/04/2022

Η Συντάξασα	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.

Αφένδρα Φωτεινή 	Αναστάσιος Κανέλλος

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.	Αρχιτέκνων Μηχανικός Π.Ε.