| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ: | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΟΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: | 36.828,00€ (με ΦΠΑ 24%) |

ΘΕΜΑ :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΠΙΝΑΚΑΣ CPV

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η παρούσα έκθεση αφορά εργασίες και  προμήθεια εξοπλισμού ( οργάνων, επίστρωση ασφαλείας και λοιπού αστικού εξοπλισμού,  με την τοποθέτησή τους) , προς αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων,  στις πυρόπληκτες περιοχές του  Δήμου Μαραθώνα, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας, όπως αυτές έχουν καθορισθεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176, ΕΝ1177 και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθμτ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014)  και πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά. Τα νέα όργανα θα είναι σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της μελέτης.

Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η αποκατάσταση  λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων ώστε να καταστεί  ασφαλής και να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και την αναψυχή των παιδιών. Θα εκδοθούν πιστοποιητικά συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα.

Η αποκατάσταση των κοινοχρήστων χώρων στις πυρόπληκτες περιοχές αποσκοπεί στην επαναφορά τους στην προτέρα κατάσταση και επιπλέον στον εμπλουτισμό και στην ανάπλαση τους. ώστε να αναπτυχθούν ασφαλείς χώροι  ψυχαγωγίας.

  - ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Στόχος είναι η αναζωογόνηση και αναβάθμιση της περιοχής ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης και συνάθροισης όχι μόνο για τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες που επιστρέφουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα σε περιόδους διακοπών κατά τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, βασικό κριτήριο των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι η παροχή ευκαιριών αναψυχής και παιχνιδιού δημιουργία σύγχρονου, λειτουργικού και ασφαλούς χώρου αναψυχής για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες.

Η  αποκατάσταση και η ανάπλαση του κοινοχρήστου χώρου περιλαμβάνει :

- επιλογή νέων οργάνων-παιχνιδιών που συμφωνούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τα οριζόμενα από την ελληνική νομοθεσία.

- Την ασφάλεια που πρέπει να παρέχει στα παιδιά η επιλογή των παιχνιδιών, καθώς και η θέση των καθιστικών για καλύτερη επίβλεψη από τους συνοδούς των παιδιών.

- Την  ποικιλία των παιχνιδιών, ώστε να προσφέρονται εναλλακτικές ευκαιρίες για παιχνίδι και εκπαίδευση.

- Την  τήρηση των ορίων ασφαλείας του κάθε παιχνιδιού, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι τραυματισμού.

- Η κάλυψη των χώρων πτώσης των οργάνων με κατάλληλες επιφάνειες προστασίας πτώσεων.

- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.ΜΕΤΡ. | ΤΕΜ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ | ΤΜΧ | 1,00 |
| 2 | ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ | ΤΜΧ | 1,00 |
| 3 | ΚΟΥΝΙΑ 4ΘΕΣΙΑ ΜΙΚΤΗ | ΤΜΧ | 1,00 |
| 4 | ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 1ΘΕΣΗΣ | ΤΜΧ | 2,00 |
| 5 | ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ | ΤΜΧ | 3,00 |
| 6 | ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ | ΤΜΧ | 1,00 |
| 7 | ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΡΟΥΖΕΛ | ΤΜΧ | 1,00 |
| 8 | ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ | ΤΜΧ | 2,00 |
| 9 | ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ | ΤΜΧ | 1,00 |

Ο προδιαγραφόμενος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος, έτοιμος προς χρήση με τα  απαραίτητα δάπεδα απορρόφησης κρούσεων, σύμφωνος με τις απαιτήσεις ασφαλείας και τα πρότυπα του άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 απόφασης, και όπως αυτό τροποποιήθηκε με την Απόφαση 27934 /2014, και με  πιστοποιημένη εγκατάστασή του από τους φορείς - αρχές του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ.28492/2009 απόφασης. Η τελική χωροθέτηση των οργάνων και του αστικού εξοπλισμού θα γίνει κατόπιν υπόδειξης από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ,         31-5-23

Η Συντάξασα         					                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μαρί Σταμπολίδου 					  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης  Τ.Υ.

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε					Αναστάσιος Κανέλλος

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ: | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΟΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: | 36.828,00€ (με ΦΠΑ 24%) |

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο εξοπλισμός αποκατάστασης  κοινοχρήστων χώρων θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών της μελέτης. Η διαμόρφωση και ο  εξοπλισμός θα πραγματοποιηθεί  από υλικά άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.

  - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η αποκατάσταση του χώρων θα γίνει με γνώμονα την ασφάλεια των επισκεπτών και χρηστών του χώρου και των οργάνων . Ειδικότερα:

- Ο εξοπλισμός θα είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.

- Τα όργανα θα πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176  και θα φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης .

- Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει θα πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176, ΕΝ1177, ΕΝ71-3.

- Ο προμηθευτής και ο υπεύθυνος που θα αναλάβει την εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών, θα φέρει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001, σχετικά με εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς, δαπέδων και αστικού εξοπλισμού ή άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα..

Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου (άρθρο 4 παρ 2 Ν28492/1805-2009 και όπως αυτός τροποποιήθηκε).

  - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας  που θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτουν για καθένα από αυτούς πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, με το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΝ1176.

Ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί θα σημαίνεται ευκρινώς με, μόνιμα σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα:

α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή του διανομέα, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου.

β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής.

γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναμού του.

Ο προμηθευτής/κατασκευαστής θα παραδίδει για κάθε εξοπλισμό που θα παραδίδεται όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176−1.

Ο προμηθευτής/κατασκευαστής θα προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνει τον/τους αρμόδιο/αρμόδιους που θα αναλάβουν την εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών και ο οποίος / οι οποίοι  θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος/πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 σχετικά με την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικών χαρών, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων.

Ο προμηθευτής/κατασκευαστής θα προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι δύναται να προμηθεύει τα επί μέρους ανταλλακτικά έτσι ώστε τα όργανα να συνεχίζουν να πληρούν τις προδιαγραφές  ΕΝ 1176, σύμφωνα με την Υ.Α. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του παιδότοπου καθ΄ όλη την διάρκεια της προσφερόμενης εγγύησης, τουλάχιστον για πέντε χρόνια. Η εν λόγω συντήρηση και προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών που τυχόν προκύψει δεν καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση.

Ο προμηθευτής/κατασκευαστής θα προσκομίσει λεπτομερή περιγραφή και Τεχνικά έντυπα (prospectus) με απεικόνιση. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται με τρόπο μονοσήμαντο έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους.

Ειδικότερα για κάθε  είδος θα υπάρχει:

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής,

β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος,

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου.

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας».

Ο προμηθευτής/κατασκευαστής θα προσκομίσει, χωρίς κάποια άλλη αμοιβή:

- Τεύχος καθορισμού των ποιοτικών στοιχείων των υλικών του νέου εξοπλισμού που εγκαθίσταται, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176-.

- Σχέδιο γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα όπως θα διαμορφωθεί η χώρος μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας.

- όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176−1

  - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΥΛΙΚΑ

Τα παρακάτω στοιχεία ισχύουν όπου στις τεχνικές περιγραφές δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό για τα μέρη των εξοπλισμών ο οποίος είναι συμβατός με τα πρότυπα Uni En1176/1177 και η εταιρεία παραγωγής φέρει πιστοποίηση ISO 9001, ISO 14001, PEFC και FSC.

ΞΥΛΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πλαστικοποιημένο ξύλο σκανδιναβικής πεύκου εμποτισμένο με πίεση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο DIN 68800/3 και στη συνέχεια κερωμένο.

HDPE (High Density Polyethylene)

Το HDPE (High Density Polyethylene – Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο) είναι υλικό που αναγνωρίζεται παγκόσμια για τις αξιόλογες θερμομηχανικές, ηλεκτρικές και χημικές του ιδιότητες. Ανήκει στις κατηγορίες του πολυαιθυλενίου (τον κυριότερο εκπρόσωπο της οικογένειας των πολυολεφινών), το οποίο παράγεται μετά από πολυμερισμό του αιθυλενίου. Έχει αξιοσημείωτα μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και την ηλιακή ακτινοβολία, ανεξάρτητα από τις γεωλογικές συνθήκες.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα Α2-Α4 ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια και τα χρώματα έχουν σαν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού.

ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Οι θεμελιώσεις θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους του ΕΝ1176 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεμελίωσης θα συνιστώνται από σκυρόδεμα C 16/20. Οι κατακόρυφοι κοιλοδοκοί στήριξης του οργάνου θα πακτώνονται στο σκυρόδεμα της βάσης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η συναρμολόγηση και η εγκατάσταση του εξοπλισμού (με την θεμελίωση τους), πλήρους και έτοιμου προς χρήση, καθώς και η κατασκευή των απαιτούμενων υποβάσεων σκυροδέματος, για την ορθή εγκατάσταση των δαπέδων ασφαλείας και κάθε άλλη δαπάνη για χωματουργικές εργασίες και μικροϋλικά.

  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη θα είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο και το πλήθος των δραστηριοτήτων που προσφέρουν, το πλήθος χρηστών που απασχολούν, τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται και τα υλικά κατασκευής.

Αποκλίσεις

Στις διαστάσεις των παιχνιδιών και λοιπών ειδών της μελέτης καθώς και των χώρων ασφαλείας επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±10%, όπως επίσης και ±10% στις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων.

Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των παιχνιδιών επιτρέπονται σε ποσοστό ±10%, αντιστοίχως. Σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στον χώρο ασφαλείας, οδηγούν σε αύξηση του χώρου αυτού σε σχέση με τις αναφερόμενες στην μελέτη διαστάσεις, ο προμηθευτής/κατασκευαστής θα υποχρεούται σε αντίστοιχη αύξηση στην ποσότητα των δαπέδων ασφαλείας, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον Δήμο.

Επιπλέον, σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στο ύψος πτώσης των εξοπλισμών, οδηγούν σε αύξηση του ύψους αυτού σε σχέση με το αναγραφόμενο στην μελέτη, αυτό θα συνεπάγεται και την αντίστοιχη αύξηση του πάχους του προσφερόμενου δαπέδου, ώστε οι επιφάνειες απορρόφησης κραδασμών να πληρούν τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον Δήμο.

Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές .

- ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ

# Γενικές διαστάσεις

# 400 cm x270cm x330 cm

# Γενικά Χαρακτηριστικά

# Δραστηριότητες:  ανάβαση-ολίσθηση, αναρρίχηση, γέφυρα, διαδραστικά παιχνίδια

# Ηλικιακή ομάδα:  +3

# Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

# Γενική τεχνική περιγραφή

Κατασκευασμένο από ξύλο συμβατό με κριτήρια CAM.

Προφίλ 90 x 90 με άκρες στρογγυλεμένο, ιδανικό για εξωτερική χρήση, επεξεργασμένο για να αντέχει στους παράγοντες ατμοσφαιρικός. Όλα τα μπουλόνια και τα παξιμάδια από ανοξείδωτο χάλυβα. Αποτελείται από

1 Τετράγωνος πύργος, πλατφόρμα h 140 cm
1 Τετράγωνος πύργος χωρίς στέγη, πλατφόρμα h 90cm
1 διαφάνεια h 90 cm
1 διαφάνεια h 140 cm
1 πλατφόρμα ανύψωσης
2 πλαϊνά προστατευτικά πάνελ
1 κιγκλίδωμα
1 Κεκλιμένη σταθερή γέφυρα
1 παιχνίδι τικ-τακ

- ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΡΟΥΖΕΛ

# Γενικές διαστάσεις

# 180 cm x 270 cm x 330 cm

# Ύψος πτώσης: 140 cm

# Γενικά Χαρακτηριστικά

# Δραστηριότητες:  ανάβαση-ολίσθηση, αναρρίχηση, γέφυρα, διαδραστικά παιχνίδια

# Ηλικιακή ομάδα:  +3

# Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

# Γενική τεχνική περιγραφή

Κατασκευασμένο από ξύλο συμβατό με κριτήρια CAM.

Προφίλ 90 x 90 με άκρες στρογγυλεμένο, ιδανικό για εξωτερική χρήση, επεξεργασμένο για να αντέχει στους παράγοντες ατμοσφαιρικός. Όλα τα μπουλόνια και τα παξιμάδια από ανοξείδωτο χάλυβα. Αποτελείται από

1 Τετράγωνος πύργος, πλατφόρμα h 140 cm
1 Τετράγωνος πύργος χωρίς στέγη, πλατφόρμα h 90cm
1 διαφάνεια h 90 cm
1 διαφάνεια h 140 cm
1 πλατφόρμα ανύψωσης
2 πλαϊνά προστατευτικά πάνελ
1 κιγκλίδωμα
1 Κεκλιμένη σταθερή γέφυρα
1 παιχνίδι τικ-τακ

- ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Γενικές διαστάσεις

# 155 cm x 320 cm x 200 cm

# Γενικά Χαρακτηριστικά

# Χρήστες:  2

# Ηλικιακή ομάδα: +3

# Δραστηριότητες: κούνια-αιώρηση

# Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κούνια αποτελούμενη από : 4 φέροντες δοκούς σε πλαστικοποιημένο ξύλο, 1 άνω δοκό από
σωληνωτό ατσάλι, 4 αρθρώσεις, 2 καθίσματα με αλυσίδες

εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL 8mm αριστερά

- ΚΟΥΝΙΑ 4ΘΕΣΙΑ ΜΙΚΤΗ

Γενικές διαστάσεις

# 155 cm x 630 cm x 200 cm

# Γενικά Χαρακτηριστικά

# Χρήστες:  4

# Ηλικιακή ομάδα: +3

# Δραστηριότητες: κούνια-αιώρηση

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευασμένο από πλαστικοποιημένο ξύλο σκανδιναβικής πεύκου εμποτισμένο με πίεση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο DIN 68800/3 και στη συνέχεια κερωμένο.

Όλα τα μπουλόνια και τα συστήματα ασφάλισης από ανοξείδωτο χάλυβα Α2-Α4.
Αποτελείται από:
Τμήμα 6 δοκών ρουλεμάν 90 x 90 mm. πλαστικοποιημένο ξύλο τοποθετημένο σε τρίγωνο.

1 οριζόντιο τμήμα δοκού ρουλεμάν 90x140mm. πλαστικοποιημένο ξύλο.

8 αρμοί με αυτολιπαινόμενα και αντιθορυβικά ρουλεμάν νάιλον.

2 αντικραδασμικές ταμπλέτες από καουτσούκ με μεταλλικό πυρήνα πλήρη με αλυσίδες

2 αντικραδασμικά καθίσματα από καουτσούκ με μεταλλικό πυρήνα πλήρη με αλυσίδες.

- ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 1 ΘΕΣΗΣ

Γενικές διαστάσεις : 25 cm x 86 cm x 80cm

Γενικά Χαρακτηριστικά:

Ηλικιακή ομάδα: +1,5

Δραστηριότητες: τραμπαλισμός

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θεματική φιγούρα από πολυαιθυλένιο χρωματισμένο με ελατήριο από σκληρυμένο
χάλυβα. Κατασκευασμένο από Πολυαιθυλένιο HDPE 300 ανθεκτικό στις ακτίνες UV.

- 2ΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ

Κατασκευασμένο από πλαστικοποιημένο ξύλο σκανδιναβικής πεύκου εμποτισμένο με πίεση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο DIN 68800/3 και στη συνέχεια κερωμένο.

Όλα τα μπουλόνια και τα συστήματα ασφάλισης από ανοξείδωτο χάλυβα Α2-Α4.

Αποτελείται από:

1οριζόντια δοκό σε τετράγωνο πλαστικοποιημένο ξύλο

90x140x3000 χλστ., πάνω στο οποίο στερεώνονται 2

σωληνωτές λαβές από ανοξείδωτο χάλυβα.

- ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

Γενικές διαστάσεις

193 cm x 50 cm x 75cm

# Γενική τεχνική περιγραφή

Κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα βαμμένο πράσινο. Κάθισμα που αποτελείται από 3
ξύλινες σανίδες. 110x 45 mm. Πλάτη που αποτελείται από 2 ξύλινες σανίδες τμήμα. 110x45mm.

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Όπου απαιτείται, οι  χώροι θα κλεισθούν  με ειδική περίφραξη αποτελούμενη από

συρματόπλεγμα δικτυωτό γαλβανιζέ 5,5 Χ 5,5 πάχους 2,2 χιλ. ύψους 1,80 μ. Ορθοστάτες γωνιακών και ενδιαμέσων σωλήνων γαλβανιζέ Φ 42 ύψους 2,30 μ. Αποστάσεις ορθοστατών ανά 2,50 μ., 3 σειρές ούγια Ν 14 2,2 χιλ. πάχος.

- ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
Όπου απαιτείται θα τοποθετηθεί  μονή πόρτα, από σωλήνα γαλβανιζέ Φ42 με πλαϊνά από σωλήνα Φ 48 και εσωτερικό πλέγμα γαλβανιζέ 5Χ10, διαστάσεων 1,00μ. Χ 1,80μ. ύψος.

- ΒΟΤΣΑΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

#### βότσαλο ασφαλείας 2-8 σύμφωνα  με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1:2017 το οποίο αποτελείται από μικρές απαλές και στρογγυλεμένες πέτρες σε διάφορα χρώματα. Επειδή δεν υπάρχουν αιχμηρές ή οδοντωτές άκρες σε αυτές τις πέτρες, είναι ασφαλές για τα παιδιά να παίξουν και να περπατήσουν κατά μήκος. Αυτές οι ίδιες ιδιότητες καθιστούν επίσης πολύ εύκολο να διατηρηθεί η επιφάνεια της παιδικής χαράς, καθώς το βότσαλο μπορεί εύκολα να εναποτεθεί πίσω στη θέση του, δημιουργώντας ένα ακόμη στρώμα σε όλη την επιφάνεια.

Η Συντάξασα         					                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μαρί Σταμπολίδου 					  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης  Τ.Υ.

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε					Αναστάσιος Κανέλλος

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ: | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΟΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» |
| --- | --- | --- |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: | 36.828,00€ (με ΦΠΑ 24%) |
| Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 37535200-9 ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ * ΤΕΜ. 1,00 9400,00 9400,00 2 37535200-9 2ΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ * ΤΕΜ. 1,00 1952,00 1952,00 3 37535200-9 ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ * ΤΕΜ. 1,00 1997,00 1997,00 4 37535200-9 ΚΟΥΝΙΑ 4ΘΕΣΙΑ ΜΙΚΤΗ * ΤΕΜ. 1,00 4881,00 4881,00 5 37535200-9 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 1 ΘΕΣΗΣ * ΤΕΜ. 2,00 692,00 1384,00 6 37535200-9 ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΡΟΥΖΕΛ * ΤΕΜ. 1,00 6.948,00 6948,00 7 34928400-2 ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΤΕΜ. 3,00 728,00 2184,00 8 34928400-2 ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΕΜ. 1,00 30,00 30,00 9 34928400-2 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 2,00 27,00 54,00 10 34928400-2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Μ. 50 17,40 870,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29.700,00 ΦΠΑ 24% 7.128,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 36.828,00 |

  - Στις τιμή συμπεριλαμβάνεται και η επίστρωση της επιφάνειας ασφαλείας κάθε οργάνου με βότσαλο ασφαλείας 2-8

Η Συντάξασα         					                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μαρία Σταμπολίδου

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης  Τ.Υ.

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε					Αναστάσιος Κανέλλος

Αρχιτέκτονας Μηχανικός